## Slide 1
一、填空题
1、以下两个数分别是两个浮点数的尾数，0.11011和1.01011。将这两个浮点数规格化以后，这两个尾数分别是 和 。
2、假设一条数据传输指令的源操作数和目的操作数都采用直接寻址，指令长度为48位，数据总线和地址总线位数均为16位，则该指令从取指到执行完成需要访存多少次 。
3、已知寄存器RI的内容等于2000H，2000H单元的内容为2001H，2001H单元的内容为2002H，2002H单元的内容为2003H，则指令MOV RJ ，@(RI)+执行完成后，寄存器RI和RJ的内容分别是 和 。
4、存储器和外设采用统一编址，则CPU依据 来区分访问存储器或访问外设。

## Slide 2
5、某计算机的字长为32位，存储容量为256MB，若按字长编址，则可寻址范围的容量是 。
6、某计算机指令字长为12位，有单地址和双地址两类指令，若每个地址字段均为4位，双地址指令只有8条，则单地址指令最多可以有 条。
7、假设地址总线和数据总线均为16位，用8片4KB的芯片构成一存储器，该存储器地址范围是1000H-4FFFH，则该存储器所需的片选逻辑表达式是 。

## Slide 3
8、采用多重中断方式，则完成一次中断处理的全过程（从中断响应到从中断服务程序返回主程序），需要 2 次关中断，需要 次开中断。
9、有8个中断源，优先级为 ，采用多重中断方式，屏蔽字中的Di用于屏蔽Ii（为0则屏蔽），CPU在执行I2的所对应的中断服务程序时，应写入接口的屏蔽字是 。
10、根据模型机的结构和时序，一个时钟周期可完成一次从存储器中读出数据，并经数据通路传送的操作，因此一个时钟周期可完成操作M→MDR→C，但一个时钟周期不能完成C→MDR→M操作，其原因是 。

## Slide 4
11、如果一条微指令的命令字段共19位，分为6个字段，长度分别为3、2、3、3、4、4，则最多可表示的微命令总数为
个。（分段直接编译法）
12、对补码一位乘法，采用比较法，有效位连同符号位共n+1位，当 时，只需做n步， 时，需要做n+1步操作。
13、由于DMA传输发生在外设与内存之间，因此，当CPU响应DMA请求以后，CPU应将 控制权交给 。
14、CPU依据 来设置程序状态字中相应的状态位。

## Slide 5
15、某字符显示器的显示规格为25行*80列，屏幕第3行第6列（序号均为从0开始）字符的代码应存放在显示缓存的 地址单元中（显示缓存从0号地址开始）。
16、加法指令ADD X(R1) , (SP)+；源采用自增型寄存器间址，目的采用变址寻址，该指令的目的周期流程如下，请在每个括号中填入一个正确答案。
PC→MAR (MAR的内容为： ）
M →MDR →D (D的内容为： ）
R1+D →MAR (MAR的内容为： ）
PC+1 →PC (PC的内容为： ）
M →MDR →D (D的内容为： ）
❶形式地址 ❷目的数 ❸下条指令的地址
❹目的地址 ❺形式地址的地址

## Slide 6
17、对非向量中断方式，可通过修改 来改变中断源的优先级。
18、若浮点数的阶码（含一位符号位）为m+1位，阶码用移码表示，则两个浮点数相乘时，指数部分的运算结果需要做
操作来进行修正。

## Slide 7
二、分析题
地址总线16条, 数据总线8条, 有以下存储器连接电路:
2:4
译码器
EN
A15
A14
16KB
CS
8KB
CS
11
A13
00
01
10
(1) 写出每片芯片的地址范围;
(2) 用两片4KB芯片直接替换图中的两片2KB芯片, 不做其他任何改动, 是否可行? 为什么?
2:4
译码器
EN
A13
A12
11
10
8KB
CS
8KB
CS
2KB
CS
2KB
CS

## Slide 8
三、证明题
在原码除法运算中的不恢复余数除法中，Y为除数，ri位本次余数，ri+1位下一步余数，Qi为本次商。证明下列等式。
四、设计题
根据模型机数据通路结构，用寄存器级传送语言拟出转子指令JSR (R0) 的指令流程，并列出该指令的源周期的操作时间表。

## Slide 9
五、显示器设置
某CRT图形显示器，其分辨率为720点X360线。
1、显存VRAM的内容是什么？单色显示时容量有多少字节？4色显示时容量有多少字节？
2、需设置几个同步计数器？单色显示时各计数器分频关系如何安排（可以不考虑回归及屏幕边缘过量扫描所需要的时间）？
3、何时访问VRAM？何时发一次水平同步信号？何时发一次垂直同步信号？

## Slide 10
作业评讲：
1、某CRT显示器可显示64种ASCII字符，每帧可显示72字ⅹ24行，每个字符为7ⅹ8点阵，即横向7点，横向间隔1点，纵向8点，纵向间隔6点。帧频为50Hz，采用逐行扫描方式。假设不考虑屏幕四边的失真问题，且行回扫和帧回扫均占扫描时间的20%，回答以下问题：
（1）显示缓存容量至少有多大？
（2）字符发生器（ROM）容量至少有多大？
（2）显示缓存中存放的是哪种信息？
（4）显示地址和屏幕显示位置如何对应？
（5）为控制显示缓存访问与屏幕扫描之间的同步应设置哪些计数器？它们的分频各是多少？
（6）点时钟频率为多少？

## Slide 11
解：
（1）72ⅹ24=1728B
（2）64ⅹ7ⅹ8=448B
（3）显示缓存中存放的是字符ASCII码
（4）显示缓存每个地址对应一个字符显示位置，显示位置自左至右、从上到下，分别对应对应缓存地址由低到高
（5）设置点计数器、字符计数器、线计数器和行计数器控制显存访问与屏幕扫描之间的同步。它们的分频计算如下：
点计数器分频=7+1=8；线计数器分频=8+6=14；
字符、行计数器的分频不仅与扫描正程时间有关，而且与扫描逆程时间有关。设行回扫占x个字符扫描时间，帧回扫须占y行字符字符的时间，则：
(72+x)ⅹ0.8=72, (24+y)ⅹ0.8=24,得到x=18,y=6，所以
字符计数器分频=72+18=90，行计数器分频=24+6=30
（6）50ⅹ8ⅹ90ⅹ14ⅹ30=15120000=15.12MHz