## Slide 1
计算机组成原理
范满平
fmpfmp@uestc.edu.cn
QQ群：计算机组成原理2017
账号： 445938907

## Slide 2
一、课程目的
(1) 目的之一
“计算机内部究竟是怎么工作的? ”
(2) 目的之二
为培养同学们在分析、设计、开发计算机系统方面的能力打下坚实的基础。
从硬件的角度，学习计算机的工作过程，掌握计算机最基本的工作原理。

## Slide 3
计算机组成原理
微机原理
操作系统
编译原理
编程语言
软件工程
计算机网络
数据库
人工智能
程序设计理论
模拟/ 数字逻辑
汇编语言
基础课程
硬件层
系统软件
专业课
二、各课程的层次关系
模拟/ 数字逻辑

## Slide 4
《计算机组成原理》纪禄平 等
三、教材

## Slide 5
四、成绩构成
出勤作业 | 半期 | 实验 | 期末
10分 | 10分 | 10分 | 70分

## Slide 6
五、教学内容
第一章 概论
第二章 计算机中的信息表示
第三章 CPU子系统
第四章 存储子系统
第五章 I/O子系统
第六章 I/O设备

## Slide 7
第一章 概述
1.1.1 计算机的诞生
ENIAC的特点：
  采用十进制
  20 个10位的累加器
  用开关手动编程
  18,000个电子管
  重30 吨
  占地170平方米
  耗电170 KW
  5,000次/秒加法运算

## Slide 8
中文名：约翰·冯·诺依曼
外文名：John Von Neumann
国籍：美籍匈牙利人
出生地：布达佩斯
出生日期：1903年12月28日
逝世日期：1957年2月8日
毕业院校：苏黎世大学、布达佩斯大学
称谓：计算机之父

## Slide 9
冯·诺依曼体系
（1）计算机硬件系统由五大部件组成，包括：存储器、运算器、控制器、输入和输出设备；
（2）计算机中采用二进制形式表示信息；
（3）采用存储程序的工作方式，这也是冯 诺依曼体系最为核心的思想。

## Slide 10
1.1.2 存储程序的工作方式
（1）编制程序；
（2）存储程序；
（3）自动、连续地执行程序。
PC
PC
1000H
1001H
程序空间
指令1
指令2
指令3
….
8000H
8001H
8002H
数据空间
数据1
数据2
….

## Slide 11
1.2.1 计算机的五大部件
计算机系统由硬件系统和软件系统组成
冯·诺依曼计算机硬件框图
控制/反馈线
数据线
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
数据
程序
结果
计算
以运算器为中心
CPU

## Slide 12
（1） CPU
CPU是计算机硬件系统的核心部件，CPU的主要功能是读取并执行指令。
CPU由运算器、寄存器组、控制器组成。
运算器完成算术运算（定点运算、浮点运算）和逻辑运算。
寄存器组用来存放数据信息和控制信息。
控制器提供整个系统工作所需的各种控制信号（微命令）。

## Slide 13
（2） 存储器
存储器用来存储信息，包括程序、数据、文档等。存储器主要分为主存、外存和缓存三级存储存储体系。
外存
主存
L2 Cache
CPU
L1 Cache

## Slide 14
（3） 输入设备和输出设备

## Slide 15
（4） 总线与接口
CPU
M
接口
接口
I/O
I/O
系 统 总 线
地址总线
数据总线
控制总线
CPU
M
接口

## Slide 16
1.2.2 计算机各大部件的互连结构
（1）单总线架构-模型机

## Slide 17
（2）多总线结构-“南-北桥架构”

## Slide 18
“南-北桥架构”

## Slide 19
I/O控制器
CPU
I/O设备
通道
主存
系统总线
通道
I/O设备
I/O控制器
I/O设备
I/O总线
I/O控制器
I/O设备
（3）通道架构

## Slide 20
软件
应用软件
系统软件
OS
DBMS
语言处理程序
……
专用软件
通用软件
工具软件
Office套件
……
1.2.3 计算机软件系统

## Slide 21
1.2.4 计算机系统的层次结构
逻辑部件级
微指令级
操作系统级（操作系统）
语言处理程序（编译）
应用程序（软件资源）
软件部分
软、硬界面
硬件部分
指令系统级(机器语言)
用户程序

## Slide 22
1.2.5 软件与硬件的逻辑等价性
软件的特点
易于实现各种逻辑和运算功能，但是常受到速度指标和软件容量的制约；
硬件的特点
可以高速实现逻辑和运算功能，但是难以实现复杂功能或计算，受到控制复杂性指标的制约。
传统的软件部分，完全有可能“固化”、“硬化”

## Slide 23
1.3 计算机系统的性能指标
1.基本字长
一般4位、8位、16位、32位、64位。
指处理器一次能处理数据的位数，通常与CPU的寄存器位数有关。
它影响计算精度、指令功能。
1
0
0
0
0
0
1
0

## Slide 24
2.外频
外部频率或基频，也叫系统时钟频率。
系统
振荡器
频率放大
CPU
内存
其它部件
一般不超过300MHz
外频信号
倍频系数

## Slide 25
3.运算速度
（1）CPU主频=外频×倍频系数；
（2）IPS，每秒执行指令数；
（3）CPI，平均每条指令的时钟周期数；
（4）FLOPS，每秒执行浮点运算的次数；

## Slide 26
位宽×工作频率
8
带宽 =
4.数据传输率(DTR)
（B/S）
物理意义：单位时间内的数据传输量。
注意：计算总线的带宽时，一般还要考虑编码方式、单双工模式和通道的路数等因素。

## Slide 27
5.存储容量
（1）主存容量
指可编址的存储单元个数×存储单元的宽度。
取决于地址码位数
表明编址单位
（2）外存（辅存）容量
操作系统一般通过虚拟存储技术对其进行管理。
常表示为字节数，GB和TB。
外存容量与地址码位数无关。