## Slide 1
输出逻辑
ALU
输入逻辑
输入逻辑
X
Y
ALU
运算器示意图
主要部件：加法器

## Slide 2
2.3 运算方法
操作数用补码表示，符号位参与运算，结果用补码表示。
2.3.1、定点补码加减运算
1. 基本关系式
( X + Y )补 = X补 + Y补 （1）
( X - Y )补 = X补 + (-Y)补 （2）
操作码为“加”时，两数直接相加。
操作码为“减”时，将减转换为加, 即将减数变补后与被减数相加。

## Slide 3
3) X= 3, Y= –2
X补=0 0011
Y补=1 1110
0 0001
（+1补码）
2) X= –3, Y= –2
X补=1 1101
Y补=1 1110
1 1011
（– 5补码）
1) X=3, Y=2
X补=0 0011
Y补=0 0010
0 0101
（+5补码）
4) X= –3, Y= 2
X补=1 1101
Y补=0 0010
1 1111
（–1补码）
例. 求(X+Y)补
＋
＋
＋
＋

## Slide 4
例. 求(X – Y)补
Y补 (–Y)补：
将Y补变补
不管Y补为正或负，将其符号连同尾数一起各位变反，末位加1。
1) X= 4， Y= –5
X补=0 0100
Y补=1 1011
(-Y)补=0 0101
0 1001
（+9补码）
Y补=1 1011
＋
2) X= –4， Y= 5
X补=1 1100
Y补=0 0101
(-Y)补=1 1011
1 0111
（–9补码）
Y补=0 0101
＋
3) X= 4， Y= 5
X补=0 0100
Y补=0 0101
(-Y)补=1 1011
1 1111
（–1补码）
Y补=0 0101
＋
4) X= -4， Y= –5
X补=1 1100
Y补=1 1011
(-Y)补=0 0101
0 0001
（+1补码）
Y补=1 1011
＋
[X +(– Y)]补= (X)补+(– Y)补

## Slide 5
2. 补码运算规则
操作数用补码表示，符号位参加运算
结果为补码表示，符号位指示结果正负
X补+Y补
X补+(-Y)补
ADD
SUB

## Slide 6
3. 逻辑实现
A(X补)
B(Y补)
+A
A
B
+B
B
+B
+1
CPA
∑ A
加法器输入端：
+A：打开控制门，将A送∑。
+B：打开控制门，将B送∑。
+1：控制末位加 1 。
+B：打开控制门，将B送∑。
加法器输出端：
∑ A：打开控制门，将结
果送A输入端。
CPA：将结果打入A。
∑

## Slide 7
2.3.2 溢出判断与移位
溢出：运算结果超出机器数的表示范围
例.数A有4位尾数，1位符号SA
数B有4位尾数，1位符号SB
符号位参加运算
结果符号Sf
符号位进位Cf
尾数最高位进位C
正溢：两正数相加绝对值超出允许的表示范围
负溢：两负数相加绝对值超出允许的表示范围

## Slide 8
正确
0 0011
0 0010
（1）A=3 B=2
3+2：
0 0101
（2）A=10 B=7
10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）A= -3 B= -2
-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5）A=6 B= -4
6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6）A= -6 B=4
-6+4：
1 1110
1 1010
0 0100

## Slide 9
A=10 B=7
10+7 ：0 1010
0 0111
1 0001
A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB
溢出判断逻辑：
1、溢出判断方法
正溢
负溢

## Slide 10
正确
0 0011
0 0010
（1） 3+2：
0 0101
（2） 10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4） -10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5） 6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6） -6+4：
1 1110
1 1010
0 0100
Cf =0
C =0
Cf =0
C =1
Cf =1
C =1
Cf =1
C =0
Cf =1
C =1
Cf =0
C =0
1
1
1
1
1
1
硬件判断逻辑二
溢出= Cf C

## Slide 11
（1）3+2：
正确
00 0011
00 0010
00 0101
（2）10+7：
00 1010
00 0111
01 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）-3+(-2)：
11 0111
11 1101
11 1110
（4）-10+(-7)：
10 1111
11 0110
11 1001
（5）6+(-4)：
00 0010
00 0110
11 1100
（6）-6+4：
11 1110
11 1010
00 0100
第一符号位Sf1
第二符号位Sf2
硬件判断逻辑三
溢出= Sf1 Sf2

## Slide 12
溢出= Sf1 Sf2
1. 硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB
2. 硬件判断逻辑二（Cf与C的关系）
溢出= Cf C
3. 硬件判断逻辑三（双符号位）
小结：硬件判断逻辑

## Slide 13
2. 移位操作
(1) 逻辑移位
1 0 0 0 1 1 1 1
0
0
0
1
1
1
1
1
循环左移
0
0
0
1
1
1
1
0
非循环左移
循环右移
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
非循环右移

## Slide 14
数码位置变化，数值变化, 符号位不变
(2) 算术移位
0 0111
0 1110
00 1110
00 0111
① 正数补码/原码移位规则
左移
右移
右移
0 0111
0 0011
左移
左移
右移
右移
01 1100
00 1110
00 0111
数符不变
单：符号位不变；
双：第一符号位不变
空位补0
右移时第二符号位移至尾数最高位

## Slide 15
单符号位 ：
1 1011
1 0110
双符号位：
10 1100
11 0110
②负数补码移位规则
左移
右移
右移
1 1011
1 1101
左移
右移
右移
11 0110
11 1011
左移空位补0
（第二符号位移至尾数最高位）
右移空位补1
数符不变
单：符号位不变；
双：第一符号位不变
第二符号位用来暂存有效值

## Slide 16
3. 舍入方法
（1） 0舍1入（原码、补码）
0 00100原
1 00101原
1 11011补
（2） 末位恒置1（原码、补码）
0 00100原
1 11011补
1 00101原
0 0010原
1 0011原
1 1110补
0 0011原
1 0011原
1 1101补
1 0011原
1 1101补
例. 保留4位尾数：
例. 保留4位尾数：

## Slide 17
手算
0.1101
×0.1011
1101
1101
0000
1101
0.10001111
部分积
问题：1）加数增多
2）加数的位数增多
改进：将一次加改为分步累加
将左移改为右移
2.3.3 定点乘法运算
将乘法转换为加法：
部分积累加、移位
＋
1.10001111

## Slide 18
1.原码一位乘法
（1）取两操作数的绝对值相乘；

## Slide 19
乘积的符号为两操作数的异或值。
n

## Slide 20
（2）分步乘法
每次将一位乘数所对应的部分积与原部分积的累加和相加，并右移一位。
设置寄存器：
A：存放部分积累加和、乘积高位
B：存放被乘数
C：存放乘数、乘积低位
设置初值：A = 00.0000,B =|X|= 00.1101,
C =|Y|= .1011
例. 计算 0.1101×1.1011

## Slide 21
步数 条件 操作 A C
00.0000 .1011
1）
Cn=1
+B
Cn
+ 00.1101
00.1101
0.1101
×0.1011
1101
1101
0000
1101
0.10001111
B
C
1101
00.0110
1.101
0.1101
×0.1011
2）
Cn=1
+B
+ 00.1101
01.0011
00.1001
11.10
0.1101
×0.1011
0.1101
×0.1011
1101
1101
0000
1101
0.10001111
B
C
3）
Cn=0
+0
+ 00.0000
00.1001
00.0100
111.1
4）
Cn=1
+B
+ 00.1101
01.0001
00.1000
1111
（X×Y）原 = 1.10001111

## Slide 22
（a）操作数、运算结果用原码表示；
（b）绝对值参与运算，符号单独处理；
（c）被乘数(B)、累加和(A)取双符号位；
（d）乘数末位(Cn)为判断位，其状态决定
下一步操作；
（e）作n次循环（累加、右移）。
（2）运算规则与算法流程

## Slide 23
0 A、X B、Y C、0 CR
Cn = 1 ？
CR = n ？
A/2 A， C
CR + 1 CR
Y
Y
N
N
Sx + Sy SA
(A+B)/2 A，C

## Slide 24
2.补码一位乘法
（1）算法分析

## Slide 25
n

## Slide 26
已知，X= -0.1101, Y= -0.1011, 求(XY)补。
(2) 运算实例
解： A= 00.0000，
B=X补=11.0011,
-B=(-X)补=00.1101,
C =Y补=1.0101

## Slide 27
步数 条件 操作 A C
00.0000 1.0101
1）
1 0
-B
Cn
+ 00.1101
00.1101
00.0110
11.010 1
2）
0 1
+B
+ 11.0011
11.1001
11.1100
111.01 0
3）
1 0
-B
+ 00.1101
00.1001
00.0100
1111.0 1
4）
0 1
+B
+ 11.0011
11.0111
11.1011
11111. 0
0
Cn+1
CnCn+1
5）
1 0
-B
+ 00.1101
00.1000
1111
修正
(XY)补

## Slide 28
(a) A、B取双符号位，符号参加运算；
(b) C取单符号位，符号参加移位，决定最后是否
修正；
(c) C末位设附加位Cn+1，初值为0，CnCn+1组成判
断位，决定运算操作；
(d) 作n步循环,若需第n+1步,则不移位,仅修正。
(4) 运算规则
1.0 : -B 修正
0.1 : +B 修正
0.0 : 不修正
1.1 : 不修正

## Slide 29
2.3.4 定点除法运算
例. 0.10110÷0.11111
0.10110
1101
0.
0
1
11111
0.11111
0
0
0
1
11111
10101
0
1
11111
1011
0
0
.
00000
.
0.
商： 0.10110
余数：0.10110×2
-5
实现除法的关键：比较被除数、除数绝对值大小，以决定上商。

## Slide 30
1. 原码恢复余数除法
(1) 算法（约定被除数绝对值小于除数绝对值）
比较两数大小可用减法试探。
余数x2-除数 = 新余数
为正:够减,商1。
为负:不够减,商0,
恢复原余数。
(2) 实例
X=-0.10110，Y=0.11111，求X/Y，给出商Q和余数R
设置：A：被除数、余数，B：除数，C：商
初值：A= X = 00.10110
B= Y = 00.11111
C= Q = 0.00000
-B= 11.00001
A、B双符号位
|X|<|Y|
被除数

## Slide 31
步数 条件 操作 A C
00.10110 0.00000
1）
0
-B
01.01100
+11.00001
00.01101
0.00001
2）
1
-B
00.11010
+11.00001
11.11011
0.00010
3）
恢复余数
+B
+00.11111
00.11010
01.10100
0.00101
4）
0
-B
+11.00001
00.10101
Cn
SA
Q1
Q2
Q3
r0
2r0
r1
2r1
r2′
r2
2r2
r3

## Slide 32
步数 条件 操作 A C
00.10101 0.00101
5）
0
-B
01.01010
+11.00001
00.01011
0.01011
6）
1
-B
00.10110
+11.00001
11.10111
0.10110
7）
恢复余数
+B
+00.11111
00.10110
Q= -0.10110
Cn
Q4
Q5
Q3
r3
2r3
r4
2r4
r5′
r5
R= 0.10110×2
-5
X/Y=-0.10110+
-0.10110×2
-5
0.11111
SA
余数的实际符号与被除数的符号相同

## Slide 33
2. 原码不恢复余数除法（加减交替法）
(1)算法分析
对原码恢复余数法：
设B=|Y|，r表示余数
第i步（求Qi）将余数左移一位后减B（2ri-1-B）
若ri= 2ri-1-B>0， 则 Qi =1；
下一步：ri+1= 2ri-B；
若ri'= 2ri-1-B<0，则 Qi =0；
恢复余数：ri'+B
下一步：ri+1= 2(ri'+B)-B= 2ri'+B；
所以当不够减时，也可以不恢复余数，而下
一步操作改为加法，故也称为加减交替法。

## Slide 34
(2)运算规则
- A、B取双符号位，X、Y取绝对值运算，|X|<|Y|
- 根据余数的正负决定商值及下一步操作：
- 求n位商，作n步操作；若第n步余数为负，则第
n+1步恢复余数，不移位。
ri+1=2ri+(1-2Qi)|Y|
ri为正，则Qi为1，第i+1步作 2ri-|Y|；
ri为负，则Qi为0，第i+1步作 2ri+|Y|。
(3)实例：
X=0.10110，Y=-0.11111，
求X/Y，给出商Q和余数R
初值：A=|X|= 00.10110，
B=|Y|=00.11111
C=|Q|= 0.00000
-B=11.00001，

## Slide 35
步数 条件 操作 A C
00.10110 0.00000
1）
为正
-B
01.01100
+11.00001
00.01101
0.00001
2）
为负
-B
00.11010
+11.00001
11.11011
0.00010
3）
+B
+00.11111
11.10110
0.00101
为正
00.10101
Cn
r
Q1
Q2
Q3
r0
2r0
r1
2r1
r2
2r2
r3
4）
为正
-B
01.01010
+11.00001
00.01011
0.01011
Q4
2r3
r4

## Slide 36
步数 条件 操作 A C
00.01011 0.01011
6）
为负
恢复余数
+B
+00.11111
00.10110
Q= -0.10110
Cn
Q4
r4
5）
为正
-B
00.10110
+11.00001
11.10111
0.10110
Q5
2r4
r5’
r5
R= 0.10110×2
-5
X/Y=-0.10110+
0.10110×2
-5
-0.11111

## Slide 37
3. 补码不恢复余数除法（加减交替法）
补码除法是指被除数、除数、所求得的商和余数等都用补码表示，符号位要参与运算。
判断够减：
参加运算的两个数符号任意，当被除数（或部分余数）的绝对值大于或等于除数的绝对值时，称为够减；反之称为不够减。
因此，被除数与除数同号时，两数应当相减；两数异号时，应当相加，这是带符号数相除的特点。

## Slide 38
(1)判够减
同号相除
4 7
7 4
-4 -7
-7 -4
-4 7
-7 4
4 -7
7 -4
-4
3
-7
-3
-(-4)
-3
-(-7)
3
够减
不够减
够减
不够减
够减：r与Y同号；
不够减：r与Y异号。
异号相除
+(-4)
3
+(-7)
-3
+4
-3
+7
3
够减
够减
不够减
不够减
够减：r与Y异号；
不够减：r与Y同号。
对于真值而言，够减商为1；不够减商为0。

## Slide 39
判断规则:
同号：作X补-Y补
X补
Y补
够减：r补与Y补同号
不够减：r补与Y补异号
异号：作X补+Y补
够减：r补与Y补异号
不够减：r补与Y补同号
若对补码商采取“末位恒置1”的舍入方法
因为末位恒置1后，对于异号相除，所求得商值的补码除符号位与末位外与实际真值相反，所以够减商为0，不够减商为1。

## Slide 40
(2)求商值（补码）
X补
Y补
同号：商为正
异号：商为负
够减商1
不够减商0
够减商0
不够减商1
(r、Y同号)
(r、Y异号)
(r、Y异号)
(r、Y同号)
够减商1
不够减商0
够减商0
不够减商1
(r、Y同号)
(r、Y异号)
(r、Y异号)
(r、Y同号)
上商规则：
Qi补 = Sri⊕SY
余数与除数同号商1，异号商0。

## Slide 41
(3)算法（不恢复余数）
(ri+1)补 = 2ri补 +(1-2Qi补)Y补
ri补与Y补同号，则Qi补为1，第i+1步作2ri补-Y补；
ri补与Y补异号，则Qi补为0，第i+1步作2ri补+Y补。
(4)求商符
补码符号位参与运算，因而商符是通过运算得到，
r0补与Y补
同号：Q0补=1
异号：Q0补=0
与实际商符相反
商符
令 r0补= X补 ，则：

## Slide 42
真商 = 假商 + 1.000…01
= Q0.Q1Q2……Qn-1
n-1位商
(假商)
X补
Y补
=( 1+2 +∑ 2 Qi补)+
2 rn补
Y补
-n
-i
n-1
i=0
-n
商
余数
(a)∑ 2 Qi补
n-1
i=0
-i
(b)2
-n
第n位商(末位商)恒置1
(c) 1
商符变反
n位
(d) 余数求至rn
(5)商的校正

## Slide 43
(6)实例
X=0.10110，Y=-0.11111，求X/Y，给出商Q和余数R。
初值：A =X补=00.10110
B =Y补=11.00001
C =Q补=0.00000
-B =00.11111
步数 条件 操作 A C
00.10110 0.0000
1）
异号
+B
01.01100
+11.00001
00.01101
0.0000
2）
同号
+B
00.11010
+11.00001
11.11011
0.0001
Cn-1
r、Y
Q1
Q2
r0
2r0
r1
2r1
r2
求商符
Q0
异号
0

## Slide 44
5）
+B
+11.00001
00.10110
11.10111
步数 条件 操作 A C
11.11011 0.0001
3）
异号
-B
11.10110
+00.11111
00.10101
0.0010
4）
异号
+B
01.01010
+11.00001
00.01011
0.0100
Cn-1
r、Y
Q3
Q2
r2
2r2
r3
2r3
r4
2r4
r5
假商=0.0100
Q4
真商=0.0100+1.00001=1.01001
Q= -0.10111 R= -0.01001×2
X/Y=-0.10111+
-0.01001×2
-5
-0.11111
-5

## Slide 45
(7) 运算规则
（a）A、B取双符号位，符号参加运算，
并且 |X| < |Y|；
（b）根据余数与除数的符号决定商值
及下一步操作；
（c）求n-1位商，作n步操作（求出rn）；
（d）校正商(商符变反，第n位商恒置1)。
(ri+1)补 = 2ri补 +(1-2Qi补)Y补
ri补与Y补同号，则Qi补为1，第i+1步作2ri补-Y补；
ri补与Y补异号，则Qi补为0，第i+1步作2ri补+Y补。

## Slide 46
E
浮点数真值：N = + R ×M
阶码
Ef E1 …Em Mf M1 …Mn
浮点数机器格式：
尾数
阶符
数符
R：阶码底，隐含约定。
2.3.5 浮点四则运算
E：阶码，定点整数，补码/移码表示。
其位数决定数值范围；
M：尾数，为定点小数，原码或补码表示。
其位数决定数的精度；
阶符表示数的大小。
数符表示数的正负。
尾数规格化：1/2≤ M ＜1
最高有效位绝对值为1

## Slide 47
(1)检测能否简化操作
(2)对阶
例.
10.0 1
对阶：使两数阶码相等(小数点实际位置对齐，
尾数对应权值相同)。
对阶规则：小阶向大阶对齐。
2 ×0.1001
2 ×0.1101
2
3
11 0.1
010.01
110.1
2 ×0.0101
3
2 ×0.1101
3
对阶操作：小阶阶码增大，尾数右移。
浮点加减运算

## Slide 48
(3)尾数加减
1.0001
+ 0.1001
1.1010
0.0101
+ 0.1101
AM ± BM -> AM
(4)结果规格化
M <1/2
1.0010
M >1
应左移规格化
应右移规格化

## Slide 49
AE-1 AE
若 Af1⊕Af2=1,则右规：
11.0101
-11.0011
00.0010
00.0101
+00.1101
01.0010
(-1/2除外)
Af1Af2 A1
AM
00.0010
若 Af1Af2A1+Af1Af2A1=1,则左规：
01.0010
Af1Af2
AM
AE+1 AE
规格化判断：设置双符号位
11.0001
+00.1001
11.1010
11.1010
11.0001
- 00.1001
10.1000
10.1000

## Slide 50
2. 浮点乘法运算
步骤：
(1)检测操作数是否为0
(2)阶码相加
若阶码用移码表示，相加后要修正。
浮点乘 定点加、定点乘
(3)尾数相乘。
相乘前不需对阶。
设A=2 ×AM，B=2 ×BM
AE
BE
AE+BE
A×B=2 ×(AM×BM)
(4）结果规格化。
一般左规。

## Slide 51
3. 浮点除法运算
步骤：
(1) 检测操作数是否为0
(2) |AM|< |BM|?
浮点除 定点减、定点除
(4) 尾数相除。
相除前不需对阶。
设A=2 ×AM，B=2 ×BM
AE
BE
(5) 结果不再规格化。
AE-BE
A÷B=2 ×(AM
÷BM)
(3) 阶码相减
若阶码用移码表示，相减后要修正。