## Slide 1
3.3 CPU的基本模型
第三章 CPU子系统

## Slide 2
3.3.1 CPU设计的步骤
1、拟定指令系统
指令系统是CPU设计的基础。
指令类型、
寻址方式等。
指令格式、
指令功能、
拟定内容包括:
2、确定总体结构
主要包括:
 设置哪些寄存器以及多少寄存器;
 采用什么运算部件, 以确定提供什么控制信号；
 确定信息传送采用什么样的数据通路。

## Slide 3
3、安排CPU的工作时序
规定所有的操作完成的时间和时机。
 工作周期的长度、包含多少个节拍;
 每条指令需要多少个工作周期;
 CPU哪一步骤的工作在哪个工作周期完成等。
比如:
4、拟定指令流程和微命令序列
(1) 确定指令流程
将指令每一步操作以流程图的形式描述出来;
(2) 拟定微命令序列
用操作时间表的形式, 列出每一步操作所需的微命令及其产生条件。

## Slide 4
5、形成控制逻辑
 如果采用组合逻辑设计方法:
根据第4步的工作, 将微命令产生的条件进行综合、简化后形成逻辑表达式, 用逻辑电路予以实现。
 如果采用微程序设计方法:
根据第4步的工作, 对微命令进行编码, 形成微指令, 存入控制存储器ROM, 作为控制的核心。

## Slide 5
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
时序系统

## Slide 6
3.3.2 模型机的指令系统
1. 指令格式
双操作数指令格式
单操作数指令格式
转移指令格式
定长指令格式：16位,
采用寄存器型寻址,
指令中给出寄存器号，所有寄存器都是16位。

## Slide 7
双操作数指令格式：
4 6 3 3
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
目的地址
源地址
单操作数指令格式：
操作码 （可扩展） 寄存器号 寻址方式
4 3 3 3 3
目的地址
转移指令格式：
15 12 11 9 8 6 5 4 3 2 1 0
转移地址
转移条件
操作码 寄存器号 寻址方式 方式 N Z V C

## Slide 8
2.寻址方式
CPU可编程访问的寄存器（3位编号）：
通用寄存器:
R0(000)、R1(001)、 R2(010)、 R3(011)
堆栈指针：SP（100）
程序状态字：PSW（101）
指令计数器：PC（111）
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
特点：指令中直接给出寄存器编号
源地址
目的地址

## Slide 9
寻址方式 编码 助记符 定义
寄存器直接寻址
000
R
寄存器的内容为操作数
（1）0型：寄存器直接寻址
可指定的寄存器为：
R0、R1、R2、R3
、SP、PSW、PC
例：MOV R1，R0
CPU内部
寄存器组
1000H
1000H
R0
R1

## Slide 10
寻址方式 编码 助记符 定义
寄存器间址
001
(R)
寄存器的内容为有效地址
（2）1型：寄存器间接寻址
可指定的寄存器为：
R0、R1、R2、R3
例：MOV R1，(R0)
1000H
1001H
1002H
1020H
1021H
主存储器
数据1
数据2
0010H
….
R0
1002H
R1
0010H

## Slide 11
例：MOV (R0)， R1
1000H
1001H
1002H
1020H
1021H
主存储器
数据1
数据2
….
R0
1002H
R1
0010H
0010H

## Slide 12
寻址方式 编码 助记符 定义
（3）2型：自减型寄存器间址
可指定的寄存器：
R0、R1、R2、R3、SP
例：MOV R1，-(R0)
自减型寄存器间址
010
-(R)
寄存器的内容减1后作为有效地址
-(SP)
1000H
1001H
1002H
1020H
1021H
主存储器
数据1
数据2
….
R0
1003H
R1
0010H
0010H
1002H

## Slide 13
例：MOV -(SP),PC
PUSH PC
SP
PC
3000H
3001H
3002H
3FFFH
堆栈空间
XXXX
….
堆栈栈底
8000H
3001H
3000H
8000H

## Slide 14
寻址方式 编码 助记符 定义
（4）3型：自增型寄存器间址
可指定的寄存器：
R0、R1、R2、R3、SP、PC
立即/自增型寄存器间址
011
(R)+
寄存器的内容为有效地址，访问该地址单元后，寄存器的内容加1。
(SP)+
(PC)+

## Slide 15
例：MOV R1，(R0)+
R0
R1
1000H
1001H
1002H
主存空间
XXXX
….
8000H
1000H
1001H
8000H

## Slide 16
例：MOV PC，(SP)+
POP PC
SP
PC
3000H
3001H
3002H
3FFFH
堆栈空间
XXXX
….
堆栈栈底
8000H
3000H
3001H
8000H

## Slide 17
例：MOV R1，(PC)+
R1
PC
8000H
8001H
8002H
8003H
8FFFH
程序空间
MOV R1，(PC)+
0010H
INC R1
….
….
8000H
8001H
8002H
0010H
PC的内容随着取指、指令地运行会动态变化
立即寻址

## Slide 18
寻址方式 编码 助记符 定义
（5）4型：自增型双重间址
可指定的寄存器：
R0、R1、R2、R3、PC
直接/自增型双重间址
100
@(R)+
寄存器的内容为间接地址，根据该地址访存取得操作数的地址，再次访存读写操作数，然后寄存器的内容加1。
@(PC)+

## Slide 19
例：MOV R1，@(R0)+
R0
R1
1000H
1001H
1002H
1080H
主存空间
1080H
XXXX
….
8000H
8000H
1000H
1001H

## Slide 20
例：MOV R1，@(PC)+
R1
PC
8000H
8001H
8002H
8600H
8FFFH
程序空间
MOV R1，@(PC)+
8600H
…..
主存空间
0010H
….
8000H
8001H
8002H
0010H
直接寻址

## Slide 21
寻址方式 编码 助记符 定义
（6）5型：变址寻址/相对寻址
可指定的寄存器：
R0、R1、R2、R3、PC
变址/相对寻址
101
X(R)
寄存器的内容与形式地址之和为有效地址。
X(PC)
形式地址存放在紧跟指令的存储单元中。

## Slide 22
例：MOV R1，X(R0)
R1
PC
8000H
8001H
8002H
8003H
8FFFH
程序空间
MOV R1，X(R0)
0080H
INC R1
….
….
8000H
8001H
8002H
0010H
R0
1000H
1001H
1002H
1080H
主存空间
1080H
XXXX
….
0010H
（1）形式地址存放在紧跟指令的存储单元中；
（2）指令执行访存后，隐含约定需要将（PC）+1。
X=(PC)=0080H;
1000H
EA=1000H+0080H=1080H;
(PC)=(PC)+1

## Slide 23
寻址方式 编码 助记符 定义
（7）6型：跳步寻址
跳步寻址
110
SKP
执行再下一条指令
现行指令执行后，不是顺序执行下一条指令，而是执行再下一条指令。

## Slide 24
3.指令操作类型
操作码 助记符 含义 操作码 助记符 含义
0000
MOV
传送
0001
ADD
加
0011
AND
与
0100
OR
或
0111
NEG
求补
1000
INC 加1
1001
1010
0010
SUB
减
0101
EOR
异或
0110
COM
求反
1011
1100
1100
DEC 减1
1101
SL 左移
SR 右移
JMP 转移
RST 返回
JSR 转子

## Slide 25
(1)传送类指令
MOV： R<->R，R<->M，M<->M
统一编址，隐式I/O指令
(2)双操作数指令
ADD，SUB，AND，OR，EOR
(3)单操作数指令
COM(反)，NEG(补)，INC，DEC
SL(左移)，SR(右移)
(4)程序控制类指令
JMP, RST, JSR

## Slide 26
0 0 0 0 0
5 4 3 2 1 0
转移地址
无条件转
JMP 寄 寻 方式 N′Z′V′C′
0 0 0 0 1
无进位转
(C=0)
0 0 0 1 0
无溢出转
(V=0)
0 0 1 0 0
数非零转
(Z=0)
0 1 0 0 0
数为正转
(N=0)
1 0 0 0 1
有进位转
(C=1)
1 0 0 1 0
有溢出转
(V=1)
1 0 1 0 0
数为零转
(Z=1)
1 1 0 0 0
数为负转
(N=1)
条件满足，转向转移地址；否则顺序执行。

## Slide 27
隐含约定：转子时返回地址压栈保存。
15 12 11 9 8 6 5 0
子程序入口地址
RST SP （SP）+
JSR 寄 寻 方式 N′Z′V′C′
5 4 3 2 1 0

## Slide 28
3.3.3 CPU组成和数据通路
1.部件设置
可编程寄存器（16位）
通用寄存器：
R0(000)、R1(001)
R2(010)、R3(011)
PC(111)
4 3 2 1 0
允许中断（开中断）
（可扩展） I N Z V C
堆栈指针：
SP(100)
指令计数器：
程序状态字：
PSW(101)
（1）寄存器

## Slide 29
暂存器C
非编程寄存器（16位）
:暂存来自主存的源地址或源数据。
暂存器D
:暂存来自主存的目的地址或目的数。
指令寄存器IR
:存放现行指令。
DB
SIR
S
D
C
Q
Q
输入
三态门
IR
输入
三态门

## Slide 30
地址寄存器MAR
数据寄存器MDR
实现CPU与主存的接口
地址总线AB
内总线
CPMAR
EMAR
三态门
输出
D
C
Q
Q
MAR

## Slide 31
DB
SMDR（Read）
数据寄存器MDR数据交换逻辑
S
D
C
Q
Q
输入
三态门
输出
三态门
CPMDR
Write
选择器B
内总线

## Slide 32
SN74181 4片
SN74182 1片
(2) 运算部件设置
ALU
选择数据来源
选择器A
选择器B
移位器
:实现直传、左移、右移、字节交换
（16位）

## Slide 33
2.总线与数据通路结构
为了使数据传送控制简单、集中，采用以
ALU为中心的总线结构。
（1）组成
包括四个部分：
ALU部件、寄存器组、内总线、CPU与系统总
线的连接

## Slide 34
（2）特点
ALU为内部数据传送通路的中心；
寄存器采用
内总线采用单向数据总线(16位)；
分立结构；
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑

## Slide 35
内总线
AB
DB
R0 ～ R3 R0 ～ R3
C D C D
SP PC PSW MDR
选择器A
移位器
选择器B
R2
R0
R1
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
ALU
C0
CPR0
CPC
CPD
CPR1
CPR2
CPR3
CPMAR
EMAR
CPMDR
W
SMDR
SIR
CPPSW
CPPC
CPSP
→A
B←
M
S3 ～S0
DM →
SL →
SR→
（3）模型机微命令设置

## Slide 36
与系统总线
的连接通过
MAR、MDR实现。
MDR
输入
输出至DB
输出至ALU的B门
输出
从内总线输入
从DB输入
(打入)
(置入)
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
MAR
MDR

## Slide 37
3.各类信息传送途径
M
（1）指令信息
置入
DB
IR
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
IR

## Slide 38
1）指令地址
PC
打入
A
ALU
移
内
MAR
（2）地址信息
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
C0
PC
PC
A
ALU
移位器
MAR

## Slide 39
2）指令地址加1
PC
A
ALU
移
内
PC
C0
打入
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
C0=1
PC
PC
A
ALU
移位器

## Slide 40
3）转移地址
寄存器寻址：
R0
打入
AB
ALU
移
内
PC
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R0
A
ALU
移位器
PC

## Slide 41
3）转移地址
寄存器间址：
R1
打入
B
ALU
移
内
MAR
AB
M
DB
置入
MDR
B
移、
内
PC
ALU
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R1
B
ALU
移位器
MAR
M
MDR
B
ALU
移位器
PC

## Slide 42
4）操作数地址
寄存器间址：
R3
打入
AB
ALU
移
内
MAR
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R3
B
ALU
移位器
MAR

## Slide 43
变址：
R0
PC
A
ALU
移
内
MAR
AB
M
DB
移
内
C
M
MDR
B
ALU
ALU
C
A
B
移
内
MAR
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
PC
A
ALU
移位器
MAR
M
MDR
B
C
R0

## Slide 44
（3）数据信息
1）R
R：
R0
打入
AB
ALU
移
内
R1
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R0
A
ALU
移位器
R1

## Slide 45
（3）数据信息
DB
M
2）R
M：
R0
AB
ALU
内
MDR
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R0
A
ALU
移位器
MDR
M

## Slide 46
DB
MDR
B
移、
内
R2
ALU
3）M
R：
M
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
MDR
B
ALU
移位器
R2

## Slide 47
4）M
M：
M(源)
打入
DB
MDR
内
C
ALU
(计算目的地址)
DB
M
C
ALU
内
MDR
(目的)
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
MDR
B
ALU
移位器
C
A
ALU
移位器
MDR
M

## Slide 48
R0
MDR
DB
内
I/O
ALU
5）R
I/O：
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
R0
A
ALU
移位器
MDR
I/O

## Slide 49
DB
6）I/O
R
打入
I/O
MDR
内
R0
ALU
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
I/O
MDR
B
ALU
移位器
R0

## Slide 50
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
DB
DMA方式：
I/O
7）I/O
M
M
I/O
M