## Slide 1
3.4 组合逻辑控制方式
组合逻辑控制器原理图:
微命令序列
I/O状态
控制台信息
运行状态
译码器
…...
PSW
时序系统
IR
来自存贮器
送M
或ALU
+1
送M
PC
地址形成
微命令
发生器
启停
时序系统

## Slide 2
3.4.1 组合逻辑控制器时序系统
时序系统:
即时序信号与操作的关系, 用于规定各项操作所需时间和时机。
工作周期
时钟周期
工作脉冲
三者之间的关系如下图所示:
指令周期
工作脉冲2
工作脉冲k
...
工作脉冲1
工作周期1
工作周期i
工作周期n
…
…
时钟周期1
(节拍1)
时钟周期i
(节拍i)
时钟周期m
(节拍m)
本模型机采用三级时序系统:

## Slide 3
1、工作周期
模型机定义以下六个工作周期:
取指周期(FT)
用于指令正常执行
源周期(ST)
目的周期(DT)
执行周期(ET)
中断周期(IT)
DMA周期(DMAT)
用于I/O传送控制

## Slide 4
① 取指周期 FT
FT周期内, 完成从内存取指令IR, 然后修改PC值(PC+1PC);
本阶段的操作与指令类型无关。
FT结束后, 按操作码和寻址方式转相应工作周期。
② 源周期(操作对象为源操作数) ST
当为非寄存器寻址时(操作数在主存中), 在ST中, 按指令指定的寻址方式, 形成源操作数地址并读取源操作数, 将其存入暂存器C。

## Slide 5
④ 执行周期 ET
主要完成:
依据IR中的操作码，完成指令指定功能(如传送、运算、取转移地址送入PC等)
 后续地址 MAR
③ 目的周期 DT
当为非寄存器寻址时, 在DT中, 按指令指定的目的寻址方式, 读取目的地址(MAR)或目的操作数(暂存器D)。
(顺序地址或转移地址)

## Slide 6
⑤ 中断周期 IT
关中断、保存断点和PSW、寻找中断服务程序入口地址并转入中断服务程序。
指CPU响应中断请求后, 直到执行中断服务程序前的一段时间。
以便返回主程序并继续执行
执行中断服务程序前, 不响应新的中断请求
中断周期内的工作由硬件自动完成(非指令来完成)
包括以下工作:
⑥ DMA周期 DMAT
指CPU响应DMA请求后, 到传送完一次数据。
DMAT内的工作由DMA控制器硬件自动完成

## Slide 7
指令周期
指令周期与工作周期时序关系
取指
工作周期1
取源
工作周期2
工作周期3
目的
执行
工作周期4
控制不同工作阶段操作时间

## Slide 8
各工作周期转换流程:
单:单操作数指令
双:双操作数指令
转:转移指令
FT
双
单
转
SR
ST
DR
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
DR
Y
N
Y
N
SR·DR
DR
SR,DR:
寄存器寻址

## Slide 9
为表示系统工作周期, 设置6个触发器分别作为各周期状态标志
1 工作周期开始
0 工作周期结束
在整个指令周期中, 任何时候必须、且只能有一个工作周期状态标志为“1”。
FT ST DT ET IT DMAT
Q
D C
1
FT
CPFT(P)
Q
D C
1
ST
CPST(P)
Q
D C
1
DT
CPDT(P)
Q
D C
1
ET
CPET(P)
…..
“1FT”、“1ST”、“1DT”、“1ET”即为工作周期状态标志。

## Slide 10
一次从M读出，并经数据通路传送的操作；或
一次数据通路传送操作；或
一次向M写入的操作
2、时钟周期T(节拍)
模型机以访存时间作为一步操作时间，设置为1us
(1)时钟周期长度
(2)时钟周期数
一个工作周期内的时钟数可变;
用计数器T控制节拍数。

## Slide 11
由T触发器构成计数器, 通过译码器产生节拍信号。状态变化的条件是T+1=1，并且有计数脉冲CPT。
如果1个工作周期需要更多的节拍, 如T4 、 T5等, 则需要增加计数器的长度。
CPT
T+1=0
Q0
C T
2 – 4译码器
Q1
C T
T3 T2 T1 T0
00
11
10
01
T+1
R
R

## Slide 12
工作周期与节拍时序关系
CPT
T0
T1
T2
工作周期1
工作周期2
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T3

## Slide 13
每个时钟周期结束时设置一个脉冲。
3、工作脉冲 P
1µS
T
P
打入寄存器
进行时序转换
工作周期状态转换）
（时钟周期T计数/清除
同步定时脉冲控制定时操作。

## Slide 14
P
T0
T1
T2
T3
源周期(ST)
T0
T1
T2
T3
目的周期(DT)
T0
T1
T2
T3
P
打入
节拍切换
周期切换

## Slide 15
3.4.2 指令流程与操作时间表
拟定指令流程：
确定指令执行的具体步骤，即各工作周期中每一节拍完成的具体操作(寄存器传送级)，用流程图表示。
拟定操作时间表：
列出每一步操作所需的微命令（微操作控制信号）序列及产生条件。

## Slide 16
1、取指周期FT
FT
双
单
转
SR
ST
DR
DT
ET
DMAT
DMA请求？
中断请求？
IT
DR
Y
N
Y
N
SR·DR
DR
①
②
③
④

## Slide 17
初始化置入FT
(1)进入FT的方式与条件
运行过程打入FT
1 FT
CPFT
上电初始化
复位初始化
1-> FT =
ET(1-> DMAT.1->IT) +
总清
1
FT
S
R
D
C
Q
DMAT(1->DMAT.1->IT )
IT +
FT
ET结束,无DMA和中断请求
IT结束,进入中断服务程序
DMA结束,无新的DMA和中断请求

## Slide 18
FT0:
PC+1 PC
M IR
(3) 操作时间表
FT0:
（按序发出）
电位型微命令
（同时发出）
脉冲型微命令
EMAR,
R,
SIR
DM（直传）
CPPC
转换
CPFT(P)
CPT (P)
CPET(P)
CPDT(P)
CPST(P)
(2) 取指流程
(FT0:取指周期FT的T0节拍)
S3S2S1S0MC0（A+1）
(逻辑式1)
(逻辑式2)
(逻辑式3)
M IR
PC+1 PC
PC A
1 ST
1 ET
1 DT

## Slide 19
对上述操作时间表的说明:
(1) FT结束后, 信号“1ST”、“1DT”、“1ET”仅有一个有效(为“1”), 因此, 即使脉冲CPST、 CPDT、 CPET都产生, 也只有一个工作周期触发器置为“1”, 并进入相应周期。
(2) 发出了CPFT脉冲, 但是不产生“1FT”有效信号, 即“1FT”=0, 脉冲CPFT使取指周期触发器由“1”变为“0”状态, 从而结束取指周期。
(3) FT结束以后进入其它工作周期, 并从T0开始。虽然也发出了CPT信号, 但让“T+1”= 0, 时钟周期计数器不计数, 仍然维持T0节拍。
(比如: 1ST=FT• (双操作数指令• SR+ · · · · · ·)

## Slide 20
2、传送指令
(1) 指令流程
符号标识:
SR: 源操作数寄存器寻址
DR: 目的操作数寄存器寻址
: 源操作数非寄存器寻址
: 目的操作数非寄存器寻址
SR
DR

## Slide 21
RiMAR
Ri–1 Ri, MAR
RiMAR
RiMAR
PCMAR
R
(R)
–(R)
I(R)+
@(R)+
X(R)
MMDRC
MMDRC
MMDRC
MMDRC
MMDRC
Ri +1 Ri
Ri +1 Ri
PC+1PC
C MAR
C+ RiMAR
MMDRC
MMDRC
ST0
ST1
ST2
ST3
ST4
R
(R)
–(R)
I(R)+
@(R)+
X(R)
RjMAR
Rj–1 Rj, MAR
RjMAR
RjMAR
PCMAR
Rj+1Rj
Rj+1Rj
PC+1PC
MMDRMAR
MMDRD
D+ RjMAR
DT0
DT1
DT2
DT3
RiRj
RiMDR
CRj
CMDR
SR•DR
SR•DR
SR•DR
SR•DR
MDRM
MDRM
PCMAR
ET0
ET1
ET2
Ri–1 Ri, MAR
MMDRC
MMDRC
PCMAR

## Slide 22
FT0:
例1: MOV R1 , R0 ;
ET0:
R0 R1
PC MAR
ET1:
M IR,
PC+1 PC
源操作数
例2: MOV (R1), (R0);
FT0:
M IR,
PC+1 PC
ST0:
R0 MAR
ST1:
M MDR C
DT0:
R1 MAR
目的地址
ET0:
C MDR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR

## Slide 23
PC+1 PC
例3: MOV X(R1), X(R0) ;
FT0:
M IR
取源操作数, 暂存于C, 需5个T
源变址位移量
PC+1 PC
ST0:
PC MAR
DT1:
M MDR C
DT0:
C MDR
源操作数
ET0:
C+R0 MAR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR
M MDR C
ST1:
ST2:
ST3:
ST4:
PC MAR
M MDR D
PC+1 PC
DT2:
DT3:
D+R1 MAR
目的地址
取目的地址, 暂存于MAR, 需4个T
源操作数送存储器, 需3个T
目的变址位移量

## Slide 24
注: 寄存器编码
R0 (000)、R1 (001) 、R2 (010)、R3 (011)
SP (100)、PSW (101)、PC (111)
传送指令格式:
操作码 寄存器号 寻址方式 寄存器号 寻址方式
IR15 ∼ IR12 IR11IR10IR9 IR8 IR7 IR6 IR5 IR4 IR3 IR2IR1IR0
4位
3位
3位
3位
3位
(2) 操作时间表
MOV指令操作时间表3-12(仅ST0和ST1):
X是变址方式标志，即寻址方式字段代码为101；

## Slide 25
ST0 R0→A
R1→A
R2→A
R3→A
SP→A
PC→A
S3S2S1S0M
DM
T+1
[IR5IR4IR3+ X]
[IR5IR4IR3X]
[IR5IR4IR3X]
[–(R)]
CPMAR
P
CPR0 [条件同R0→A]
CPR1 [条件同R1→A]
CPR2 [条件同R2→A]
CPR3 [条件同R3→A]
CPSP [条件同SP→A]
CPT [ P ]
[–(R)]
S3S2S1S0MC0
[IR5IR4IR3X]
[IR5IR4IR3X]
[IR5IR4IR3X]
非自减型寻址, 直接输出:A
自减型寻址, 做减1操作:A-1
电位型微命令
脉冲型微命令

## Slide 26
ST1 EMAR
R
SMDR
MDR B
DM
1ST
1DT
1ET
T+1
S3S2S1S0M (B)
[(R)∨–(R) ]
[(R)∨–(R) ]
DR
[(R)∨–(R) ]
DR
[(R)∨–(R) ]
P
CPC
CPST [ P ]
CPDT [ P ]
CPET [ P ]
CPT [ P ]
...
如果不是寄存器间址或自减型寄存器间址,则需要延长ST(继续ST周期), 否则进入DT或ET。
运算器输出B
逻辑或符号

## Slide 27
FT0:
M IR
例: MOV (R1), (SP)+ ;
SP MAR
M MDR C
PC+1 PC
CPPC
ST0:
SP+1 SP
EMAR
R
SMDR
MDR B
输出B
DM
CPC
SP A
A+1
DM
CPSP
EMAR
PC A
A+1
R
SIR
DM
1 ST
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
DM
CPMAR
输出A
SP A
T+1
CPT(P)
T+1
CPT(P)
ST1:
ST2:
1 DT
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
DT0:
R1 MAR
DM
CPMAR
输出A
R1 A
T+1
1 ET
CPFT(P)
CPT(P)
CPET(P)
ET0:
C MDR
C B
输出B
DM
CPMDR
CPT(P)

## Slide 28
ET1:
MDR M
PC MAR
ET2:
EMAR
W
T+1
CPT(P)
DM
CPMAR
输出A
PC A
1 FT
CPFT(P)
CPET(P)
CPT(P)
向DB输出MDR内容
DT0:
R1 MAR
DM
CPMAR
输出A
T+1
CPT(P)
1 ET
R1 A
CPFT(P)
CPET(P)
ET0:
C MDR
C B
输出B
DM
CPMDR
CPT(P)
时序切换微命令小结：
每一节拍结束时都发CPT；
工作周期结束,发CPT、CPFT、CPST、CPDT、CPET
每一节拍结束时发T+1或工作周期状态标志；

## Slide 29
3、双操作数指令
例: ADD X(R1), (PC);
ST0:
PC MAR
ST1:
M MDR C
ST2:
PC+1 PC
DT0:
PC MAR
DT1:
M MDR D
DT2:
PC+1 PC
DT3:
D+R1 MAR
DT4:
M MDR D
ET0:
C+D MDR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR
FT0:
M IR,
PC+1 PC
操作流程见教材。
偏移量
目的数地址

## Slide 30
4、单操作数指令
例: COM – (R0) ;
DT0:
R0 – 1 R0
、MAR
DT1:
M MDR D
ET0:
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR
FT0:
M IR,
PC+1 PC
D MDR
操作流程见教材。
S3S2S1S0MC

## Slide 31
5、转移-返回指令
无条件转移
SKP
R
(R)
(R)+
按R指示从M取转移地址, 修改R。
(SP)+
X(PC)
执行再下条指令。
从R取转移地址。
按R指示从M取转移地址。
从堆栈取返回地址, 修改SP。
以PC内容为基准+偏移量作转移地址。
(RST)
操作流程见教材。
寻址方式固定为(SP)+
PC型寻址和非PC型寻址说明:

## Slide 32
针对转移不成功时, 如何决定后继指令的地址:
 转移指令的地址字段所指明的寄存器不是PC, 即为非PC型寻址—
PC
则后继指令存放在当前转移指令之后的地址单元；
......
条件转移指令
后继指令
......
 转移指令的地址字段所指明的寄存器是PC, 即为PC型寻址— PC, 转移指令之后的地址存放转移地址, 后继指令位于再下一个单元, 即:
......
条件转移指令
转移地址
后继指令

## Slide 33
SP+1 SP
M MDR PC
ET2：
SP MAR
ET1：
例1: RST (SP)+ ;
FT0：
M IR,
PC+1 PC
ET0：
、MAR
例2: JMP X(PC) ;
FT0:
M IR,
PC+1 PC
ET0:
PC MAR
ET1:
M MDR C
位移量
ET2:
PC+C PC
、MAR

## Slide 34
无条件转子:
R
(R)
(R)+
(SP)+
(PC)+
入口在R中
6、转子指令
入口在M中
入口在堆栈中
MDR M
ST1:
PC MDR
在ST形成子程序入口; 在ET保存返回地址, 并转入子程序入口。
ST0:
SP1 SP
、MAR
例: JSR (R2);
FT0:
M IR，
PC+1 PC
ET0:
R2 MAR
ET1:
M MDR C
子程序入口
C PC
、MAR
返回地址压栈
ET2:
ET3:

## Slide 35
7、中断周期 IT
主程序
PCMDR
SP–1SP、MAR
1IT
进入中断周期
MDRM
IT0
IT3
IT1
IT2
向量地址MAR
入口地址PC
MAR, 1FT
IT4
FT0
服务子程序
以便访问中断向量表, 得到服务程序入口地址

## Slide 36
1.组合逻辑控制方式
3.4.3 组合逻辑控制方式的优缺点及应用
综合化简产生微命令的条件，形成逻辑式，用组合逻辑电路实现；
执行指令时，由组合逻辑电路(微命令发生器)在相应时间发出所需微命令，控制有关操作。

## Slide 37
● 产生微命令的速度较快。
2.优缺点
● 设计不规整，设计效率较低；
● 不易修改、扩展指令系统功能。
3.应用场合
用于高速计算机，或小规模计算机。