## Slide 1
3.5 微程序控制方式
微命令:
控制各功能部件的电平和脉冲信号；
组合逻辑控制方式:
按数字逻辑设计的方法产生所需要的电信号；
微程序控制方式：
设计CPU时，根据指令系统事先编制微程序，并存入控制存储器(CM)。

## Slide 2
3.5.1 微程序控制的基本原理
1.基本思想
机器指令
MOV R1,R0
分步
MIR,
PC+1PC
R0R1
PCMAR
微命令序列
EMAR,R,SIR…
PCA,A+1,DM,…
R0A,传A,DM,…
PCA,传A,DM, …
微指令1
微指令2
微指令3
微指令4
微
程
序
一条机器指令的执行对应一段微程序；
一段微程序可包含多条微指令；
一条微指令包含一步操作所需微命令

## Slide 3
00H
01H
02H
取指令微程序
03H
…
0BH
MOV指令微程序
0CH
…
23H
双操作数指令微程序
24H
…
3EH
单操作数指令微程序
3FH
…
4BH
转移类指令微程序
4CH
…
60H
…
取源数微程序
取目的地址微程序
微指令1
微指令2
微指令
………
微指令
…….
微指令

## Slide 4
2、逻辑组成
(1) 控制存储器CM
功能:
存放微程序
(CM在CPU内部, 不是主存储器)。
(2) 微指令寄存器 µIR:
存放现行微指令。
微命令字段:
提供某一步操作所需的微命令。
微地址字段:
指明后续微地址的形成方式，用于控制微程序的连续执行。
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器

## Slide 5
(3) 微地址形成电路
形成依据:
现行微指令的微地址字段；
机器指令有关代码：操作码、寻址方式；
机器运行状态。
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器

## Slide 6
（4）微地址寄存器µAR
功能：
存放下一条微指令在CM中的地址（微地址）
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器

## Slide 7
3、工作过程
(1) 取机器指令
CM
取指微指令
µIR
微命令字段
译码器
微命令
主存
机器指令
IR
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器
控制存储器
微命令序列
译码器
微地址字段 微命令字段

## Slide 8
(2) 转微程序入口
IR
操作码
微地址形成电路
入口
µAR
微命令字段
CM
首条微指令
(3) 执行首条微指令
µIR
µIR
译码器
微命令
操作部件
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器
IR
微地址
形成电路
微地址寄存器
控制存储器
微地址字段 微命令字段
译码器

## Slide 9
(4) 取后续微指令
微地址字段
现行微地址
运行状态
微地址形成电路
后续微地址
µAR
CM
后续微指令
µIR
微地址
形成电路
PC
微地址寄存器
µAR
CM
译码器
微命令序列
µIR
IR
PSW
微地址字段 微命令字段
控制存储器
微地址字段 微命令字段
PSW
微地址寄存器
微地址
形成电路

## Slide 10
(5) 执行后续微指令:
同(3)
(6) 返回
微程序执行完, 返回CM取指微指令
(返回到存放取指微指令的固定单元)。
微命令字段
µIR
译码器
微命令
操作部件
微程序执行过程:
(1) 取机器指令IR
(2) 转微程序入口
取首条微指令到uIR
(3) 执行首条微指令
(4) 取后续微指令到uIR
(5) 执行后续微指令
(6) 微程序执行完, 返回CM取指微指令

## Slide 11
(1) 直接控制法(不译法)
微命令按位给出
为1, 选用, 表示一种微命令
为0, 不选用, 不表示微命令
3.5.2 微指令编码方式
优点:
C0=
0 进位初值为0
1 进位初值为1
R=
0 不发读命令
1 发读命令
0 不发写命令
1 发写命令
W=
不需译码, 产生微命令的速度快;
信息的表示效率低。
缺点:
如果一条微指令命令字段有n位, 则只能表示n种微操作。
C0 R W
1 1 1
…..
…..
…..

## Slide 12
(3) 分段直接编译法
一条微指令分为多个微命令字段, 各字段的不同编码表示不同的微命令, 即微命令由字段编码给出。
译码器
.....
微命令
假设各字段长度分别为: k1、k2、.....、km
可表示的微命令数量为:
2k1 + 2k2 + ..... + 2km
优点:
微指令长度比直接控制法短
各字段所表示的微操作可以并行
译码器
.....
微命令
........
译码器
.....
微命令
字段1 字段2 字段m
...........

## Slide 13
– 微命令分组原则:
(1) 相容性原则
把可以在同一时刻或同一周期内发出的微命令分在不同的组, 以便并行操作。
即同时执行时不会发生冲突。
例: 将三个可在同一时刻发出的微命令1、2、3分在不同字段内, 则有:
1编码 2编码 3编码 ...... 地址字段
译码器
.....
译码器
.....
译码器
.....
1
2
3
(并行产生1、2、3)
如果将1 、2、3分在同一字段内, 则:

## Slide 14
(串行产生1、2、3)
1编码 ........ 地址字段
译码器
译码器
产生1
2编码 ........ 地址字段
译码器
译码器
产生2
3编码 ........ 地址字段
译码器
译码器
产生3
①
③
②

## Slide 15
互斥性原则:
(2) 互斥性原则
不能同时出现的操作, 属于串行操作
互斥:
同类操作中互斥的微命令放同一字段。
如:
 “Ri  选择器A”和“Rj 选择器A”不能同时出现; 可编在同一个字段内。
 “读内存命令”和“写内存命令”不能同时出现;可编在同一个字段内。

## Slide 16
例. 对加法器输入端进行控制
微指令中设置AI字段, 控制加法器的输入选择。
加法器
A
B
R、 C
D、 E
R、 C
D、 F
C
D
000 不发命令
AI
3
100 F B
…
001 R A
010 C A
010 C A
011 D B
011 D B
不符合相容性原则
“CA”与“D B”可以同时操作, 但被分在了同一字段

## Slide 17
如果加法器A输入端的控制命令存放AI字段, B输入端的控制命令存放BI字段。
AI BI
3 3
000 不发命令
010 CA
001 RA
100 EA
011 DA
AI:
010 CA
000 不发命令
010 CB
100 FB
001 RB
011 DB
BI:
011 DB
分段直接编译法特点:
编码较简单; 一条微指令能同时提供若干微命令, 便于并行操作。
R、 C
D、 E
R、C
D、F
加法器
A
B
C
D
C送A和D送B可同时进行

## Slide 18
(4) 分段间接编译法
例.
微命令由本字段编码和其它字段解释共同给出。
C A
① 设置解释位或解释字段
解释位
C =
1 A为某类命令
② 分类编译
按功能类型将微指令分类, 分别对各类微指令格式和字段进行编码, 并设置区分标志。
0 A为常数
微指令
CPU方式(触发器C=0或某字段=0)
I/O方式(触发器C=1或某字段=1)
例.
C A
解释位 或 触发器
C =
1 A为CPU操作类命令
0 A为I/O操作类命令

## Slide 19
3.5.3 微地址形成方式
首先是公共入口问题:
其次, 不同机器指令存在一些公共的微操作, 如:
取操作数所需微操作等
因此, 不是将所有机器指令所需微操作顺序排列后存入微程序库(CM),
而是将公共操作构成微子程序存入CM, 在需要执行该操作时, 转入该微子程序、或者形成若干分支。
(从指令流程图中也可看出, 不同类型的指令执行时, 存在许多相同的操作, 在微程序库中, 这些相同操作通常作为微子程序存在。)
取指令所需微操作；

## Slide 20
(1) 形成初始地址
所有指令的取指阶段的操作是相同的, 因此将取指所需的所有微指令组成一段公共微程序(即微子程序) , 并约定一个公共入口地址(比如从地址0或其他特定单元开始)。
取指阶段结束后, 经过指令译码, 再根据指令类型转入不同指令各自对应的微程序段。
1) 取机器指令

## Slide 21
例: 假设页号为00H
机器指令1(Ins1)
0FH(8位) .....
入口地址=000FH
0页
机器指令2 (Ins2)
10H(8位) .......
入口地址=0010H
① 一级功能转移
如果各操作码的位置、位数固定, 一次转换成功。
指令操作码
微程序入口
功能转移
2) 功能转移 (按指令功能转入对应的微程序段)
即:
入口地址=
页号 操作码
页号是人为确定的入口地址的部分位

## Slide 22
即:
000F
0010
Ins1
Ins2
问题:
指令系统中, 操作码是连续编码, 采用该地址形成方法, 形成的微指令地址也是连续的, 只能形成一条机器指令所对应的多条微指令的首条微指令的地址。
解决方法:
采用再次转移
...
机器指令
CM
Ins1对应的第1条微指令
Ins2对应的第1条微指令

## Slide 23
微地址1
微地址2
000F
Ins1
0010
Ins2
功能转移
功能转移
采用一级功能转移的前提条件:
各操作码的位置固定和位数固定
才能方便获得该操作码
才能获得定长地址码
CM
无条件转移 微地址1
无条件转移 微地址2
微程序1
(对应机器指令Ins1微程序段)
微程序2
(对应机器指令Ins2微程序段)
早期的微程序设计中常采用这种方式，存在较多地转移。

## Slide 24
② 多级功能转移
指令功能不仅与操作码有关，还可能与寻址方式有关，如操作码位置和位数固定时。
分类转移:
指令类型标志
区分指令类型
功能转移:
指令操作码
区分操作类型
如加法、减法等
如双操作数指令、单操作数指令等
操作码
第一次转移
寻址方式
第二次转移
如操作码位数和位置不固定时。

## Slide 25
(2) 后续微地址的形成(增量方式和断定方式)
① 增量方式（顺序执行-转移方式）
微指令某一字段提供后继地址,包括:
顺序: 现行微地址+1 ;
跳步: 现行微地址+2 ;
无条件转移: 现行微指令给出转移微地址(转移地址B);
条件转移: 现行微指令给出转移微地址和转移条件(转移地址C);
转微子程序: 现行微指令给出微子程序入口(转移地址D);
返回微主程序: 现行微指令给出寄存器号, 该寄存器的值为返回地址(A+1)
A
A+1
A+2
B
B
转移条件 C
C
(条件满足)
(条件不满足)
D
D
微子程序
R
A+1
R
CM

## Slide 26
优点：直观，与常规工作程序形态相似，容易编制和调试；
缺点：不易直接实现多路条件转移，也不容易根据刚形成的运算结果立即转移。为了解释执行各种机器指令，微程序常需要多路分支。
例如，某微指令系统有16种操作码，则在功能转移时可能需要实现16路分支。

## Slide 27
② 断定方式
由直接给定地址和测试断定相结合形成微地址。
检测某种条件或状态, 形成后续地址的其余位
微指令直接给出后续地址中的某些位
后续地址:
An~Ai
Ai1~A0
给定后续微地址高位部分(非因变分量)
给定部分 断定条件
指明后续微地址低位部分的形成方式(因变分量)
一般格式:
AnAn1.... A1~A0

## Slide 28
例:
2位
位数可变
D (给定) A (条件)
微指令
A=
01
10
操作码作为微地址低4位, D给定高6位
目的寻址方式编码作为微地址低3位, D给定高7 位
源寻址方式编码作为微地址低3位, D给定高7 位
11
可形成8路分支
可形成16路分支
可形成8路分支
假设微地址10位, 约定:

## Slide 29
微命令格式如下:
 命令字段共27位, D26～D0
 分字段编码与直接控制(不译法)混合
 假设微程序库地址长度为8位
数据通路操作
辅助操作
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
顺序控制
访存操作
(后续微地址形成方式)
3.5.4 模型机微指令格式
原则：按数据通路操作划分字段，同类操作中互斥的微命令在同一字段。

## Slide 30
1. 数据通路控制字段
AI: A输入选择
000 无输入
001 Ri→A
010 C→A
011 D→A
100 PC→A
(Ri: R0～R3、SP、PC)
BI: B输入选择
000 无输入
001 Ri→B
010 C→B
011 D→B
100 MDR→B
(Ri: R0～R3、PSW)
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 31
SM:
ALU功能选择
S3S2S1S0M
C0:
初始进位选择
S:
移位选择:
ZO:
结果分配
(该5位采用直接控制法, 不译码)
00 → C0=0 01 → C0=1
00 — DM直传 01 — SL左移
10 — SR右移 11 — EX字节交换
产生打入脉冲: ZO的8个编码表示不发打入脉冲和分别打入不同的寄存器的脉冲
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 32
000 不发打入脉冲
001 CPRi (R0~R3, SP, PC, PSW(寄存器号指明)
010 CPC
011 CPD
100 CPIR
101 CPMAR
110 CPMBR
111 CPPC
逻辑实现原理
为了与组合逻辑设计的假设一致, 可仍然采用SIR微命令

## Slide 33
001
IR译码器-寄存器编号译码 ....
000
001
010
011
100
101
111
CPR0 CPR1 CPR2 CPR3 CPSP CPPSW CPPC
ZO
3:8译码器
010 CPC 011 CPD
100 CPIR 101 CPMAR
110 CPMBR 111 CPPC
000
注: 当 AI=001时,
Ri→A (Ri: R0～R3、SP、PC)
BI=001时,
Ri→B (Ri: R0～R3、PSW)
可采用类似方法。

## Slide 34
2. 访存操作
EMAR=
1 与地址总线连通
0 与地址总线断开
R=1
读主存, 同时作为SMDR
写入主存
W=1
该3位采用直接控制法, 不译码
3. 辅助操作 ST
00 无操作
01 开中断
10 关中断
11 SIR
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 35
4. 顺序控制 SC (获取后续微地址的依据)
增量
断定
9种
指明微地址形成方式
0000 顺序执行
SC:
0001 无条件转移(D26~D19提供8位转移地址)
0010 按操作码分支
增量
断定
0011 按操作码和目的寻址方式是寄存器型还是非寄存器型来断定, 实现分支
0100 按转移成功与否和是否PC型寻址断定, 实现分支
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 36
0111 转微子程序(由D26~D19提供8位转移地址)
1000 返回微主程序, 由返回微地址寄存器提供返回地址
增量
0101 按源操作数寻址方式断定实现分支
0110 按目的操作数寻址方式断定实现分支
断定
SC:
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 37
3.5.5 模型机微程序设计
采用统一微指令周期作为基本时序控制各条微指令执行。
1. 微程序控制器的时序系统
微指令周期(微周期):
从取微指令到微指令执行完成的时间:
P
微指令打入µIR
微指令周期
结果打入目的地, 后续微地址打入µAR
数据通路操作
取下条微指令

## Slide 38
2. 微程序的编制
(1) 编写顺序
① 按指令执行顺序编写
取机器指令
功能转移
执行
② 按操作码编码顺序, 逐级分类编写
程序控制类(转移、转子指令等)
MOV指令
双操作数指令
单操作数指令
见教材(模型机微程序)
问题: 怎么能按需要转入相应的微指令地址?

## Slide 39
(2) 实现转移和多路分支(假设微地址长度为8位)
① 实现转移:
按增量方式实现。
SC=0000
顺序执行
现行微地址+1
SC=0001
无条件转
现行微指令给出转移微地址
SC=0111
转微子程序
现行微指令给出微子程序入口
SC=1000
返回微主程序
从寄存器取返回微地址
微地址形成表:
SC=0010
按操作码分支(4路)
② 实现分支：按断定方式
本教材给出的四大类指令:
MOV指令 双操作数指令
单操作数指令 程序控制类指令

## Slide 40
断定依据
MOV
双操作数
单元内容(微地址)
单操作数
JMP/JSR
03H
取源数、目的地址
0CH
取源数、目的数
24H
取目的数
按J、PC分支
3FH
转移成功与否
微地址形成表:
SC=0010
按操作码分支(4路)

## Slide 41
SC=0011
执行规定操作
后转取指入口
按操作码 DR分支 (24路)进入执行
MOV
DR
06H
MOV
DR
0AH
双操作数
单操作数
3DH
0CH
断定依据
单元内容(微地址)
SC=0100
按转移成功与否(J)、PC分支(4路)
40H、41H、 43H、46H
顺序执行的地址
PC
PC
转移执行的地址
或

## Slide 42
SC=0110
从60H开始, 断定分支的方式与按源寻址方式相同
SC=0101
按源寻址方式断定分支(7路)
4DH、4EH、 50H、52H、55H、59H、5EH
按目的寻址方式分支
对应7种不同的寻址方式
SC=0111
转微子程序, 微指令高8位提供微子程序入口
SC=1000
返回微主程序, 由返回微子程序寄存器提供返回地址。

## Slide 43
1) 取指微指令代真(微指令的二进制代码)
(3) 微指令编程实例
M→IR:
微地址00
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
000 000 00000 00 00 000 1 1 0 11 0000
端无输入
A
端无输入
B
运算器功能
移位器直传
不发寄存器打入脉冲
EMAR
与地址总线连通
实现
发读命令
不发写命令
置入
IR
顺序执行
初始进位为 0

## Slide 44
微地址01
PC+1→PC:
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
100 000 11110 01 00 111 0 0 0 00 0000
端无输入
B
初始进位为 1
移位器直传
EMAR
与地址总线断开
不发读命令
不发写命令
不置入
IR
顺序执行
送
PC
A
输入端
运算器输出
A
发
PC
打入脉冲

## Slide 45
微地址02
按操作码实现分支
000 000 00000 00 00 000 0 0 0 00 0010
端无输入
B
移位器直传
EMAR
与地址总线断开
不发读命令
不发写命令
无操作
A
端无输入
即: 取指微地址和微指令代码:
00 000000000000000000110110000
01 100000111100100111000000000
02 000000000000000000000000010
运算器功能选择
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4
初始进位为0
不发打入脉冲
按操作码分支

## Slide 46
微命令编写例: M→MDR→D
000 100 10101 0 00 011 1 1 0 00 0000
产生CPD
MDR→B
运算器输出B
直传
读命令, 置入SMDR
A
端无输入
初始进位为0
EMAR连通地址总线
不发写命令
无操作
顺序执行
即: M→MDR→D 的微命令
00010010101000011110000000
AI BI SM C0 S ZO EMAR R W ST SC
3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 4

## Slide 47
2) 机器指令的微程序实现
例: MOV R1, (R0) ; 按流程写出微地址
00
01
02
03
4C
4E
4F
04
60
05
0A
0B
08
09
00
取源操作数微子程序
返回
取目的操作数微子程序
返回
转指令结束时的公共操作
PC→MAR
执行PC→MAR
转取指入口
上述数字串是微地址, 每一个地址内的微命令见模型机微程序表。
CR1