## Slide 1
4.1 概述
第四章 存储子系统
4.2 半导体存储原理
4.3 主存储器的组织
4.4 磁表面存储原理

## Slide 2
4.1 概述
典型结构: 三级存储体系结构
高速缓存(Cache) –主存 – 外存层次
CPU
Cache
主存
外存
 Cache: 容量小、速度高
 主存: 容量较大、速度较高
 外存: 容量大、速度慢
4.1.1 存储系统的层次结构
存储器
读/写命令
命中
不命中
CPU访存工作流程:
CPU
主存
Cache

## Slide 3
4.1.2 存储器的分类
1. 按存储介质(存储信息的机理)分类
(1) 半导体存储器
 有源器件  速度快  非破坏性读出
应用场合:
 静态存储器: 利用双稳态触发器存储信息
 集成度低  功耗较大  信息易失
特点:
主要作高速缓存和小容量主存。
 动态存储器: 用电容存储的电荷存储信息
 速度低
 需要刷新
 集成度高
 功耗小
特点:
应用场合:
适合于作为大容量主存。

## Slide 4
 容量大
 适合长期保存信息
磁层上不同方向的磁化区域表示信息。
 非破坏性读出
应用场合: 适合于作外部存储器。
(2) 磁表面存储器
 速度慢
(3) 光盘存储器
 速度慢
利用激光对光盘表面的记录模进行照射后是否出现融坑表示信息。
 容量很大
 非破坏性读出
 长期保存信息
应用场合: 适合于作外部存储器。

## Slide 5
2. 按存取方式分类
随机存取:
(1) 随机存取存储器(RAM)
可按地址访问存储器中的任一单元, 访问时间与地址单元位置无关。
固存: 用户不能编程
可读/可写
只读不写
PROM: 用户可一次编程
EPROM:
用户可多次编程(紫外线擦除)
EEPROM:
用户可多次编程(电擦除)
可执行操作:
(2) 只读存储器(ROM)

## Slide 6
RAM和ROM的性能评价指标:
① 存取时间
存取时间 — 用TA表示(一般为ns级)
从存储器收到地址到数据写入存储器或者读出的数据可用为止所需要的时间。
② 存取周期
连续访问存储器时, 两次访问之间的间隔时间。
定义:
如下图所示:

## Slide 7
存取时间
存取周期
存取间隔
t
用于读出后的信息恢复或者控制线路恢复稳定
注:
按定义, RAM 和ROM都是随机访问存储器, 因为访问时间都与所访问地址单元位置无关。
AB
DB

## Slide 8
(3) 顺序存取存储器 (SAM)
访问时, 读/写部件按顺序查找目标地址, 因此, 访问时间与数据位置有关(如磁带机)。
等待操作(等待查找目标地址)
平均等待时间(ms)
读/写操作
两步操作
速度指标
数据传输率(字节/秒)
操作过程是:

## Slide 9
(4) 直接存取存储器(DAM)
访问时, 读/写部件先直接指向一个小区域, 再在该区域内顺序查找。访问时间与数据位置有关。如: 磁盘、光盘等, 操作过程是:
三步操作
定位(寻道)操作
等待(旋转)操作
读/写操作
速度指标
平均定位(平均寻道)时间(ms)
平均等待(平均旋转)时间(ms)
数据传输率(位/秒)

## Slide 10
4.2 半导体存储器
存储信息原理:
 静态存储器SRAM(双极型/静态MOS型)
 动态存储器DRAM (动态MOS型)
依靠双稳态电路内部交叉反馈机制来存储信息。速度快, 功耗较大, 适合于作Cache。
依靠电容存储电荷的原理存储信息。
功耗较小, 容量大, 速度较快, 适合于作主存。
较静态存储器慢, 比外存快

## Slide 11
4.2.1 静态MOS存储单元与存储芯片
1、六管静态单元
(1) 组成
T1、T3: MOS反相器
触发器
T2、T4: MOS反相器
T5、T6: 控制门管
Z: 字线, 选择存储单元
W、W: 位线, 完成读/写操作
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W

## Slide 12
(2) 状态定义
“0”: T1导通, T2截止(A=0,B=1)。
“1”: T1截止, T2导通(A=1,B=0);
(3) 工作
字线Z: 加高电平, T5、T6导通, 选中该单元。
写入: 在W、W上分别加高电平、低电平, 写1
在W、W上分别加低电平、高电平, 写0
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
A
B

## Slide 13
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
A
B
原信息为“1”(A=1，B=0), 则W=1， W=0。
读出：
原信息为“0”(A=0，B=1),则W=0， W=1。
字线Z加高电平, T5、T6导通, 选中该单元。

## Slide 14
只要Vcc电源正常, 保证向电路供电, 便能维持存储信息不变。所以称为静态易失存储单元
静态单元是非破坏性读出, 读出后不需重写。
(4) 保持
Z: 加低电平, T5、T6截止, 该单元未选中, 保持原状态。
上述存放1位二进制信息的存储电路称为一个位单元
Vcc
T3
T1
T4
T2
T5
T6
Z
W
W
A
B

## Slide 15
2. 存储芯片例
SRAM芯片2114 (1K4位)
(1) 外特性
 地址引脚:
A9～A0 (输入)
 数据引脚:
D3～D0 (输入/输出)
 电源、地
 控制端:
= 0 选中芯片
= 1 未选中芯片
片选CS
写使能WE
= 0 写
= 1 读
A6 A5 A4 A3 A0 A1 A2 CS GND
Vcc A7 A8 A9 D0 D1 D2 D3 WE
2114 (1K4)
1
9
10
18

## Slide 16
(2) 内部寻址逻辑
寻址空间1K, 存储芯片共1K4个位单元, 被分成4个位平面(按矩阵排列), 每个平面1K 1位。
每平面矩阵排成64行16列。
D3
D2
D1
D0
X0
行译码
6位行地址
X63
列译码
Y0
Y15
4位列地址
64 16
64 16
64 16
64 16
1K
1K
1K
1K

## Slide 17
__
CS
A0
A9
D0
D3
___
WE
1K×1
1
2
3
4
I/O
I/O
I/O
I/O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…
…
地址总线
数据总线

## Slide 18
读写过程控制:
字线
位线选择
Xi
读/写线路
Yi
W
W
W
W
数据输出缓冲
数据输入缓冲
D0D1D2D3
控制电路
CS
WE

## Slide 19
1.四管单元
（1）组成
T1、T2：记忆管
C1、C2：柵极电容
T3、T4：控制门管
Z：字线
位线
W、
W：
（2）定义
“0”：T1导通，T2截止
“1”：T1截止，T2导通
（C1有电荷,C2无电荷;A=0,B=1）；
（C1无电荷,C2有电荷;A=1,B=0）
T3
T4
Z
W
W
T1
T2
C1
C2
A
B
4.2.2 动态MOS存储单元与存储芯片

## Slide 20
（4）保持
Z：加低电平，
T3、T4截止，该单元未选中，保持原状态
需定期向电容补充电荷（动态刷新），∴称动态
（3）写入
Z：加高电平
写0：W低电平、W高电平(A=0，B=1)
写1：W高电平、W低电平(A=1，B=0)
T3
T4
Z
W
W
T1
T2
C1
C2
A
B

## Slide 21
W、W先预充电至高电平，断开充电回路字线Z加高电平
四管单元是非破坏性读出，读出过程即实现刷新
（5）读出
若原存信息为0，则位线W上有负脉冲，读出0；
若原存信息为1，则位线W上有负脉冲，读出1；
T3
T4
Z
W
W
T1
T2
C1
C2
A
B
Vcc
预充
预充

## Slide 22
2. 单管单元
(1) 组成
C: 记忆单元
T: 控制门管
Z: 字线
W: 位线
(2) 信息的存储
“0”: C无电荷(电荷量少);
“1”: C有电荷(电荷量多)
C
W
Z
T
V0
V1
C

## Slide 23
写入:
Z加高电平, T导通, W上加高/低电平, 写1/0(V1/V0)
读出: W预充电至Vm(对分布电容C), 断开充电回路
(3) 工作原理
Z: 加高电平, T导通, 根据W线电位变化, 读出1/0
其中
Vm 
(V1+V0)
2
若原信息为0, 则W通过T向C充电, 使位线W的电平下降;
C
W
Z
T
C
若原信息为1, 则C通过T向位线W放电, 使W的电平上升;
根据位线W电平变化的方向和幅度判断是“0”或“1”。

## Slide 24
(4) 保持
字线Z: 加低电平, T截止, 该单元未选中, 保持原状态。
单管单元是破坏性读出, 读出后需重写。
C
W
Z
T
C

## Slide 25
地址线:
A7~A0 (输入)分时复用, 提供16位地址。
数据端:
Di (输入)
Do (输出)
GND CAS Do A6 A3 A4 A5 A7
2164 (64K1)
1
8
9
16
Di WE RAS A0 A2 A1 Vcc
空闲/刷新
电源、地、引脚1未使用
3. 存储芯片
外特性:
例. DRAM芯片2164
(64K1位)
控制端:
片选
= 0 写
= 1 读
写使能WE
行地址选通RAS=0时,
列地址选通CAS=0时,
A7~A0为行地址
(高8位地址)
A7~A0为列地址
(低8位地址)

## Slide 26
附: 半导体存储芯片的一般结构
除存储单元本身, 存储芯片内部还包括地址译码器、I/O电路、片选控制和输出驱动电路等。
(1) 地址译码器
地址译码器对n条地址线译码, 以选择2n个存储单元中的一个。根据输入地址来选择存储单元, 通常采用行/列双译码方式;
(2) I/O电路
I/O电路在数据总线与被选中的单元之间, 控制被选中单元读出或写入, 并具有驱动作用。

## Slide 27
(3) 片选控制电路
片选控制电路用于控制存储芯片是否被选中。
一个存储器系统一般由一定数量的存储芯片组成。访存时, 首先要选片, 用地址译码器输出和一些控制信号(如Intel86的M/IO)形成选片信号, 只有存储芯片的片选(CS)有效时, 才能对该片上的存储单元进行读/写操作。
地址译码器
(产生片选信号)
存储芯片
来自地址总线
来自地址总线
CS
选单元译码器
…

## Slide 28
例: 一个8K8静态RAM
A3
8K8
存储矩阵
I/O电路
列译码
行译码
数据输入电路
三态数据输出驱动
控制电路
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A11
A12
A9
A0
A1
A2
A10
CS
OE
WE
.
.
.
D0
D7
.
.
.
….
为扩展存储器容量, 常需将若干存储芯片的数据线并联使用并与数据总线连接, 因而需要使用三态输出驱动电路, 便于连接数据总线, 又具驱动功能。
(4) 输出驱动电路