## Slide 1
4.3 主存储器组织
要解决的问题:
 芯片的选用
 地址分配
 片选逻辑
 信号线的连接
多大容量, 位数, 多少片等
将CPU提供的全部地址空间的哪些地址空间分配给所设计的存储器, 怎样分配, 电路中如何体现
如何产生芯片所需片选信号
所有信号线如何连接
线路连接的原理框图:

## Slide 2
CPU
存储芯片
2
存储芯片
1
存储芯片
n
....
地址译码电路(产生片选信号)
....
地址总线
数据总线
控制总线
地址
涉及地址分配、译码选片和译码选单元等。

## Slide 3
假设教学楼的其中一层, 最多可以设计64排坐位, 并用6位数(二进制)对每一排进行编号:
A5 A4 A3 A2 A1 A0
现有4间教室, 每间8排(共32排)。要从这64个编号中为这32排坐位进行连续编号。假设选低32个编号:
000 000
000 001
000 010
.....
000 111
第1间
地址分配、译码选片和译码选单元关系例:
001 000
001 001
001 010
.....
001 111
第2间
010 000
010 001
010 010
.....
010 111
第3间
011 000
011 001
011 010
.....
011 111
第4间

## Slide 4
(1) 如果低3位用于每排编号，每间教室内的编号都相同;
(2) 高3位用于教室编号。
000 000
000 001
000 010
.....
000 111
第1间
001 000
001 001
001 010
.....
001 111
第2间
010 000
010 001
010 010
.....
010 111
第3间
011 000
011 001
011 010
.....
011 111
第4间

## Slide 5
与存储器相对应:
选片相当于选教室, 由地址的高位部分译码产生片选信号; 选单元相当于选哪一排座位, 由芯片接收地址的低位部分在芯片内译码来选择哪一个存储单元（每个存储单元有多位）。
这里的地址的高位部分和地址低位部分的具体位数由芯片的容量、CPU提供的地址位数、以及拟构成的存储器的容量来决定。
因此: 存储器组织者需要为芯片分配地址, 并根据所分配的地址来设计译码器以产生片选信号; 而选择单元是由存储芯片内置的译码器完成, 与存储器组织者无关, 但组织者需要将相应的地址连接到存储芯片上。

## Slide 6
从上例还可以看出:
(1) 识别哪一间教室A5不起作用, 只有A4A3起作用;
(A5不起作用可这样认为: 不管A5 =1还是A5 =0, 都不影响教室编号的唯一性和识别是哪一排座位)
(2) 同理, 如果只有两间教室(比如第1、2间), A4也不起作用; 只有当教室数量超过4间时, A5才会起作用。
000 000
000 001
000 010
.....
000 111
第1间
001 000
001 001
001 010
.....
001 111
第2间
010 000
010 001
010 010
.....
010 111
第3间
011 000
011 001
011 010
.....
011 111
第4间

## Slide 7
(3) 如果一个教室有8排, 每排仅4个座位, 现需要一个有16排、每排有8个座位的教室;
先拼成16排, 再凑齐每排8个座位:
.....
0
1
7
2
...
也可以先拼成每排8个座位, 再凑齐16排
可将每个教室看作一片存储芯片, 一排看作一个编址单元, 一个座位看作单元中的一位。
假设可用多个教室来拼接:
.....
8
9
15
10
...
.....
.....

## Slide 8
1.位扩展
位扩展指只在位数方向扩展。位扩展的连接方式是将各存储芯片的地址线、片选线和读/写线相应地并联起来，而将各芯片的数据线单独列出。
如用64K×1的SRAM存储芯片组成64K×8的存储器，需要8块芯片。
容量 地址 数据
存储器 64K×8 16 8
存储芯片 64K×1 16 1
4.3.1 主存容量的扩展

## Slide 9
64K×8
芯片组
A15～A0
D7～D0
__
CS
___
WE
__
CS
A0
A15
D0
D7
___
WE
64K×1
1
2
3
4
5
6
7
8
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…
…
地址总线
数据总线
.
.

## Slide 10
当CPU访问该存储器时，其发出的地址和控制信号同时传给8个芯片，选中每个芯片的同一单元，其单元的内容被同时读至数据总线的相应位，或将数据总线上的内容分别同时写入相应单元。
D0
D6
D7
D7 ～D0
CS
A15 ～A0
WE
64K
×1
64K
×1
64K
×1
…..

## Slide 11
2.编址空间扩展（字扩展）
字扩展是指仅在字数方向扩展，而位数不变。字扩展将芯片的低位地址线、数据线、读/写线并联，由片选信号（高位地址线译码）的选定存储芯片。
如用16K×8的SRAM组成64K×8的存储器，需要4块芯片。
容量 地址 数据
存储器 64K×8 16 8
存储芯片 16K×8 14 8

## Slide 12
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
___
WE
__
CS
D7～D0
A15～A0
A13～A0
A15～A14
___
WE
___
WE
___
WE
___
WE
D7～0
D7～0
D7～0
A13～0
__
CS
__
CS
__
CS
__
CS
A13～0
A13～0
译码器
__
Y3
__
Y2
__
Y1
__
Y0
。
。
。
。
。
A13～0
D7～0
64K×8
芯片组
A15～A0
D7～D0
__
CS
___
WE

## Slide 13
D7 ～D0
CS0
A13 ～A0
WE
16K
×8
16K
×8
16K
×8
16K
×8
2:4
译
码
器
A14
A15
CS1
CS2
CS3
。
。
。
。

## Slide 14
在同一时间内四个芯片中只能有一个芯片被选中。四个芯片的地址分配如下：
第一片 最低地址 0000H
最高地址 3FFFH
第二片 最低地址 4000H
最高地址 7FFFH
第三片 最低地址 8000H
最高地址 BFFFH
第四片 最低地址 C000H
最高地址 FFFFH

## Slide 15
A9A8 A7A6 A5 · · · · · · · · · · A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . . .
0000H ～03FFH
210=1K
0000H ～07FFH
211=2K
210=1K
0000H ～3FFFH
214=16K

## Slide 16
3.字和位同时扩展
当构成一个容量较大的存储器时，往往需要在字数方向和位数方向上同时扩展，这将是前两种扩展的组合，实现起来也是很容易的。
如用16K×4的SRAM组成64K×8的存储器，需要8个芯片。
容量 地址 数据
存储器 64K×8 16 8
存储芯片 16K×4 14 4

## Slide 17
2:4
译
码
器
D7 ～D0
A13 ～A0
WE
D7 ～D4
D3～D0
16K
×4
16K
×4
16K
×4
16K
×4
16K
×4
16K
×4
16K
×4
16K
×4
CS0
A14
A15
CS1
CS2
CS3

## Slide 18
给出芯片地址分配与片选逻辑, 画出存储器框图
1. 计算所需芯片数
例1.
用2114(1K4)SRAM芯片组成容量为4K8的存储器。假设CPU地址总线A15 ~A0, 数据总线D7 ~D0, 读/写信号线R/ W。
设计步骤:
方法1: 先扩展位数,
2片1K4
1K8
4组1K8
4K8
8片
方法2: 先扩展单元数,
再扩展位数
4片1K4
4K4
2组4K4
4K8
8片
位扩展
单元扩展或字扩展
再扩展单元数

## Slide 19
存储器寻址逻辑
2. 地址分配与片选逻辑
芯片内的寻址系统
芯片外的地址分配与片选逻辑
为芯片分配哪几位地址, 以寻找片内的存储单元
由哪几位地址形成芯片选择逻辑, 以寻找芯片
存储空间分配:
假设: 4KB存储器在16位地址空间(64KB)中占据任意连续区间。
即本4KB占据64KB的哪4K空间?
000 ～ 3FF
400 ～ 7FF
800 ～ BFF
C00 ～ FFF

## Slide 20
A15…A12A11A10 A9 · · · · A0
任意值
片选
芯片地址
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
4KB
64KB
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
000-
3FF
400- 7FF
800- BFF
C00-
FFF
(4K需要12位地址A11~A0, 每块芯片需10位地址A9~A0)
0 0 0 · · · · · · 0
0 0 1 · · · · · · ·1
0 1 1 · · · · · ·1
0 1 0 · · · · · · 0
1 0 1 · · · · · · 1
1 0 0 · · · · · 0
1 1 0 · · · · · · 0
1 1 1 · · · · · · 1

## Slide 21
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
1K
A9～A0
CS0
A11 A10
(=00)
1K
A9～A0
CS1
A11 A10
(=01)
1K
A9～A0
CS2
A11 A10
(=10)
1K
A9～A0
CS3
A11 A10
(=11)
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑

## Slide 22
3. 连接方式 (假设片选信号CS为低电平有效)
4
1K4
1K4
4
10
1K4
1K4
4
10
1K4
1K4
4
10
4
1K4
1K4
4
10
4
4
A9~A0
D7~D4
D3~D0
4
4
R/W
A11 A10
CS3
CS0
A11 A10
CS1
A11 A10
CS2
A11 A10
CS
CS
CS
CS
CS0=
A11A10
(=00)
CS1=
A11A10
(=01)
CS2=
A11A10
(=10)
CS3=
A11A10
(=11)

## Slide 23
每一组的连接详图(如0组):
2114
(1K4)
D7
D6 D5
D4 D3
D2 D1
D0
D3
D2 D1
D0
D7
D6
D5
D4
R/W
WE
地址总线
A9~A0
A11
A10
2114
(1K4)
CS0
CS
CS
A9~A0

## Slide 24
再假设: 上述4KB不是占据任意连续区间, 而是分配一个固定空间1000-1FFF。则有:
A15…A12A11A10 A9 · · · · · A0
芯片地址
64KB
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
4KB
1 1 0 · · · · · · · 0
1 1 1 · · · · · · · 1
1 0 1 · · · · · · · 1
1 0 0 · · · · · · · 0
0 1 1 · · · · · · · 1
0 1 0 · · · · · · · 0
0 0 0 · · · · · · · 0
0 0 1 · · · · · · · 1
1000- 13FF
1400- 17FF
1800- 1BFF
1C00- 1FFF
0 0 0 1

## Slide 25
片选逻辑:
第一组: A15…A12A11A10 = 000100
第二组: A15…A12A11A10 = 000101
第三组: A15…A12A11A10 = 000110
第四组: A15…A12A11A10 = 000111
如果使用3:8译码器来产生片选信号, 可将上述状态看作: A15A14A13=000时, A12A11A10分别=100、101、110、111。
(=CS0)
(=CS1)
(=CS2)
(=CS3)

## Slide 26
电路框图:
A15A14A13 =000
A12A11A10 =100第1组片选
A12A11A10 =101第2组片选
A12A11A10 =110第3组片选
A12A11A10 =111第4组片选
A12A11A10 =000~011暂不使用
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
1K4
Y0
3:8
译码器
A15 A14 A13
EN
3:8
译码器
A12 A11 A10
EN
注: 图中未画出地址线、数据线和读写线

## Slide 27
某存储器按字节编址。其中, 0000H~ 07FFH为ROM区, 选用EPROM芯片(2KB/片); 0800H ~ 13FFH为RAM区, 选用RAM芯片(2KB/片和1KB/片)。地址总线A15~A0。给出地址分配和片选逻辑。
例2.
1. 计算容量和芯片数
ROM区: 2KB
RAM区: 3KB
存储空间分配:
2. 地址分配与片选逻辑
先安排大容量芯片(放地址低端),再安排小容量芯片。
共3片(总容量5K)
(0000H~13FFH)
(0800~0BFF, 0C00~0FFF, 1000 ~13FF)
先安排ROM芯片(放地址低端),再安排RAM芯片。

## Slide 28
A15A14A13A12A11A10A9…A0
5KB需13位地址寻址: A12 ~ A0
0 0 0 0 0 0 ……. . 0
0 0 0 0 0 1 …… 1
0000 H
07FFH
0 0 0 0 1 1 …… . 1
0 0 0 0 1 0 …… . 0
0800 H
0FFFH
0 0 0 1 0 0 1 ….. .1
0 0 0 1 0 0 0 …. . 0
1000 H
13FFH
64KB
1KB (RAM)
2KB
(ROM)
2KB (RAM)
即: 对2K的ROM, 有A12A11 = 00
对2K的RAM, 有A12A11 = 01
对1K的RAM, 有A12A11A10= 100

## Slide 29
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
2K
A10～A0
CS1
A12A11
1K
A9 ～ A0
CS2
A12A11A10
A15A14A13为全0
2K
A10～A0
CS0
A12A11
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
3. 连接方式
 芯片每个单元长度为1个字节。
 片选信号低电平有效 (假设ROM的片选信号有效时, 便能实现读操作)。
 由于A15A14A13为全0, 在产生片选的译码电路中可以不体现。

## Slide 30
CPU
地址总线
2K
RAM
2K
ROM
1K
RAM
数据总线
D7~D0
D7 ~D0
D7 ~D0
A12 A11
CS
CS
CS
A11
A12
A10
A11
A12
CS0=
A12A11
CS1=
A12A11
CS2=
A12A11A10
R/W
A10~A0
A10~A0
A9~A0

## Slide 31
CPU
2K
ROM
2K
RAM
1K
RAM
数据总线 D7~D0
A0
A10
......…
地址总线

## Slide 32
4.4 动态存储器的刷新
1. 刷新定义和原因
定期向电容补充电荷
刷新
动态存储器依靠电容电荷存储信息。电容电荷随时间推移将缓慢释放(泄漏), 因此需要定期向电容补充电荷, 以保持信息不变。
注意刷新与重写的区别。
破坏性读出后重写, 以恢复原来的信息
动态存储器, 需补充电荷以保持原来信息

## Slide 33
2. 最大刷新间隔
大多数DRAM要求: 2ms内须对所有单元刷新一遍
各动态芯片可同时刷新, 片内按行刷新(按行读)。
3. 刷新方法
刷新一行所用的时间。
 刷新周期(存取周期):
 刷新周期数:
刷新一片芯片所需的周期数由芯片矩阵的行数决定。
(注: 单管动态存储器, 读出时能自动重写补充电荷)
刷新时的几个基本概念:
 对主存的访问:
由CPU提供行、列地址随机访问
CPU访存:
芯片刷新:
由刷新地址计数器提供行地址定时刷新。

## Slide 34
2ms内集中安排所有刷新周期。
4. 刷新周期的安排方式
死区
集中刷新用于实时要求不高的场合.
(1) 集中刷新
R/W
刷新
R/W
刷新
2ms
50ns
在此期间, 不能使用存储器
(2) 分散刷新
各刷新周期分散安排在存取周期中。
R/W
R/W
刷新
刷新
100ns
造成主存利用率降低, 用在低速系统中

## Slide 35
(3) 异步刷新
例. 一片动态存储芯片共128行
刷新周期分散安排在2ms内。
2ms
128行
≈15.6 微秒
即: 每隔15.6微秒提一次刷新请求, 刷新一行; 2ms内刷新完所有行。
R/W
刷新
R/W
刷新
R/W
R/W
R/W
15.6 微秒
15.6 微秒
15.6 微秒
刷新请求
刷新请求
(可作为DMA请求)
(可作为DMA请求)