## Slide 1
4.5 磁表面存储器
4.5.1 存储原理
1. 读写原理
 存储介质: 磁层（氧化铁微粒、铁镍钴合金）
 读/写部件: 磁头
I
磁介质运动
磁介质

## Slide 3
2、 读/写过程:
(1) 写入
在磁头线圈中加入磁化电流(写电流), 并使磁介质移动, 在磁层上形成连续的小段磁化区域(位单元)。电流大小可以使磁化强度达到饱和。
根据所加电流方向不同, 被磁化的方向也不同, 磁化强度分别用+Br和–Br表示。
被磁化的区域是存储的信息; 用不同磁化方向来表示二进制信息“1”和“0”。

## Slide 4
(2) 读出
磁头线圈中不加电流, 磁层移动。当被磁化的记录磁层(位单元)的转变区经过磁头下方时, 在线圈两端产生感应电势。
读出信号
磁通变化的区域
转变区
感应电势
e  –
d
dt

## Slide 5
4.5.2 磁盘存储器
磁盘
磁盘控制器
磁盘驱动器
+ 接口
磁盘适配器
盘片、磁头
定位系统、传动系统
1. 组成

## Slide 6
盘片
磁头

## Slide 7
1、 信息分布
盘片:
多片形成盘组, 每片双面记录
磁道:
盘片旋转一周, 磁头的作用区域
磁头
扇区
主轴
磁道
盘片
柱面
道密度:
盘片径向单位距离的磁道数

## Slide 8
磁道
盘片旋转一周的磁头作用区,
最外层为0道。
道密度：单位距离的磁道数
扇区
定长记录:
数据块格式:
不定长记录:
划分扇区, 每扇区存放一个定长数据块
称为记录块, 无扇区化分

## Slide 9
各记录面上相同序号的磁道构成一圆柱面。
圆柱面:
(柱面数=道数/面)
对每一个圆柱进行编号, 称为圆柱号

## Slide 10
 驱动器号
2、 寻址信息
选择磁盘组
选择盘面
选择磁道
选择起始扇区
扇区数（数据块数）
 圆柱面号
 磁 头 号
 扇 区 号
(无扇区划分时—数据块号)
 交 换 量

## Slide 11
4.5.3 光盘存储器的基本原理
光盘存贮器的控制机构与组成部件与磁盘存储器相似, 如:
 数据记录格式
 寻址操作(寻址过程):
划分光道、扇区、数据块等
不同之处主要在于记录信息的原理:
 光学读写头:
产生激光束的半导体激光器
激光束照射光介质(光盘), 留下“凹坑”, 有无“凹坑”分别表示1或0。
如只读型光盘和一次性写入型光盘:

## Slide 12
基片
反光层
记录层与保护膜
激光照射
写入:
照射后形成凹坑, 表示信息1; 没有激光照射处, 无凹坑, 表示0
读出:
激光照射
反射光
光敏器件
反射光经光敏器件转换为1。没有凹坑, 无反射光, 光敏器件转换为0

## Slide 13
附: 数据校验
1、奇偶校验
(1) 奇校验
对给定的一个需传送的代码Dn–1∼D0 , 设置一个校验位P, 要求PDn–1∼D0(共n+1位)中, “1”的个数须为奇数。校验位P连同代码Dn–1～D0一起传送。
比如: 代码串10001101, 则P应为1, 形成110001101
电路:
对一个八位的数据D7～D0 , 则:

.....
D7
.
.
.
.
.
D0
P
D7
D6
D0
D4
D5
P





## Slide 14
(2) 偶校验
对代码的接收方:
“1” 则正确
“0” 则错误
对给定的一个需传送的代码Dn–1  D0 , 设置一个校验位P, 要求PDn–1D0(共n+1位)中, “1”的个数须为偶数。校验位P连同代码Dn–1～D0一起传送。
奇偶校验简单, 但是只能校验一位错误, 且不能指出错误何在。
D7
D6
D0
D4
D5
P






## Slide 15
检测依据：
多重奇偶校验。
代码分组
各组进行奇偶校验
形成多位校验
指误字
=全0 无错
≠全0 有错
指误字状态对应出错位序号, 将出错位变反即可纠错
如: 海明8421码
I4 I3 I2 P3 I1 P2 P1
(I4 I3 I2 I1是信息位,
P3 P2 P1 是校验位)
P3  I4I3I2
P2  I4I3I1
P1  I4I2I1
2、海明校验

## Slide 16
指误字: G2 G1 G0
G2  I4I3I2P3
G1  I4I3I1P2
G0  I4I2I1P1
由 G2 G1 G0将指明错误代码所在位置。
又如, G2 G1 G0 110, 表示错误发生在第六位, 将其变反即可修正。(G2G1G0 000时, 无错误)
比如: I2出错, 使G2和G0为1, G1为0, 则G2G1G0 101, 表明第5位出错。
I4 I3 I2 P3 I1 P2 P1
P3  I4I3I2
P2  I4I3I1
P1  I4I2I1