## Slide 1
第五章 总线与I/O子系统
5.1 总线
5.2 接口
5.3 直接传送方式
5.4 中断方式与接口
5.5 DMA方式与接口

## Slide 2
5.1 总线
总线：一组为多个部件分时共享的信息传送线路
特点：分时共享
特定时刻只允许一个部件送出数据到总线上

## Slide 3
1、总线的分类
1）按传输信号的类型
地址总线：传输地址信息，决定寻址能力
数据总线：传输数据信息
控制总线：传输控制信息和状态信息
2）按数据传送格式划分
并行总线：
多条数据线，并行传送各位信息
串行总线：
一条数据线，分时逐位传送各位信息

## Slide 4
3）按功能(层次结构）划分
内总线、片级总线、系统总线、外总线
外总线(通信总线)
ALU
寄存器组
控制部件
内总线
ROM
局部总线(片级/板级总线)
RAM
存储器扩展板
I/O
处理器
图形
处理器
系统总线

## Slide 5
4、按时序控制方式划分
同步总线:
由统一时序信号控制总线传送操作
在固定时钟周期内完成数据传送，由同步脉冲定时打入
例： CPU读数据
打入地址
打入数据
时钟
T1
T3
T2
T4
地址
读出数据

## Slide 6
异步总线:
无固定时钟周期划分，以异步应答方式控制传送
地址
数据
数据
请求
应答
例： CPU读数据

## Slide 7
扩展同步总线
以时钟周期为时序基础，允许总线周期中的时钟数可变
时钟
T1
T3
T2
T4
地址
数据
等待
例： CPU读数据

## Slide 8
注意区分几个“周期”概念：
时钟周期：
CPU执行一步操作的时间
总线周期：
经过总线的一次数据传送(访存)时间，通常包含若干时钟周期
工作周期：
指令周期中的一个操作阶段
可包含多个总线周期

## Slide 9
CPU内总线：同步、并行
系统总线：同步、异步、扩展同步、并行
外总线：异步、并行、串行
计算机设计中，不同类型的总线可能采用的时序控制方式和数据传送格式：
局部总线：同步、异步、扩展同步、并行

## Slide 10
物理特型：
约定模块尺寸、形状、引脚数等
功能特征：
约定各个引脚的名称和功能
电气特征：
约定引脚的有效信号电平和信号传送方向等
时间特征：
传送的信号何时有效，持续时间时序约定
2、总线的标准

## Slide 11
常见的总线标准
总线 | 开发者 | 宽度 | 频率 | 传输率
ISA | IBM 1984 | 8/16 | 8.33M | 8.33/16.66MB/s
EISA | Compaq等1988 | 32 | 8.33M | 33.3MB/s
AGP | Intel，1996 | 32 | 66.6M×1/2/4/8 | 266.4MB/s…
PCI | Intel，1991 | 32/64 | 33/66/133M | 132MB/s…
USB | Intel，IBM等，1994 | 1 | 1.5/12/480/4000M | 0.2/1.5/60/500MB/s

## Slide 12
5.2 接口
I/O接口：是指主机和外设之间的连接电路
I/O接口
外设
系统总线
广义的接口指两个相对独立的子系统之间的相连部分（也称界面）

## Slide 13
1、I/O接口主要功能
接收CPU送来的地址码，
(1)寻址
选择接口中的寄存器供CPU访问。
(2)数据缓冲
实现主机与外设的速度匹配；
缓冲深度与传送的数据量有关。

## Slide 14
串-并格式转换（串口）；
(3)预处理
传送控制命令与状态信息，实现I/O传送控制方式。
数据通路寬度转换（并口）；
电平转换。
(4)控制功能

## Slide 15
2、接口编址
单独编址：编址到设备端口
统一编址：为每个端口分配总线地址
有专门的I/O指令,例如：
通用的传送类指令
IN AL, 61H
OUT 62H, AL

## Slide 16
3、接口分类
（1）按数据传送格式划分
并行接口:
接口
外设
系统总线
接口与系统总线、接口与外设均按并行方式传送数据；
并
并
串行接口:
并
串
接口与系统总线并行传送，接口与外设串行传送。
数据各位同时传送；
适合设备本身并行工作，距主机较近的场合。
数据逐位分时传送。

## Slide 17
异步接口：
连接异步总线，接口与系统总线的信息传送采用异步应答方式。
(2)按时序控制方式划分
同步接口：
连接同步总线，接口与系统总线的信息传送由统一时序信号控制。

## Slide 18
程序控制接口：
(3)按信息传输的控制方式划分
中断接口：
DMA接口：
通过硬件或软件方式按指定优先级查询各设备是否要进行输入/输出。
设备提出中断请求，主机响应后与设备交换信息，接口中包含中断控制逻辑。
支持高速外设与主机之间进行DMA方式交换数据。

## Slide 19
4、信息传送控制方式
1）主机与外设的信息交换过程
输入
CPU等候输入设备的数据成为有效
CPU从数据总线读取数据
CPU送地址到地址总线，选择输入设备
输出
输出设备获知数据有效，取走数据
CPU将数据送到数据总线
CPU送地址到地址总线，选择输出设备

## Slide 20
(1)直接程序传送方式
(2)程序中断方式
(3)直接存储器访问(DMA)方式
CPU通过在现行程序中直接执行I/O指令实现数据传送。
启动设备后，CPU执行自身程序，设备准备好后发中断请求，CPU再响应。
设备准备好后发DMA请求，DMA控制器控制总线权，控制外设与主存之间直接数据传送。
2）3种控制传送方式

## Slide 21
5.3 直接程序传送及接口
空闲
工作
结束
启动
完成一次
操作
清除
再请求
01
10
00
忙
空闲/完成
执行I/O指令之前，先查询设备状态，等待外设准备好、或完成一次操作，CPU再执行I/O指令与外设交换信息。
1、设备状态

## Slide 22
2、程序查询接口模型
地址线
地址译码
命令寄存器
状态寄存器
数据线
数据线
命令
状态
数据寄存器
数据线
数据
外设
系统总线
IOR
IOW

## Slide 23
3、查询方式的程序流程
启动外设
外设工作完成？
N
Y
读/写数据
全部完成？
N
输出指令设置启动信号
输入指令读取状态信息并判断
I/O指令读/写数据
Y
CPU清除外设

## Slide 24
4、优缺点
硬件开销小；
并行程度低,实时性差。
5、应用场合
对CPU效率要求不高的场合；
或诊断、调试过程。