## Slide 1
第六章 输入输出设备及接口
6.1 概述
6.2 键盘及接口
6.3 显示设备及接口

## Slide 2
 用 户 界 面
操作系统为用户调用I/O设备所提供的操作界面
 设备驱动程序
CPU执行设备驱动程序, 送出具体设备的命令字, 取回设备状态字
 设备控制程序
对智能型设备, 接收驱动程序命令字后, 由接口中的I/O处理器执行设备控制程序, 控制设备操作
 设备具体操作
涉及设备的逻辑组成、工作原理
6.1 概述

## Slide 3
6.2 键盘及接口
概述
① 按键的类型(接触式/非接触式/触摸式)
 机械触点式(接触式)
 电容式键(非接触式)
按键导致两个极点之间距离的变化, 产生电容量大小的变化来判断是否有键按下;
 霍尔键(非接触式)
按键使磁铁下移产生磁场变化, 使霍尔元件产生电位差, 由此判断是否有键按下;
 薄膜式(触摸式)
按键时, 薄膜内壁的金属层与基底金属层接触。由于键的行程很短, 故称触摸式。

## Slide 4
②按键与字符编码
键盘接口的主要功能是: 使CPU能识别哪一个键被按下。
 非编码键盘(扫描式键盘)
 编码键盘
通过硬件或软件的方式识别按键的位置编码;
由键盘内的接口电路自动对每一个按键进行字符编码。键被按下后, 该编码送往CPU。
如下图所示:

## Slide 5
….
编
码
器
按键对应编码
寄存器
DB
缺点:
由组合逻辑电路构成的复杂的编码电路
不可重新定义键名和键码
INT
编码键盘很少使用。

## Slide 6
针对非编码键盘(扫描键盘), 从按键识别的角度, 可分为:
 硬件扫描键盘
 软件扫描键盘
基本思想:
再转换成字符编码(如ASCII码)。
以接触式键盘为例, 需解决的主要问题:
硬件扫描或软件扫描来识别按键位置, 并获得按键的位置码;
按键的定位、位置码与编码的转换。
确定按键位置, 获得位置码
将位置码转换成数字/字母/其它控制键的编码

## Slide 7
采用硬件扫描查找按键位置, 并转换为相应代码。
6.2.1 硬件扫描键盘
1. 定义
基本思想:
将所有按键排列成矩阵形式。对于一个n行m列的键盘, 通过硬件方式, 确定按键所在的行和列, 并转换为按键对应代码。

## Slide 8
2. 组成及工作原理
(1) 键盘矩阵
128键
8行16列
每键7位 位置码(即扫描码)
列译码
振荡器
计数器
ROM
接
口
键盘(8行16列)
比较器
行译码
锁定信号
去抖电路
低四位
高三位

## Slide 9
 键盘阵列:
键按下,行列接通
列译码器(4:16)
比较器
….
0
0
行译码器(3:8)
…
+5V
R
R
R
R
R
+5V
R

## Slide 10
(2) 计数器 (7位):
按振荡频率计数, 对所有键轮流扫描(循环计数), 即由计数输出值来匹配按键的行列号, 以判断是否按键。
(3) 符合比较器:
键盘矩阵列线输出与列译码输出比较, 以确定按键位置
列译码
振荡器
计数器
ROM
接
口
键盘(8行16列)
比较器
行译码
锁定信号

## Slide 11
计数器
ROM
接口
编码寄存器
DB
CPU在中断服务程序中从接口的编码寄存器读取按键编码。
3、按键后中断
按键后, 以中断方式通知CPU读取按键编码

## Slide 12
硬件扫描键盘的主要优点:
仅在接口产生ASCII码后, CPU以中断方式读取该代码, 所以CPU负担小。
4. 完整过程
计数器计数
计数值等于按键位置码
比较器送出锁定信号
计数器停止计数
以计数值(即扫描码为地址)访问ROM
获得按键ASCII码
接口
处理器
当

## Slide 13
用键盘扫描程序识别按键位置, 并转换为相应代码。
6.2.2 软件扫描键盘
1. 定义
2. 扫描方法
(1) 逐行扫描法
1) 键盘矩阵
如果没有行线的影响, 列线均输出高电平。
2) 扫描流程
任一键按下后产生中断请求, CPU响应后进入中断服务程序(即扫描子程序, 或键盘内置单片机执行扫描程序):
5V
0 1 2 3
R
R
R
R
输入寄存器
DB
输出三态缓冲器
0
1
2
3

## Slide 14
行线送全0
列线中有0
i = 0
第i行送0, 其余行送1
列线中有0
获得按键行列位置
位置码 ASCII码
没有健按下转显示程序
Y
Y
N
i=i+1
i值指示行号, 从列线读取的数据指示列号
N
扫描子程序:
如查表转换

## Slide 15
行译码器和列译码器均采用集电极开路输出, 当EN无效时, 译码器输出高阻状态。
列译码
键 盘
16行8列
行译码
8048
单片机
时钟发生器
移位寄存器
PCLK
D
CLK
输出
主机接口
检测器
EN
EN
单片机输出的扫描码到行列译码器
中断请求
Q
C D
(2) 行列扫描法
1) 键盘结构

## Slide 16
 初始化
禁止8048输出, 移位寄存器清0、清除中断请求触发器
2) 工作过程
检测行线组或者列线组是否输出“1”
列译码
键 盘
16行8列
行译码
8048
单片机
时钟发生器
移位寄存器
PCLK
D
CLK
输出
主机接口
检测器
EN
EN
单片机输出的扫描码到行列译码器
中断请求
Q
C D

## Slide 17
 扫描键盘
8048控制行列扫描(8048输出计数码到行列译码器):
先逐列为1步进扫描, 判断哪列有按键
再逐行为1步进扫描, 判断哪行有按键
获得按键位置码
(扫描码)
即:
由单片机8048输出计数信号控制行、列译码器

## Slide 18
首先列译码器工作, 逐列为“1”步进扫描, 当某列为“1”时, 如果无键按下, 则行线组输出为“0”;
当某列为“1”时, 若该列有键按下, 则行线组输出为“1”; 表明该列有键按下, 则转向下一步的行扫描;
行译码器工作, 逐行为“1”步进扫描, 当某行为“1”时, 列线组输出为“1”; 表明该行有键按下。
此时的行、列码即为扫描码。