## Slide 1
第三章
运输层

## Slide 2
学习目的
复用/分解复用
可靠数据传输
流量控制
拥塞控制
理解传输层服务以后的原则:
UDP: 无连接传输
TCP: 面向连接传输
TCP 拥塞控制
学习因特网的传输层协议:

## Slide 3
01
传输层服务
02
多路复用和多路分解
03
无连接传输: UDP
04
可靠数据传输原理
05
面向连接传输: TCP
06
拥塞控制原理
07
TCP 拥塞控制

## Slide 4
01
传输层服务

## Slide 5
传输层服务传输层服务
传输层服务和协议
在两个不同的主机上运行的应用程序之间提供逻辑通信
传输层协议运行在端系统
  发送方: 将应用程序报文分成数据段传递给
  网络层,
  接受方: 将数据段重新组装成报文传递到应
  用层
不只一个传输层协议可以用于应用程序
  因特网: TCP 和 UDP
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
逻辑的端到端传输

## Slide 6
传输层和网络层
传输层服务传输层服务
网络层:两个主机之间的逻辑通信
传输层:两个进程之间的逻辑通信
可靠, 增强的网络层服务

## Slide 7
传输层服务传输层服务
Internet 传输层协议
可靠按序递交 (TCP)
  拥塞控制
  流量控制
  连接建立
不可靠的无序传递: UDP
  “尽力传递” IP的直接扩展
不提供的服务:
  延迟保证
  带宽保证

## Slide 8
02
多路复用和多路分解

## Slide 9
多路复用和多路分解
多路复用和多路分解

## Slide 10
多路复用和多路分解
多路复用/多路分解
在接收主机多路分解:
将接收到的数据段传递到
正确的套接字（多路分解）
在发送主机多路复用:
从多个套接字收集数据, 用首部封装数据，然后将报文段传递到网络层(多路复用）
= 进程
= 套接字

## Slide 11
多路复用和多路分解
多路分解如何工作?
源端口 #
目的端口 #
32 bits
应用程序数据
(报文)
其他首部域
TCP/UDP 报文段格式
主机收到IP数据报
  每个数据报有源IP地址，目的IP地址
  每个数据报搬运一个数据段
  每个数据段有源和目的端口号 （回忆: 对于特定应用程序具有周知端口号)
主机用IP地址和端口号指明数据段属于哪个合适的套接字

## Slide 12
多路复用和多路分解
无连接多路分解
用端口号创建套接字:
DatagramSocket ServerSocket1 = new DatagramSocket(9911);
DatagramSocket ServerSocket2 = new DatagramSocket(9922);
UDP 套接字由两个因素指定:
(目的IP地址, 目的端口号)
当主机收到UDP数据段:
  检查数据段中的目的端口号
  用端口号指示UDP数据段属于哪个套接字
具有不同的源IP地址且/或源端口号，但具有相同的目的IP地址和目的端口号的IP数据报，指向同样的套接字

## Slide 13
多路复用和多路分解
无连接多路分解 (续)
DatagramSocket serverSocket =new DatagramSocket(6428);
client
IP: A
client
IP: C
client
IP: B
请求报文段中提供返回地址（包括IP地址和端口号）

## Slide 14
多路复用和多路分解
面向连接的多路分解
TCP 套接字由4部分指定:
  源IP地址
  源端口号
  目的IP地址
  目的端口号
接收主机使用所有四个值将数据段定位到合适的套接字
服务器主机支持很多同时的 TCP 套接字:
  每个套接字用4部分来表示
Web服务器对每个连接的客户都有不同的套接字
  非持久 HTTP 将对每个请求有一个不同的套接字

## Slide 15
多路复用和多路分解
面向连接的多路分解 (续)
client
IP: A
client
IP: C
client
IP: B

## Slide 16
多路复用和多路分解
面向连接的多路分解: web服务器如何工作？
client
IP: A
server
IP: C
Client
IP:B

## Slide 17
03
无连接传输: UDP

## Slide 18
无连接传输: UDP
UDP: 用户数据报协议 [RFC 768]
“无修饰” “不加渲染的” 因特网传输层协议
“尽最大努力”服务, UDP 数据段可能:
  丢失
  会传递失序的报文到应用程序
无连接:
  在UDP接收者发送者之间没有握手
  每个UDP 数据段的处理独立于其他数据段
为什么有 UDP?
不需要建立连接 (减少延迟)
简单: 在发送者接受者之间不需要连接状态
很小的数据段首部
没有拥塞控制: UDP 能够用尽可能快的速度传递

## Slide 19
无连接传输: UDP
UDP: 用户数据报协议 [RFC 768]
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能，即端口的功能和差错检测的功能。
虽然 UDP 用户数据报只能提供不可靠的交付，但 UDP 在某些方面有其特殊的优点。
UDP 是无连接的，即发送数据之前不需要建立连接。
UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付，同时也不使用拥塞控制。
UDP 没有拥塞控制，很适合多媒体通信的要求。
UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
UDP 的首部开销小，只有 8 个字节。
UDP 是面向报文的。发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。
应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文。
接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。
应用程序必须选择合适大小的报文。

## Slide 20
无连接传输: UDP
UDP 是面向报文的

## Slide 21
无连接传输: UDP
UDP 的首部格式

## Slide 22
无连接传输: UDP
UDP 基于端口的分用

## Slide 23
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是两个字节。长度是首部和数据的总长度
无连接传输: UDP
字节
UDP 用户数据报
发送在前
2
2
2
2

## Slide 24
在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
无连接传输: UDP
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 分组
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 25
错误检测不是100%可靠！
协议有可能漏掉一些错误，但很少；
大的校验信息域能提供更好的检错能力。
无连接传输: UDP
UDP 校验和与差错检测
用户数据
校验信息
传输信道
用户数据
差错检测
算法
用户数据
校验信息
用户数据
差错检测
算法
是否相等
是
错误处理
否

## Slide 26
目标: 对传输的数据进行差错检测
无连接传输: UDP
UDP 校验和
发送方:
将数据段看成16bit的整数序列
校验和: 数据段内容相加 (1的补码和)
发送者将校验和值放入UDP的校验和域
接收方:
计算接收到数据段的校验和
检查 计算的校验和是否等于校验和域中的值:
NO – 检测到错误
YES – 没有检测到错误
. 但是可能是错误的

## Slide 27
无连接传输: UDP
Internet 校验和例子
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
累加和
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
校验和
变反
求和
求和时产生的进位必须回卷加到结果上
最后的累加和必须按位变反才是校验和

## Slide 28
04
可靠数据传输原理

## Slide 29
我们将
逐步开发发送方和接收方的可靠数据传输协议 (rdt)
仅考虑单向数据传输但控制信息将双向流动!
用有限状态机 (FSM) 来标示发送方和接收方
可靠数据传输原理
可靠数据传输:
状态
1
状态
2
事件导致状态转换
状态转换时执行的动作
状态: 在一个状态时，由事件唯一的确定状态的转换
事件
动作

## Slide 30
在完美可靠的信道上
没有bit错误
没有分组丢失
发送方，接收方分离的 FSMs :
发送方发送数据到下层信道
接收方从下层信道接收数据
可靠数据传输原理
Rdt1.0: 完全可靠信道上的可靠数据传输
等待来自上层的调用
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
等待来自下层的调用
rdt_rcv(packet)
sender
receiver

## Slide 31
下层信道可能让传输分组中的bit受损
校验和将检测到bit错误
问题: 如何从错误中恢复
确认(ACKs): 接收方明确告诉发送方 分组接收正确
否认 (NAKs):接收方明确告诉发送方 分组接收出错
发送方收到NAK后重发这个分组
在 rdt2.0中的新机制 (在 rdt1.0中没有的):
差错检测
接收方反馈: 控制信息 (ACK,NAK) rcvr->sender
可靠数据传输原理
Rdt2.0: 具有bit错误的信道

## Slide 32
可靠数据传输原理
rdt2.0: FSM 规范
等待来自上层的调用
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
等待 ACK 或NAK
sender
rdt_send(data)
L
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
等待来自
下层的调用
receiver

## Slide 33
可靠数据传输原理
rdt2.0: 没有错误时的操作
等待上
层调用
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
等待 ACK 或NAK
等待下
层的调用
rdt_send(data)
L

## Slide 34
可靠数据传输原理
rdt2.0: 错误场景
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
rdt_send(data)
L

## Slide 35
什么是停等协议？
发送方发送一个报文，然后等待接受方的响应
可靠数据传输原理
停－等协议
stop and wait

## Slide 36
如果ACK/NAK混淆了会发生什么？
发送方并不知道接收方发生了什么!
不能正确重发: 可能重复
可靠数据传输原理
rdt2.0 有一个致命缺陷!
处理重复:
发送方给每个分组加一个序号
在 ACK/NAK 混淆时发送方重发当前分组
接收方丢弃重复的分组（并不向上传递）
——停等协议数据包需要多少序号？

## Slide 37
可靠数据传输原理
rdt2.1: 发送方处理混乱的 ACK/NAKs
等待来自
上层的
调用0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
等待
ACK 或 NAK 0
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
等待来自 上层的
调用1
等待
ACK 或 NAK 1
L
L
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)

## Slide 38
可靠数据传输原理
rdt2.1: 接收方处理混乱的 ACK/NAKs
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待来自下层的0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
等待来自下层的1
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 39
发送方:
序号 加到分组上
两个序号 (0,1) 就可以满足
必须检查是否收到混淆的 ACK/NAK
状态加倍
状态必须记住当前的报文是1号还是0号
可靠数据传输原理
rdt2.1: 讨论
接收方:
必须检查是否接收到重复的报文
状态指示0或者1：是否希望的报文序号
注意:接收方并不知道它的上一个ACK/NAK 是否被发送方正确收到

## Slide 40
可靠数据传输原理
rdt2.2: 一个不要NAK的协议
同 rdt2.1一样的功能, 只用 ACKs
不用 NAK, 如果上个报文接收正确接收方发送 ACK
接收方必须明确包含被确认的报文的序号
发送方收到重复 ACK 将导致和 NAK一样的处理: 重发当前报文

## Slide 41
可靠数据传输原理
rdt2.2: 发送方,接收方片断
等待来自上层的调用0
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
等待 ACK
0
sender FSM
fragment
等待来自下层的0
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
receiver FSM
fragment
L

## Slide 42
新假设: 下层信道还要丢失报文 (数据或者 ACKs)
校验和, 序号, 确认, 重发将会有帮助，但是不够
可靠数据传输原理
rdt3.0: 具有出错和丢失的信道
方法: 发送者等待“合理的”确认时间
如果在这个时间内没有收到确认就重发
如果报文（或者确认）只是延迟 (没有丢失):
重发将导致重复，但是使用序号已经处理了这个问题
接受方必须指定被确认的报文序号
要求倒计时定时器
只有在定时器超时时才触发重发

## Slide 43
可靠数据传输原理
rdt3.0 发送方
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
等待 ACK0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
等待来自上层的调用1
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
stop_timer
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
rdt_rcv(rcvpkt)
等待来自上层的调用0
等待 ACK1
L
rdt_rcv(rcvpkt)
L
L
L

## Slide 44
可靠数据传输原理
rdt3.0 操作

## Slide 45
可靠数据传输原理
rdt3.0 操作

## Slide 46
例如: 1 Gbps链路, 15 ms 端到端传输延迟, 8000bit 报文, 计算网络利用率?
可靠数据传输原理
rdt3.0的性能

## Slide 47
可靠数据传输原理
rdt3.0: 停等操作
首个分组的第1比特被传输, t = 0
发送方
接收方
RTT
首个分组的最后1比特被传输, t = L / R
首个分组的第1比特到达
首个分组的最后1个比特到达, 发送 ACK
ACK 到达, 发送下一个分组, t = RTT + L / R

## Slide 48
可靠数据传输原理
rdt3.0的性能
T
transmit
=
8kb/pkt
10**9 b/sec
= 8 microsec
L (packet length in bits)
R (transmission rate, bps)
=
U sender: 利用率 – 发送方忙于发送的时间部分
1KB pkt every 30 msec -> 33kB/sec throughput over 1 Gbps link
rdt3.0 能工作但是性能很差
网络协议限制了物理资源的使用!

## Slide 49
流水线: 发送方允许发送多个 “在路上的”, 还没有确认的报文
序号数目的范围必须增加
在发送方/接收方必须有缓冲区
可靠数据传输原理
流水线技术
流水线技术的两个通用形式: go-Back-N, 选择重传

## Slide 50
可靠数据传输原理
流水线: 增加利用率
首个分组的第1个比特被传输, t = 0
sender
receiver
RTT
首个分组的最后1比特被传输, t = L / R
首个分组的第1比特到达
首个分组的最后1比特到达,发送ACK
ACK到达, 发送下一个分组, t = RTT + L / R
第2分组的最后1比特到达, 发送ACK
第3分组的最后1比特到达,发送ACK
利用率提高了3倍

## Slide 51
发送方:
在分组头中规定一个k位的序号
“窗口”, 允许的连续未确认的报文
可靠数据传输原理
Go-Back-N
ACK(n): 确认所有的报文直到（包含）序号n - “累积ACK”
对第一个发送未被确认的报文定时
超时(n): 重发窗口中的报文n及以上更高序号的报文(只有一个定时器记录最早的未被确认报文的发送时间)

## Slide 52
ACK-only: 总是为正确接收的最高序号的分组发送ACK。
可能生成重复的ACKs
只需要记住被期待接收的序号expectedseqnum
接收到失序分组:
丢弃(不缓冲) -> 没有接收缓冲区!
重发最高序号分组的ACK
可靠数据传输原理
GBN: 接收方

## Slide 53
可靠数据传输原理

## Slide 54
接收方分别确认已经收到的分组
必要时，缓冲报文, 最后按序提交给上层
发送者只重发没有收到确认的分组
对每个没有确认的报文发送者都要启动一个定时器(每个未被确认的报文都有一个定时器)
发送窗口
N 个连续序号
限制被发送的未确认的分组数量
可靠数据传输原理
选择性重传(Selective Repeat, SR)

## Slide 55
可靠数据传输原理
选择性重传: 发送者，接收者窗口

## Slide 56
发送方
从上层收到数据 :
  如果下一个可用的序号在发送方窗口内，则将数据打包并发送,启动定时器
超时(n):
  重发分组n, 重启定时器
收到ACK(n)在[sendbase,sendbase+N-1]内:
  标记分组n被接收
  如果n是最小的未确认分组，则增加窗口基序号到下一个未被确认的序号
接收方
分组n的序号在[rcvbase, rcvbase+N-1]内
  发送ACK(n)
  失序分组: 缓冲
  有序分组: 交付上层 (包括已经缓冲的有序分组), 提高窗口到下一个没有接收的分组
分组n在[rcvbase-N,rcvbase-1]内
  发送ACK(n)
其他:
  忽略
可靠数据传输原理
选择性重传

## Slide 57
可靠数据传输原理
选择性重传的操作

## Slide 58
例子:
序号: 0, 1, 2, 3
window size=3
在两种情况下接收方没有感觉到差别!
可靠数据传输原理
选择性重传: 两难选择
Q: 窗口大小和序号大小有什么关系?
A: 窗口小于或等于序号空间大小的一半
接收方
发送方
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
will accept packet
with seq number 0
0 1 2 3 0 1 2
pkt3
(a) no problem
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
pkt1
pkt2
0 1 2 3 0 1 2
pkt0
timeout
retransmit pkt0
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
0 1 2 3 0 1 2
X
X
X
will accept packet
with seq number 0
(b) oops!
接收方无法看到发送方，因此两种情况对它来说是等同的，结果出了问题!

## Slide 59
05
面向连接传输: TCP

## Slide 60
点到点:
一个发送者,一个接收者
可靠按序的字节流:
没有“信息边界”
流水线:
TCP 拥塞和流量控制设置窗口大小
收发缓冲区
面向连接传输: TCP
TCP: 概述 RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
全双工数据:
同一个连接上的双向数据流
MSS: 最大报文段长
面向连接:
在数据交换前握手(交换控制信息) 初始化发送方和接收方的状态
流量控制:
发送方不会淹没接收方

## Slide 61
面向连接传输: TCP
TCP: 概述 RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581
TCP发送数据缓存
报文段
TCP接收数据缓存
进程写数据
套接字
进程读数据
套接字

## Slide 62
报文段结构

## Slide 63
面向连接传输: TCP
TCP 报文段的首部格式
Notes: 教材P154的图中，还有CWR, ECE标志位。这两个是用来和IP首部配合，传递网络拥塞信息的。
CWR(Congestion Window Reduced)：CWR标志与后面的ECE标志用于IP首部的ECN字段。ECE标志为1时，则通知对方将拥塞窗口变小。
ECE(ECN-Echo):ECE标志表示ECN-Echo。置为1会通知通信对方，从对方到这边的网络有拥塞。在收到数据包的IP首部中ECN为1时将TCP首部中的ECE设置为1。

## Slide 64
面向连接传输: TCP
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
数据偏移（即首部长度）——占 4 位，它指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）。
保留字段——占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
紧急 URG (URGent)—— 当 URG  1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高优先级的数据)。
确认 ACK(ACKnowledgment) —— 只有当 ACK  1 时确认号字段才有效。当 ACK  0 时，确认号无效。
复位 RST (ReSeT) —— 当 RST  1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。
同步 SYN(SYNchronize) —— 同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。
终止 FIN (FINis) —— 用来释放一个连接。FIN  1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。
窗口字段 —— 占 2 字节，用来让对方设置发送窗口的依据，单位为字节。
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
紧急指针字段 —— 占 16 位，指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。
Notes: 选项部分的可能字段，可参见：https://www.cnblogs.com/fantastic123/p/8968132.html ， 包括MSS最大报文段长度(Maxium Segment Size)，窗口扩大选项(Windows Scaling)，SACK选择确认项(Selective Acknowledgements)，时间戳选项（Timestamps）：可以用来计算RTT(往返时间)，NOP(NO-Operation)：它要求选项部分中的每种选项长度必须是4字节的倍数，不足的则用NOP填充。等。

## Slide 65
序号:
数据段中第一个字节在数据流中的位置编号
确认:
期望从另外一边收到的下一个字节的序号
累计ACK
问: 接收方如何处理失序的数据段
答: TCP规范没有明确规定, 由编程人员处理
面向连接传输: TCP
TCP 序号和确认
Host A
Host B
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
User
types
‘C’
host ACKs
receipt
of echoed
‘C’
host ACKs
receipt of
‘C’, echoes
back ‘C’
time
simple telnet scenario

## Slide 66
问: 如何设置 TCP 超时值?
答：比 RTT长；但 RTT变化
太短: 不成熟的超时
不必要的重传
太长: 对数据段丢失响应慢
面向连接传输: TCP
TCP 往返时延的估计和超时

## Slide 67
问: 如何估计 RTT?
样本RTT（SampleRTT）: 测量从报文段发送到收到确认的时间
- 忽略重传
样本RTT会变化,因此需要一个样本RTT均值（Estimated RTT）
- 对收到的样本RTT要根据以下公式进行均值处理
EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT + *SampleRTT
上述均值计算被称为: 指数加权移动平均，典型的:  = 0.125
面向连接传输: TCP
TCP 往返时延的估计和超时

## Slide 68
面向连接传输: TCP
RTT 估计例子:
RTT: gaia.cs.umass.edu to fantasia.eurecom.fr

## Slide 69
设置超时
EstimtedRTT 加上 “安全余量”
  EstimatedRTT变化大 -> 更大的安全余量
SampleRTT 偏离 EstimatedRTT多少的估计
DevRTT = (1-)*DevRTT +*| SampleRTT-EstimatedRTT |
(典型地,  = 0.25)
然后设置超时时间间隔:
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
面向连接传输: TCP
TCP往返时延的估计和超时
examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 70
设置超时
初始时TimeoutInterval设置为1秒
第一个样本RTT获得后， EstimatedRTT=SampleRTT，
DevRTT=SampleRTT/2，
TimeoutInterval =EstimatedRTT + max (G, K*DevRTT) （K=4，G是用户设置的时间粒度）
面向连接传输: TCP
TCP往返时延的估计和超时初始化

## Slide 71
可靠数据传输机制

## Slide 72
TCP在IP不可靠服务之上创建rdt服务
流水线技术处理报文段
累积确认
TCP 使用单个重发定时器
触发重发:
  ——超时事件
  ——重复确认
面向连接传输: TCP
可靠数据传输

## Slide 73
从应用程序接收数据:
用序号创造一个数据段
序号是数据段中第一个数据字节在字节流中的位置编号
如果没有启动定时器，则启动定时器
  定时器是最早没有被确认的数据段发送时启动的
  设置超时间隔: TimeOutInterval
面向连接传输: TCP
TCP 发送方事件:
超时:
重发导致超时的数据段
重新开始定时器
收到确认:
如果确认了还没有确认的数据段
更新还没有确认的状态
还有未完成的数据段，重新开始定时器

## Slide 74
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
loop (forever) {
switch(event)
event: data received from application above
create TCP segment with sequence number NextSeqNum
if (timer currently not running)
start timer
pass segment to IP
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data)
event: timer timeout
retransmit not-yet-acknowledged segment with
smallest sequence number
start timer
event: ACK received, with ACK field value of y
if (y > SendBase) {
SendBase = y
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
start timer
}
} /* end of loop forever */
面向连接传输: TCP
TCP 发送方
(简化的)
注意:
SendBase-1: last
Cumulatively ack’ed byte
Example:
SendBase-1 = 71; y= 73, so the rcvr wants 73+ ; y > SendBase, so that new data is acked

## Slide 75
wait
for
event
NextSeqNum = InitialSeqNum
SendBase = InitialSeqNum
L
create segment, seq. #: NextSeqNum
pass segment to IP (i.e., “send”)
NextSeqNum = NextSeqNum + length(data)
if (timer currently not running)
start timer
data received from application above
retransmit not-yet-acked segment with smallest seq. #
start timer
timeout
if (y > SendBase) {
SendBase = y
/* SendBase–1: last cumulatively ACKed byte */
if (there are currently not-yet-acked segments)
start timer
else stop timer
}
ACK received, with ACK field value y
TCP 发送方
(简化的)
面向连接传输: TCP

## Slide 76
面向连接传输: TCP
TCP: 重发场景
Host A
Seq=100, 20 bytes data
ACK=100
time
过早的超时设置
Host B
Seq=92, 8 bytes data
ACK=120
Seq=92, 8 bytes data
Seq=92 timeout
ACK=120
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
丢失ACK的情况
Host B
X
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
time
Seq=92 timeout
SendBase
= 100
SendBase
= 120
SendBase
= 120
Sendbase
= 100
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
累积ACK的情况
Host B
X
Seq=100, 20 bytes data
ACK=120
time
SendBase
= 120

## Slide 77
发送方可以在超时之前通过重复的ACK检测丢失报文段
发送方常常一个接一个地发送很多报文段
如果报文段丢失,则发送方将可能接收到很多重复的 ACKs
如果发送方收到3个对同样报文段的确认，则发送方认为该报文段之后的数据已经丢失。
启动快速重传: 在定时器超时之前重发丢失的报文段
面向连接传输: TCP
快速重传
超时触发重传存在问题:超时周期往往太长——
  重传丢失报文之前要等待很长时间,因此增加了网络的时延

## Slide 78
面向连接传输: TCP
快速重传算法
event: ACK received, with ACK field value of y
if (y > SendBase) {
SendBase = y
if (there are currently not-yet-acknowledged segments)
start timer
}
else {
increment count of dup ACKs received for y
if (count of dup ACKs received for y == 3) {
resend segment with sequence number y
}
对已确认的报文
段的重复确认
快速重传

## Slide 79
面向连接传输: TCP
TCP ACK 的产生 [RFC 1122, RFC 2581]
接收方的事件
期望序号的报文段按序到达. 所有
在期望序号以前的报文段都
被确认
期望序号的报文段按序到达.
另一个按序报文段等待发送
ACK
收到一个失序的报文段，高于
期望的序号，检测到缝隙
到达的报文段部分地或者完
全地填充接收数据间隔
TCP 接收方行为
延迟ACK. 等到 500ms看是否有下一个
报文段，如果没有，发送ACK
立即发送单个累积ACK,
确认两个有序的报文段
立即发送重复 ACK,
指出期望的序号
立即发送 ACK, 证实缝隙低端的
报文段已经收到

## Slide 80
流量控制

## Slide 81
TCP连接的接收方有一个接收缓冲区:
面向连接传输: TCP
TCP 流量控制
应用程序可能从这个缓冲区读出数据很慢
速度匹配服务
发送速率和接收应用程序的提取速率匹配
流量控制
发送方不能发送的太多太快，让接收缓冲区溢出

## Slide 82
(假设 TCP 接收方丢弃失序的报文段)
流量控制使用接收窗口:接收缓冲区的剩余空间
接收方在报文段中宣告接收窗口的剩余空间
发送方限制没有确认的数据不超过接收窗口
  -保证接收缓冲区不溢出
面向连接传输: TCP
TCP 流控: 如何工作
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
填 充

## Slide 83
连接管理

## Slide 84
回忆: TCP在交换数据报文段之前在发送方和接收方之间建立连接
初始化TCP 变量:
-序号
-缓冲区流控信息
(例，接收窗口)
客户: 连接发起者
Socket clientSocket = new Socket("hostname","port number");
服务器: 被客户联系
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理
三次握手：
Step 1: 客户发送TCP SYN报文段到服务器
-指定初始的序号
-没有数据
Step 2: 服务器接收SYN, 回复 SYN/ACK 报文段
-服务器分配缓冲区
-指定服务器的初始序号
Step 3: 客户接收 SYN/ACK, 回复 ACK 报文段, 可能包含数据
建立连接

## Slide 85
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理
SYNbit=1, Seq=x
choose init seq num, x
send TCP SYN msg
ESTAB
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
choose init seq num, y
send TCP SYNACK
msg, acking SYN
ACKbit=1, ACKnum=y+1
received SYNACK(x)
indicates server is live;
send ACK for SYNACK;
this segment may contain
client-to-server data
received ACK(y)
indicates client is live
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
客户端状态
LISTEN
服务器端状态
LISTEN
建立连接三次握手示意图

## Slide 86
客户关闭套接字: clientSocket.close
Step 1: 客户发送 TCP FIN 控制报文段到服务器
Step 2: 服务器接收 FIN, 回复 ACK. 半关闭连接, 并发送FIN到客户
Step 3: 客户接收 FIN, 回复 ACK.
进入 “timed wait”状态
等待结束时释放连接资源
Step 4: 服务器接收 ACK. 连接关闭.
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
关闭连接
Notes: 更详细的参见： https://www.cnblogs.com/winner-0715/p/5032702.html

## Slide 87
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
wait for server
close
can still
send data
can no longer
send data
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
timed wait
for 2*max
segment lifetime
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
can no longer
send but can
receive data
clientSocket.close()
客户端状态
服务器端状态
ESTAB
ESTAB
关闭连接四次握手示意图
Notes: 更详细的参见： https://www.cnblogs.com/winner-0715/p/5032702.html

## Slide 88
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
TCP 客户端状态转换图
Ref：TCP释放连接时为什么time_wait状态必须等待2MSL时间：https://www.cnblogs.com/huenchao/p/6266352.html
2MSL时间(Maximum Segment Lifetime)
Notes: https://www.cnblogs.com/huenchao/p/6266352.html

## Slide 89
面向连接传输: TCP
TCP 连接管理(继续)
TCP 服务器端状态转换图

## Slide 90
TCP 协议的操作可以使用一个具有 11 种状态的有限状态机来表示——如图，请课外学习。
延伸学习：TCP安全问题
面向连接传输: TCP
TCP有限状态机*

## Slide 91
06
拥塞控制原理

## Slide 92
拥塞:
从信息角度看: “太多源主机发送太多的数据，速度太快以至于网络来不及处理”
和流量控制不同!
表现:
  丢失分组 (路由器的缓冲区溢出)
  长延迟 (在路由器的缓冲区排队)
拥塞控制原理
拥塞控制原理

## Slide 93
假设:
两个发送者，两个接收者
一个路由器，无限缓冲区
不执行重发
链路带宽为C
每个主机最大可达吞吐量C/2,总的吞吐量为C
但是,拥塞时延在C/2达到无限大
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景1
unlimited shared output link buffers
Host A
lin : original data
Host B
lout

## Slide 94
一个路由器，有限缓冲区
发送方重发丢失的报文
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景2
有限的共享式输出链路缓存
Host A
lin : 原始数据
Host B
lout
l‘in : 原始数据加重发数据

## Slide 95
1.总是: (goodput)
2.仅当数据丢失时才重发:
3.超时而没有丢失的报文重发:导致同样的 需要比完美情况更大的
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景2
l
in
l
out
=
l
out
l
in
R/2
R/2
lin
lout
b.
R/2
R/2
lin
lout
a.
R/2
R/2
lin
lout
c.
R/4
R/3
拥塞的“代价”
更多的工作 (重发) 用来得到“好的吞吐量”
不必要的重发: 链路需要运输多个分组的拷贝

## Slide 96
四个发送方
多跳路径
超时/重发
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景3
有限共享输出链路
Host A
Host D
lout
lin : 原始数据
l‘in : 原始数据加重发数据
Host C
Host B
R1
R3
R4
R2

## Slide 97
拥塞控制原理
拥塞的原因和代价: 场景3
拥塞的另一个代价:
当分组丢失后， 任何上游路由器的发送能力都浪费了!
Host A
Host B
lout

## Slide 98
端到端拥塞控制:
没有从网络中得到明确的反馈
从端系统观察到的丢失和延迟推断出拥塞
TCP采用的方法
拥塞控制原理
拥塞控制的方法
网络辅助的拥塞控制:
路由器给端系统提供反馈
单bit指示拥塞 (SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)
指明发送者应该发送的速率

## Slide 99
ABR: 可用比特率:
“弹性服务”
如果发送方通道“低载” :
  发送方应该利用有效带宽
如果发送方通道拥塞:
  发送方应该调节到保证速率
拥塞控制原理
*情况分析: ATM ABR 拥塞控制（了解）
RM (资源管理) 信元:
发送方发送,点缀在数据信元中
RM信元中的bit是交换机设置（网络辅助）
NI bit: 速率不要增加 (轻度拥塞)
CI bit: 拥塞指示
接收方不改变RM 信元的bit,将其返回给发送者

## Slide 100
RM信元的两个字节的 ER (明确速率) 域
--拥塞的交换机可能降低信元中的 ER 值
--发送方的发送速率因此调整到通道支持的最低速率
数据信元中的EFCI 位: 在拥塞的交换机中设置为1
如果数据信元有EFCI，比RM先到，发送方设置CI比特于返回的RM信元中
拥塞控制原理
* 情况分析: ATM ABR 拥塞控制

## Slide 101
07
TCP 拥塞控制

## Slide 102
端到端控制 (没有网络辅助)
发送方限制发送:
LastByteSent-LastByteAcked
<min( CongWin , RcvWindow )
大体上,
CongWin 是动态的, 感知的网络拥塞的函数
TCP 拥塞控制
TCP 拥塞控制
发送方如何感知拥塞 ?
丢失事件 = 超时或者 3 个重复的ACKs
TCP 发送方在丢失事件发生后降低发送速率 (CongWin)
三个机制:
慢启动
对拥塞事件作出反应
AIMD
rate =
CongWin
RTT
Bytes/sec

## Slide 103
连接开始的时候, CongWin = 1 MSS
  Example: MSS = 500 bytes & RTT = 200 msec
  初始速率 = 20 kbps
有效带宽将 >> MSS/RTT
希望尽快达到期待的速率，故将以2的指数方式增加速率
，直到产生丢失事件，或者达到某个阈值ssthresh
TCP 拥塞控制
TCP 慢启动（slow start）

## Slide 104
TCP 拥塞控制
TCP 慢启动(更多)
当连接开始的时候以指数方式增加速率:
  在每个 RTT内倍增 CongWin——每收到一个ACK，CongWin 加 1
总结: 初始速率慢但是呈指数快速增长
Host A
one segment
RTT
Host B
time
two segments
four segments

## Slide 105
TCP 拥塞控制
对拥塞事件的反应
怎么理解不同的丢包事件？
3 个重复的 ACKs 表明网络具有传输一些数据段的能力
在三个重复的确认之前超时是“更加严重的警告”
当超时事件发生时:
  CongWin 立即设置为 1个 MSS；
  窗口开始指数增长（进入慢启动）
  到达一个阈值后再线性增长
收到三个重复的确认时：
  CongWin 减半+3 (Reno版)
  然后，窗口线性增长
  注：上述为TCP Reno版本的内容，在TCP Tahoe版本里，
  无论超时还是三个重复，都直接将CongWin 置为 1个 MSS

## Slide 106
实现:
变化的阈值
发送丢失事件后,阈值设置为丢失前的 CongWin 的一半，最小为2
TCP 拥塞控制
对拥塞事件的反应(更多)
什么时候从指数增加变为线性增加
答: 当 CongWin 达到超时前的一半的时候

## Slide 107
发送方增加传输速率（窗口大小），探测可用带宽，直到发生丢包事件
乘性递减: 发生丢包事件后将拥塞窗口减半
加性递增: 每个RTT内如果没有丢失事件发生，拥塞窗口增加一个MSS
TCP 拥塞控制
TCP AIMD(Additive-increase,multiplicative-decrease)
Long-lived TCP connection
cwnd: TCP sender
congestion window size
AIMD 锯齿状
的行为特点:
探测带宽
additively increase window size …
…. until loss occurs (then cut window in half)
time

## Slide 108
当 CongWin 低于阈值, 发送方处于慢启动阶段, 窗口指数增长.
当 CongWin 高于阈值, 发送方处于拥塞避免阶段, 窗口线性增长.
当三个重复的ACK 出现时,阈值置为CongWin/2 并且CongWin 置为阈值+3 or 1(根据不同TCP实现版本).
当超时发生时 ，阈值置为CongWin/2 并且CongWin 置为1 MSS.
TCP 拥塞控制
总结: TCP 拥塞控制
TCP拥塞控制的RFC文档：https://tools.ietf.org/html/rfc5681
中文版见：https://blog.csdn.net/fengfengdiandia/article/details/81354592

## Slide 109
TCP 拥塞控制
总结: TCP 拥塞控制
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
L
cwnd > ssthresh
congestion
avoidance
cwnd = cwnd + MSS (MSS/cwnd)
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
.
dupACKcount++
duplicate ACK
fast
recovery
cwnd = cwnd + MSS
transmit new segment(s), as allowed
duplicate ACK
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
cwnd = ssthresh
dupACKcount = 0
New ACK
slow
start
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
cwnd = cwnd+MSS
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
dupACKcount++
duplicate ACK
L
cwnd = 1 MSS
ssthresh = 64 KB
dupACKcount = 0
New
ACK!
New
ACK!
New
ACK!
TCP拥塞控制的FSM图

## Slide 110
TCP 拥塞控制
慢开始和拥塞避免算法的实现举例(Tahoe)
22
16
“乘法减小”
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0
4
8
12
20
24
拥塞窗口 cwnd
新的 ssthresh 值
网络拥塞
指数规律增长
ssthresh 的初始值
慢开始
慢启动
慢启动
拥塞避免
“加法增大”
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次
当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1。图中的窗口单位不使用字节而使用报文段。
慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，
即 ssthresh = 16。

## Slide 111
TCP 拥塞控制
TCP 平均吞吐量
假设忽略慢启动
假设在丢失发生时，设W是窗口大小
如果窗口为 W, 吞吐量是 W/RTT
丢失发生后, 窗口降为 W/2, 吞吐量为 W/2RTT.
平均吞吐量为0 .75 W/RTT

## Slide 112
举例: 1500 字节的数据段, 100ms RTT, 希望10 Gbps 吞吐量
要求窗口大小 W = 83,333 个报文段
按照一个连接的平均吞吐量公式(L为丢包率):
则现在的TCP为达到10 Gbps的吞吐量，要求L = 2×10-10 ，即每500万个报文段只允许丢失一个报文段。
用于高速的TCP的新版本是必要的!
TCP 拥塞控制
TCP 未来

## Slide 113
公平目标: 如果K个TCP 共享带宽为R的瓶颈链路每个应该有R/K的平均速率。
TCP 拥塞控制
TCP 公平*
TCP 连接 1
瓶颈路由器
容量 R
TCP
连接 2

## Slide 114
两个竞争的会话:
按照斜率1加性增加, 同时吞吐量增加乘性降低等比例减少吞吐量
TCP 拥塞控制
TCP 为什么是公平的?
R
R
相等带宽份额
连接1的吞吐量
连接2的吞吐量
拥塞避免: 增加窗口
丢失: 减小窗口
全带宽利用率线
拥塞避免: 增加窗口
丢失: 减小窗口

## Slide 115
公平性和UDP
多媒体应用常常不用 TCP
  不希望速率被拥塞扼杀
用UDP代替TCP:
  用固定速率发送音/视频，容忍报文丢失
TCP 拥塞控制
公平 (更多)
公平性和并行 TCP 连接
不能阻止应用程序在两个主机之间打开平行的TCP连接.
Web 浏览器就这样做
例子: R速率的链路支持9个连接;
  新的应用要求一个 TCP, 得到速率 R/10
  新的应用要求11个TCPs, 则得到超过 R/2 !

## Slide 116
  传输层服务背后的原理:
    多路复用, 多路分解
    可靠数据传输
    流控
    拥塞控制
  因特网中的实例和实现
    UDP
    TCP
  下面:
    离开网络的 “边界” (应用层，传输层)
    进入网络 “核心”
TCP 拥塞控制
第三章 总结