## Slide 1
第4章 网络层：数据平面 Network Layer: The Data Plane
Computer Networking: A Top Down Approach
7th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson/Addison Wesley April 2016

## Slide 2: 第4章 网络层
本章目的:
理解网络层服务依赖的原理:
  网络层服务模型
  转发与选路
  路由器工作原理
因特网中的实例和实现

## Slide 3: 第4章 网络层
4.1 概述
  数据平面
  控制平面
4.2 路由器工作原理
4.3 IP：网际协议
  数据报格式
  分片
  IPv4编址
  网络地址转换
  IPv6
4.4 通用转发和SDN
  匹配
  动作
  匹配加动作操作中的OpenFlow例子

## Slide 4: 网络层
从发送主机到接收主机传输段
在发送侧将报文段封装进数据报
在接收侧，向运输层交付报文段
网络层协议在每台主机、路由器中
当IP数据报通过路由器时，路由器检查所有数据报首部字段
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical

## Slide 5: 两个关键的网络层功能
转发: 将分组从路由器的输入移动到适当的路由器输出
选路: 决定分组从源到目的地所采用的路由
  选路算法
类比:
选路: 规划从源到目的地路径的过程
转发: 通过单个立交桥的过程

## Slide 6: 网络层：数据平面、控制平面
Data plane
local, per-router function
determines how datagram arriving on router input port is forwarded to router output port
forwarding function
Control plane
network-wide logic
determines how datagram is routed among routers along end-end path from source host to destination host (routing)
two control-plane approaches:
  traditional routing algorithms: implemented in routers
  software-defined networking (SDN): implemented in (remote) servers
1
2
3
0111
values in arriving
packet header
Notes: 转发存在于每个路由器中，是数据平面实现的唯一功能。
网络层数据平面和控制平面的主要功能。
数据平面的主要功能是分组转发，即将数据报从其输入链路转发到它们的输出链路。例如，数据平面的输入端口执行物理层功能，终止路由器上的传入物理链路，执行链路层功能以与传入链路另一侧的链路层互操作，并在输入端口执行查找功能。
控制平面的主要功能是路由，即确定数据包从其源到目的地的路径。控制平面负责执行路由协议，响应连接到上层或下层链路，与远程控制器通信以及执行管理功能。

## Slide 7
Per-router control plane
Routing
Algorithm
Individual routing algorithm components in each and every router interact in the control plane
data
plane
control
plane
1
2
0111
values in arriving
packet header
3
Notes: 路由选择算法决定转发表中的值

## Slide 8
data
plane
control
plane
Logically centralized control plane
A distinct (typically remote) controller interacts with local control agents (CAs)
Remote Controller
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
values in arriving
packet header
Notes: 远程控制器确定并分发转发表中的值

## Slide 9
网络层数据平面和控制平面的主要功能。
数据平面的主要功能是分组转发，即将数据报从其输入链路转发到它们的输出链路。例如，数据平面的输入端口执行物理层功能，终止路由器上的传入物理链路，执行链路层功能以与传入链路另一侧的链路层互操作，并在输入端口执行查找功能。
控制平面的主要功能是路由，即确定数据包从其源到目的地的路径。控制平面负责执行路由协议，响应连接到上层或下层链路，与远程控制器通信以及执行管理功能。
Answer
Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.
Open Question
Points: 10

## Slide 10: 网络服务模型
问题：对从发送方到接收方“隧道”化传输数据报，其服务模型 是什么?
对单个数据报的例子服务:
确保交付
具有时延上界的时延确保交付（如以少于40 msec）
对数据报流的例子服务:
按序数据报交付
对流确保最小带宽
对分组间间隔变化的限制
安全性
…

## Slide 11: 网络层服务模型
网络体系结构 | 服务模型 | 带宽保证 | 无丢失保证 | 排序 | 定时 | 拥塞指示
因特网 | 尽力而为 | 无 | 无 | 任何可能的顺序 | 不维持 | 无
ATM | CBR | 保证恒定 速率 | 是 | 有序 | 维持 | 不出现 拥塞
ATM | ABR | 保证 最小速率 | 无 | 有序 | 不维持 | 提供拥塞指示

## Slide 12
网络层的服务模型。
互联网网络层的服务模式是尽力而为服务。使用此服务模型，无法保证按照发送顺序接收数据包，无法保证最终交付，不保证端到端延迟，也不保证最小带宽传输。
Answer
Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.
Open Question
Points: 10

## Slide 13: 第4章 网络层
4.1 Overview of Network layer
  data plane
  control plane
4.2 What’s inside a router
4.3 IP: Internet Protocol
  datagram format
  fragmentation
  IPv4 addressing
  network address translation
  IPv6
4.4 Generalized Forward and SDN
  match
  action
  OpenFlow examples of match-plus-action in action

## Slide 14: 虚电路和数据报网络： 网络层连接和无连接服务
数据报网络提供网络层无连接服务
虚电路网络提供网络层连接服务
与运输层服务的类比:
  服务: 是由网络层向运输层提供的主机到主机的服务（而在运输层，这些服务是运输层向应用层提供的进程到进程的服务）
  无选择: 在迄今为止的所有主要计算机网络体系结构中（因特网、ATM、帧中继等），网络层或者提供了主机到主机的无连接服务（数据报网络），或者提供了主机到主机的连接服务（虚电路网络）。
  实现: 运输层面向连接的服务在端系统中实现，网络层连接服务在端系统、路由器中实现。

## Slide 15: 虚电路（Virtual-Circuit, VC）
在数据流动之前，建立呼叫；然后拆除
每个分组携带VC标识符
在源到目的地路径上的每台路由器为每条经过的连接维护维护状态
链路、路由器资源(带宽、缓存)可能分配给VC
“源到目的地路径与电话电路行为非常相似”
  性能明确
  沿着源到目的地路径的网络动作

## Slide 16: VC实现
一条VC由下列组成:
  从源到目的地的路径
  VC号是标识沿路径每条链路的号码
  沿路径路由器中转发表中的项
属于VC的分组携带一个VC号（而不是目的地址）
每条链路的VC号必须改变
  新的VC号来自转发表

## Slide 17: 转发表
12
22
32
1
3
2
VC号
接口号
入接口 入VC # 出接口 出VC #
1 12 2 22
2 63 1 18
3 7 2 17
1 97 3 87
… … … …
西北路由器中的转发表 :
VC路由器维护连接状态信息!

## Slide 18: 虚电路: 信令协议
用于建立、维护和拆除VC
用于ATM、帧中继、X.25中
没有用于今天的因特网中
应用
运输
网络
数据链路
物理
应用
运输
网络
数据链路
物理
1. 发起呼叫
2. 入呼叫
3. 接受呼叫
4. 呼叫已连接
5. 数据流开始
6. 接收数据
Notes: VPI(Virtual Path Identifier 虚路径标识符) VCI(Virtual Channel Identifier 虚通道标识符) VCI、VPI是DSLAM识别各ATM终端的标志，各地可能不同，但一般VPI/VCI值有七组：0/32，0/33，0/35，8/35，8/36，0/100，8/81，最常见的为前4种。ATM把一条物理电路划分为几个虚拟的逻辑通路，称为VPI；然后在每一个VPI中再划分虚拟的信道（Channel），称为VCI。
一般ADSL使用的虚电路都是永久虚电路，英文名为PVC（Permanent Virtual Circuit），为什么是用到永久虚电路呢？除了在认证上简化，使用PVC的方式来保证用户能随时连接上网。

## Slide 19: 数据报网络
在网络层无呼叫建立
路由器：没有端到端连接的状态
  无网络级“连接”的概念
分组使用目的主机地址转发
  在相同源和目的对可能采用不同的路径
应用
运输
网络
数据链路
物理
应用
运输
网络
数据链路
物理
1. 发送数据
2. 接收数据

## Slide 20: 数据报或虚电路网络: why?
因特网（数据报）
在计算机间交换数据
  “弹性”服务，无严格的定时要求
许多链路类型
  不同的特点
  难以提供统一服务
“智能”端系统 (计算机)
  能够适应，执行控制，差错控制
  网络内部简单，“边缘”复杂
ATM（VC）
从电话技术演化来
人类交谈：
  严格定时，可靠性要求
  对确保服务的需求
“哑”端系统
  电话
  网络内部复杂

## Slide 21: 4.2 路由器体系结构
路由器的两个关键功能:
运行选路算法/协议(RIP, OSPF, BGP)
网络层转发功能：将分组从路由器的输入链路传送到适当的输出链路。
输入端口
选路处理器
交换结构
输出端口
物理层 数据 查找
链路层 转发
排队 数据 物理层
缓存 链路层
转发
数据平面（硬件）
路由选择，管理
控制平面（软件）
计算出的转发表，推向输入端口
Notes: 1、输入端口
将一条物理链路端接到路由器的物理层；
实现路由器的数据链路层功能；
实现查找与转发功能，以便分组通过路由器交换结构转发到适当的输出端口；
用于控制性分组从输入端口转发到选路处理器。
通常，路由器中的多个端口被集中到一块线路卡（line card）上。
2、交换结构
将路由器的输入端口连接到它的输出端口。完全包含在路由器中。
3、输出端口
存储经过交换结构转发给它的分组，并将分组发送到输出链路。
完成与输入端口顺序相反的数据链路层和物理层功能。
对双向链路，输出端口与其输入端口通常在同一线路卡上成对出现。
4、选路处理器
执行选路协议、维护选路信息和转发表以及执行路由器中的网络管理功能。
因特网路由器市场，Cisco公司主导产品。

## Slide 22
路由选择和分组转发主要区别。
路由和转发之间的主要区别在于：
转发是路由器将数据包从其输入接口传输到其输出接口的本地操作，并且转发在非常短的时间尺度（通常为几纳秒）内进行，因此通常在硬件。
路由是指网络范围的进程，用于确定数据包从源到目标的端到端路径。路由发生在更长的时间尺度（通常是几秒），并且通常在软件中实现。
Answer
Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.
Open Question
Points: 10

## Slide 23: 4.2.1 输入端口
线路端接
数据链路处理
（协议、拆封）
查表、转发、排队
line
termination
link
layer
protocol
(receive)
lookup,
forwarding
queueing
物理层：
比特级别接收
数据链路层:
e.g., Ethernet
switch
fabric
decentralized switching:
using header field values, lookup output port using forwarding table in input port memory (“match plus action”)
goal: complete input port processing at ‘line speed’( forwarding )
queuing: if datagrams arrive faster than forwarding rate into switch fabric
destination-based forwarding: forward based only on destination IP address (traditional)
generalized forwarding: forward based on any set of header field values
Notes: 查找转发
确定将一个到达的分组通过交换结构转发给哪个输出端口。 通过查找转发表实现。
分散式转发：
  选路处理器计算转发表，给每个输入端口存放一份拷贝，能随选路更新。
  在每个输入端口本地做出交换决策，无须激活中央选路处理器。
  可避免在路由器中某个单点产生转发处理瓶颈。

## Slide 24: 转发表（Destination-based forwarding）
1
2
3
IP destination address in
arriving packet’s header
路由算法
local forwarding table
dest address
output link
address-range 1
address-range 2
address-range 3
address-range 4
3
2
2
1
路由器有4条链路（0～3），地址与链路接口关系如下：
设目的地址32位， 40亿个可能的IP项
路由器转发方法：根据到达分组的目的地址在转发表中查询，找到相应的输出链路接口，并将分组转发出去。
转发表：每台路由器有一张。目的地址与链路接口的映射表。转发表中的表项数与地址位数有关，每个可能的地址对应一项。

## Slide 25: 转发表
目的地址范围 链路接口
11001000 00010111 00010000 00000000
到 0
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
到 1
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
到 2
11001000 00010111 00011111 11111111
其他 3
是否可简化？

## Slide 26: 最长前缀匹配转发表
前缀匹配 链路接口
11001000 00010111 00010*** ******** 0
11001000 00010111 00011000 ******** 1
11001000 00010111 00011*** ******** 2
其他 3
目的地址: 11001000 00010111 00011000 10101010
例:
目的地址: 11001000 00010111 00010110 10100001
哪个接口?
哪个接口?

## Slide 27: 路由器查表方法：
用目的地址前缀与转发表的前缀匹配：
存在匹配：向对应链路转发。
如，目的地址
11001000 00010111 00010110 10100001 
不存在匹配：选择“其他”项对应的链路转发。
存在多个匹配：使用最长前缀匹配规则，即向与最长前缀匹配的链路接口转发分组。
如，目的地址
11001000 00010111 00011000 10101010 
0#
2#
前缀匹配 链路接口
11001000 00010111 00010 0
11001000 00010111 00011000 1
11001000 00010111 00011 2
其他 3
1#
1#
Notes: 路由器转发表只维持转发状态信息；
转发表由选路算法修改（1～5分钟更新）；虚电路网络转发表随虚电路的建立和拆除更新。
一个端系统发送给另一个端系统的一批分组可能在网络中选择不同的路径，到达的顺序可能不一致。

## Slide 28
设某路由器建立了如下路由表：
目的网络 子网掩码 下一跳
128.96.39.0 255.255.255.128 接口m0
128.96.39.128 255.255.255.128 接口m1
128.96.40.0 255.255.255.128 R2
192.4.153.0 255.255.255.192 R3
*（默认） R4
现共收到5个分组，其目的地址分别为：
（1）128.96.39.10
（2）128.96.40.12
（3）128.96.40.151
（4）192.4.153.17
（5）192.4.153.90
问：以上分组分别从哪个接口转发。
Answer
Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.
Open Question
Points: 10
Notes: （1）分组的目的站IP地址是：128.96.39.10。
先与子网掩码255.255.255.128相与，得128.96.39.0，可见该分组经接口0转发。
（2）分组的目的IP地址为：128.96.40.12。
与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0，经查路由表可知，该项分组经R2转发。
（3）分组的目的IP地址为：128.96.40.151，与子网掩码255.255.255.128相与后得128.96.40.128，与子网掩码255.255.255.192相与后得128.96.40.128，经查路由表知，该分组转发选择默认路由，经R4转发。
（4）分组的目的IP地址为：192.4.153.17。与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.0，经查路由表知，该分组经R3转发。
（5）分组的目的IP地址为：192.4.153.90，与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.64，经查路由表知，该分组经R3转发。

## Slide 29: 查表速度：
查表：搜索转发表，查找最长匹配的表项，若无相应表项找出默认选路表项。
查找速度：受许多因素影响，如路由器速度、链路速率、查找算法等。
目标：输入端口的处理速度要超过线路速度。
即完成一次查找的时间应少于从输入端口接收一个分组所需的时间（对收到的分组的输入处理在下一个接收操作结束之前完成）。
如，对运行速率为2.5Gbit/s的OC48链路，若分组长256B，查找速度大约为每秒一百万次。
减少排队
51.2M×48
Notes: Optical Carriers

## Slide 30: 查找方法：
线性查找：按顺序找。对庞大的转发表不合适。
二分查找：将转发表表项存放在一个树形数据结构中。
树的每一层对应目的地址的一个比特，查找某个地址时，从树的根节点开始，依次查地址的每一位。
内容可寻址内存(CAM)：将一个32bit IP地址提交给CAM，由它以常数时间返回该地址对应的转发表表项内容。如，Cisco8500系列。
将最近被访问的表项保存在高速缓存(cache)中：

## Slide 31: 二分查找：
第一比特：
0：左子树包含与该目的地址对应的转发表表项；
1：表项在右子树中。
下一比特：
0，选择初始子树的左子树；
1，选择初始子树的右子树。
……
N步之内可找到相应的转发表表项（N是地址的位数，地址空间为2N）。
如，因特网32bit IP地址需32步。
0
0
1
1
0
1
00 01 10 11

## Slide 32: 4.2.2 交换结构
内存
总线
纵横制
将分组从输入端口交换（转发）到输出端口中。
三种类型的交换结构：

## Slide 33: 1、经内存交换
早期用计算机作为路由器
输入端口与输出端口之间的交换由CPU(选路处理器)控制完成；
输入端口与输出端口类似I/O设备：
 当分组到达输入端口时，通过中断向选路处理器发出信号，将分组拷贝到处理器内存中；
 选路处理器根据分组中的目的地址查表找出适当的输出端口，将该分组拷贝到输出端口的缓存中。
input
port
(e.g.,
Ethernet)
memory
output
port
(e.g.,
Ethernet)
system bus

## Slide 34: 转发速度
输入端口
输出端口
内存
系统总线
受内存带宽的速度限制 (每个分组穿过两次总线)
若内存带宽为每秒写入或读出B个分组，则总的转发吞吐量 (分组从输入端口被传送到输出端口的总速率)小于B/2。
现代路由器
由输入线路上的处理器来执行目的地址的查找，并将分组存储(交换)进适当的存储位置。
类似共享内存的多处理机，用一个线路卡上的处理器将分组存储进适当输出端口的内存中。如，Cisco 8500。

## Slide 35: 2、经总线交换
输入端口通过一条共享总线将分组直接传送到输出端口，不需要选路处理器的干预。
总线
每次只能有一个分组通过总线传送。
分组到达一个输入端口时，若总线正忙，会被暂时阻塞，在输入端口排队
路由器交换带宽受总线速率限制。
32 Gbps bus, Cisco 5600: sufficient speed for access and enterprise routers

## Slide 36: 3、经交换矩阵交换
纵横式交换机：由2n条总线组成，n个输入端口与n个输出端口连接。
到达输入端口的分组沿水平总线穿行，直至与所希望的输出端口的垂直总线交叉点：
若该条垂直总线空闲，则分组被传送到输出端口；
否则，该到达的分组被阻塞，必须在输入端口排队。
高级设计: 数据报分割成固定长度信元, 通过交换矩阵来交换信元
Cisco 12000: switches 60 Gbps through the interconnection network

## Slide 37: 4.2.3 输出端口
取出存放在输出端口内存中的分组，并将其传输到输出链路上。
当交换结构将分组交付给输出端口的速率超过输出链路速率，就需要排队与缓存管理功能。
线路端接
交换
结构
数据报缓存
排队
数据链路处理
(协议、封装)
buffering required when datagrams arrive from fabric faster than the transmission rate
scheduling discipline chooses among queued datagrams for transmission
Datagram (packets) can be lost due to congestion, lack of buffers
Priority scheduling – who gets best performance, network neutrality

## Slide 38: 4.2.4 何时出现排队
输入端口和输出端口都会形成分组队列。
当队列逐步增长，路由器缓存空间满，会出现分组丢失 (packet loss)，在输入端口队列或输出端口队列。
丢失具体位置，取决于流量负载、交换结构的相对速度、线路速度等因素。
假定：
输入线路速率与输出线路速率相同
有n个输入端口和n个输出端口
交换结构速率：将分组从输入端口移动到输出端口的速率。

## Slide 39: 1、输入端口（不排队）
若交换结构的速率至少是输入线路速率的n倍，在输入端口处不会出现排队。
最坏情况：有n条输入线路同时接收分组。
交换结构可以在每个输入端口(同时)接收一个分组的时间内将n个分组从输入端口传送到输出端口。
n条
n条
n倍
接收
转发

## Slide 40: 1、输入端口（排队）
交换结构比输入端口总和的速度慢 输入队列产生排队
 比如，采用纵横式交换结构，假定：
所有链路速度相同；
交换结构速率与输入链路速率相同：分组从输入端口传送到给定输出端口的时间与从输入链路接收一个分组的时间相同；
分组按FCFS方式从输入队列移动到输出队列中。
 结果：
分组输出端口不同：多个分组可以被并行传送。
发往相同输出端口：不同输入队列中的分组发往同一输出队列，其中的一些分组被阻塞，在输入队列中等待（交换结构一次传一个分组到端口）。
Notes: 交换结构不够快，即相对于输入线路速度不能快得使所有到达的分组无延迟地通过它传送，则在输入端口出现分组排队，以等待通过交换结构传送到输出端口。

## Slide 41: 例：输入端口排队
不同输入队列前端的两个分组要发往右上角的同一输出端口。
若先发送左上角队列前端的分组，左下角队列中的分组要等待，左下角队列中排在该分组后面的分组也要等待
线头HOL (head-of-the-line)阻塞：
输入队列中后面的分组被位于线头的一个分组阻塞(即使输出端口空闲的)，等待通过交换结构发送。
时间 t：输出端口竞争:
only one red datagram can be transferred. lower red packet is blocked
switch
fabric
时间 t＋1：
green packet experiences HOL blocking
switch
fabric

## Slide 42: 2、输出端口排队
设交换结构的速率至少是线路速率的n倍。
最坏情况：到达每个输入端口的分组都被发往同一个输出端口。
在一个单位时间（接收或发送一个分组）内，将有n个分组到达该输出端口，排队(等待)发送到输出链路上；
在发出队列中一个分组的时间内，又有n个分组到达。
依此类推，最终排队的分组快速增长，很快占满输出端口的存储空间，使后续分组被丢弃。

## Slide 43: 例：假定：线路速度相同，交换结构处理速度是线路速度的三倍。
t时刻：每个输入端口都到达一个分组，都发往最上侧的输出端口。
一个单位时间后（接收或发送一个分组的时间）：
三个原始分组都被传送到输出端口，并排队等待发送。
又有两个新分组到达交换结构的输入端，其中的一个分组要发往最上侧的输出端口。
下一个单位时间：三个分组中的一个通过输出链路发送出去。

## Slide 44: 4.2.5 分组调度
在输出端口排队的分组中选出一个发送。
原则：
先来先服务FCFS：简单。
加权公平排队WFQ：在具有排队分组的不同端到端连接之间公平地共享输出链路。
queue
(waiting area)
packet
arrivals
packet
departures
link
(server)

## Slide 45: 分组丢弃策略（discard policy）
若缓存已满，丢弃分组。
tail drop：丢弃后到的分组（弃尾）；
Priority：活动队列管理AQM算法，在缓存填满前丢弃分组或首部加标记，向发送方提供拥塞信号。
Random：随机早期检测RED算法，输出队列长度维护一个加权平均值。
  设最小阈值minth和最大阈值maxth
  平均队列长度小于最小阈值minth，到达分组被纳入队列；
  队列满或平均队列长度大于最大阈值maxth ，到达分组被标记或丢弃；
  平均队列长度在[minth， maxth]之间，到达分组以某种概率被标记或丢弃。

## Slide 46: 调度策略：优先级（priority）
Priority scheduling: send highest priority queued packet
multiple classes, with different priorities
  class may depend on marking or other header info, e.g. IP source/dest, port numbers, etc.
  real world example?
high priority queue
(waiting area)
low priority queue
(waiting area)
arrivals
classify
departures
link
(server)
1
3
2
4
5
5
5
2
2
1
1
3
3
4
4
arrivals
departures
packet in service
46

## Slide 47: Scheduling policies: still more
Round Robin (RR) scheduling:
multiple classes
cyclically scan class queues, sending one complete packet from each class (if available)
real world example?
1
2
3
4
5
5
5
2
3
1
1
3
2
4
4
arrivals
departures
packet in service
47

## Slide 48: Scheduling policies: still more
Weighted Fair Queuing (WFQ):
generalized Round Robin
each class gets weighted amount of service in each cycle
real-world example?
48

## Slide 49
路由器各个部分中哪些由硬件实现，哪些由软件实现。
输入端口，交换结构和输出端口在硬件中实现，因为它们的数据报处理功能对于软件实现来说太快了。传统路由器内的路由处理器使用软件来执行路由协议，维护路由表和附加的链路状态信息，以及计算路由器的转发表。此外，SDN路由器中的路由处理器还依赖于与远程控制器通信的软件，以便接收转发表条目并将其安装在路由器的输入端口中。
由于需要快速处理，例如在纳秒时间尺度，数据平面通常在硬件中实现。控制平面通常以软件实现并且以毫秒或第二时间尺度操作，例如，用于执行路由协议，响应上行或下行的附加链路，与远程控制器通信以及执行管理功能。
Answer
Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.
Open Question
Points: 10

## Slide 50
路由器基于目的地转发和通用转发有什么区别。
基于目的地的转发意味着到达路由器的数据报将仅基于数据报的最终目的地被转发到输出接口。通用转发意味着当路由器确定数据报的输出接口时，除了最终目的地之外，还考虑与数据报相关联的其他因素。软件定义网络采用通用转发，例如，转发决策可以基于数据报的TCP / UDP源或目标端口号，以及其目的IP地址。
转发有两个主要操作：匹配和动作。
通过基于目的地的转发，路由器的匹配操作仅查找待转发数据报的目的IP地址，路由器的动作操作包括将数据包发送到交换结构到指定的输出端口。
通过通用转发，可以在与协议栈中不同层的不同协议相关联的多个报头字段上进行匹配，并且动作可以包括将分组转发到一个或多个输出端口，跨多个输出接口对数据包进行负载平衡，重写报头值（如在NAT中），有目的地阻止/丢弃数据包（如在防火墙中），将数据包发送到特殊服务器以进行进一步处理和操作等等。
Answer
Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.
Open Question
Points: 10

## Slide 51: 第4章 网络层
4.1 概述
4.2 路由器工作原理
4.3 网际协议因特网中的转发和编址
  数据报格式
  IPv4编址
  ICMP
  IPv6
4.4 通用转发和 SDN
  匹配
  动作
  匹配加动作操作中的OpenFlow

## Slide 52: 因特网网络层的三个主要组件
转发表
IP协议
选路组件：决定数据报从源到目的地所流经的路径
ICMP（互联网控制报文协议）：报告数据报中的差错和对某些网络层信息请求进行响应。
选路协议
路径选择
RIP, OSPF, BGP
IP 协议
编址规则
数据报格式
分组处理规则
ICMP 协议
差错报告
路由器“信令”
运输层: TCP, UDP
链路层
物理层
网络层

## Slide 53: IP 数据报格式
ver
长度
32 bits
数据
(变长，通常是一个TCP或UDP段)
16-bit标识符
首部校验和
寿命TTL
32 bit源IP地址
IP协议版本号
首部长度
(字节)
剩余跳的最大数
(在每台路由器减1)
用于分片/重装
总数据报长度
(字节)
向上层交付负载的协议
首部
长度
服务
类型
数据的“类型”
标志
片偏移
上层协议
32 bit目的IP地址
选项 (如果有的话)
例如，时间戳，记录所经路径，定义访问的路由器列表
TCP报文段开销?
20 字节 TCP
20 字节 IP
= 40字节+ 应用层开销
由首部和数据两部分组成。
首部：固定长度，共 20 字节，所有 IP 数据报必须具有。
首部固定部分后面是一些可选字段，长度可变。

## Slide 54: IP datagram format
ver
length
32 bits
data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
options (if any)
IP protocol version
number
header length
(bytes)
upper layer protocol
to deliver payload to
total datagram
length (bytes)
“type” of data
for
fragmentation/
reassembly
max number
remaining hops
(decremented at
each router)
e.g. timestamp,
record route
taken, specify
list of routers
to visit.
how much overhead?
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + app layer overhead

## Slide 55
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
上 层 协 议
16 比 特 标 识
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
13 比 特 片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
首
部
发送在前

## Slide 56
可变
部分
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
上 层 协 议
16 比 特 标 识
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
13 比 特 片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
固
定
部
分
发送在前

## Slide 57
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
固
定
部
分
可变
部分
服 务 类 型
发送在前
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 58
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
版本——占 4 位，指 IP 协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)
服 务 类 型
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 59
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
首部长度——占 4 位，可表示的最大数值是 15 个单位(一个单位为 4 字节)，因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 60
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
服 务 类 型——占 8 位，用来获得更好的服务
在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。
1998 年这个字段改名为区分服务。
只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 61
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 62
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
标识(identification) 占 16 位，
它是一个计数器，用来产生数据报的标识。
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 63
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
服 务 类 型
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
标志(flag) 占 3 位，目前只有两位有意义。
第一位：保留，一般置为0
第二位：“不分片位”，DF (Don't Fragment) 。只有当 DF  0 时才允许分片。
第三位：“更多片位”，MF (More Fragment)。MF  1 表示后面“还有分片”。MF  0 表示最后一个分片。
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 64
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
片偏移(13 位)指出：较长的分组在分片后
某片在原分组中的相对位置。
片偏移以 8 个字节为偏移单位。
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 65
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
生存时间(8 位)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。
数据报每经过一台路由器，TTL值减1。若TTL=0，则该数据报必须丢弃。
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 66
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
上层协议(8 位)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议
以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 67
运输层
网络层
首部
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程
例如：协议字段的值为6，表明数据部分要交给TCP；值为17，表明数据部分要交给UDP
协议号是将网络层与运输层绑定到一起的黏合剂；
端口号是将运输层和应用层绑定到一起的黏合剂。

## Slide 68
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
首部检验和(16 位)字段只检验数据报的首部不检验数据部分。
这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 69
为什么TCP/IP在运输层/网络层都执行差错检测？
两者校验和计算的内容不同。IP层只对IP首部计算了校验和，而TCP/UDP对整个TCP/UDP报文段进行了校验和计算。
TCP/UDP和IP不一定属于同一个协议栈。TCP能够运行在其他的协议上（比如ATM，IPX, Apple Talk DDP等），IP携带的数据也不一定必须要传递给TCP/UDP（传输层还有SCTP等协议）。
Answer
Open Question
Points: 10

## Slide 70
发送端
接收端
16 位
字 1
16 位
字 2
置为全 0
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 位
检验和
16 位
字 1
16 位
字 2
16 位
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
16 位
结果
…
…
取反码
数据部分
若结果为 0, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与检验和的计算

## Slide 71
首
部
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
标 识
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
首部长度
数 据 部 分
固
定
部
分
可变
部分
源IP地址和目的IP地址都各占 4 字节
服 务 类 型
数 据 报 总 长 度
上 层 协 议
源 IP 地 址
目 的 IP 地 址

## Slide 72: IP分片和重新组装
MTU (最大传输单元) ：–链路层帧能承载的最大数据量
  不同链路层协议，能承载的网络层数据报大小不同
在网络中，大IP 数据报被分割(“分段”)
  一个数据报 变为几个数据报
  “重新装配”仅在最后目的地
  IP首部比特用于标识、排序相关段
分片:
输入: 一个大的数据报4000字节
输出: 3个小的数据报
reassembly
链路MTU：
1500字节

## Slide 73: IP 数据报分片和重组
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
一个大的数据报被分成三个小的数据报
Example：
4000 byte 数据报
（20字节首部+3980字节IP有效载荷）
MTU = 1500 bytes
数据域长度 1480 bytes
偏移量 =
1480/8
注：分片字段包含3位二进制：Bit0 Bit1 Bit2。fragflag指示的是Bit 2的设置。
Bit 0: reserved, must be zero
Bit 1: (DF) 0 = May Fragment, 1 = Don't Fragment.
Bit 2: (MF) 0 = Last Fragment, 1 = More Fragments.
数据域长度 1020 bytes
偏移量 =
2960/8
Notes: 强调偏移量指数据载荷从 0字节 开始
第一片：0 ~ 1479字节；（第一片数据 1480字节）
第二片：1480字节 ~ 2959字节；（第二片数据 1480字节）
第三片：2960字节 ~ 3980字节。（第三片数据 1020字节）

## Slide 74: 【例】 IP 数据报分片
偏移 = 0/8 = 0
偏移 = 0/8
= 0
偏移 = 1400/8 = 175
偏移 = 2800/8 = 350
1400
2800
3799
2799
1399
3799
需分片的
数据报
数据报片 1
首部
数据部分共 3800 字节
首部 1
首部 2
首部 3
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
1400
2800
字节 0
分片前，数据报总长度 3820 bytes （假设首部无可选项）
分片后，数据报总长度 3860 bytes （假设首部无可选项）

## Slide 75
一个3200 bit长的TCP报文段传送到IP层，加上160 bit的首部后成为IP数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200 bit。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的“数据”当然指的是局域网看见的数据）?
Answer
第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200bit，即
每个IP数据报的数据部分 < 1200 – 160 = 1040 bit
由于片偏移是以8字节即64 bit为单位，所以IP数据片的数据部分最大不超过1024 bit （1024是小于1040的最大的能被64整除的数，1040/64 = 16.25，取整得到16就是第二片偏移量；16*64 = 1024）。
这样3200bit的报文要分4个数据片，所以第二个局域网向上传送的比特数等于（3200+4×160），共3840 bit。
Open Question
Points: 10
Notes: 第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200bit，即
每个IP数据报的数据部分 < 1200 – 160 = 1040 bit
由于片偏移是以8字节即64 bit为单位，所以IP数据片的数据部分最大不超过1024 bit （1024是小于1040的最大的能被64整除的数，1040/64 = 16.25，取整得到16就是第二片偏移量；16*64 = 1024）。
这样3200bit的报文要分4个数据片，所以第二个局域网向上传送的比特数等于（3200+4×160），共3840 bit。

## Slide 76
1、IP分片是在源主机还是中间路由器中进行？
答：都有可能。因为源主机和中间路由器可能运行在不同的链路层协议之上，使得链路层帧所能承载的最大数据量（MTU，最大传输单元）不同，比如以太网 MTU = 1500 Bytes，PPPOE MTU = 1492 Bytes，而广域网链路的帧可承载的数据一般不超过 576 Bytes。
注意：分片后的数据重新组装只在目的端的IP层。
Answer
2、TCP和UDP报文段是否都需要进行IP分片？
答：IP分片只针对UDP（以及ICMP）。对于TCP报文段，不会产生IP分片，因为一旦TCP数据过大，比如超过了MSS，传输层会对TCP报文段进行分段。
注意：IP分片只有第一个片段带有传输层或ICMP首部，其余的片段只有IP头。
Open Question
Points: 10

## Slide 77: 第4章 网络层
4.1 概述
4.2 路由器工作原理
4.3 网际协议因特网中的转发和编址
  数据报格式
  IPv4编址
  ICMP
  IPv6
4.4 通用转发和 SDN
  匹配
  动作
  匹配加动作操作中的OpenFlow

## Slide 78: IP编址:概述
IP地址: 对主机、路由器接口的32-bit 标识符
接口: 在主机/路由器和物理链路之间的连接
  路由器通常具有多个接口
  主机可能具有多个接口
IP编址与每个接口相联系
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
采用点分十进制记法
则进一步提高可读性
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27

## Slide 79: IP 地址的编址方法
分类的 IP 地址。这是最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。
子网的划分。这是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在 1985 年通过。
构成超网。这是比较新的无分类编址方法。1993 年提出后很快就得到推广应用。

## Slide 80: 1. 分类 IP 地址
每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机（或路由器）。
两级的 IP 地址可以记为：
::= 代表“定义为”
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>}

## Slide 81: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
Notes: E类为科研使用，11110***************

## Slide 82: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
A 类地址的网络号字段 net-id 为 1 字节

## Slide 83: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
B 类地址的网络号字段 net-id 为 2 字节

## Slide 84: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
C 类地址的网络号字段 net-id 为 3 字节

## Slide 85: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 bit
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
A 类地址的主机号字段 host-id 为 3 字节

## Slide 86: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
B 类地址的主机号字段 host-id 为 2 字节

## Slide 87: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
C 类地址的主机号字段 host-id 为 1 字节

## Slide 88: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 bit
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
D 类地址是多播地址

## Slide 89: IP 地址中的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 bit
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
0
1
1
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
E 类地址保留为今后使用

## Slide 90: 各类别 IP 地址
* 127.0.0.0 through 127.255.255.255 are reserved for loopback addresses. Although reserved, they are still part of the class A address group.
Class | Leading bits | Size of network number bit field | Size of rest bit field | Number of networks | Addresses per network | Total addresses in class | Start address | End address | Default subnet mask in dot-decimal notation | CIDR notation
Class A | 0 | 8 | 24 | 27 | 224 | 231 | 0.0.0.0 | 127.0.0.0* | 255.0.0.0 | /8
Class B | 10 | 16 | 16 | 214 | 216 | 230 | 128.0.0.0 | 191.255.0.0 | 255.255.0.0 | /16
Class C | 110 | 24 | 8 | 221 | 28 | 229 | 192.0.0.0 | 223.255.255.0 | 255.255.255.0 | /24
Class D (multicast) | 1110 | not defined | not defined | not defined | not defined | 228 | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 | not defined | not defined
Class E (reserved) | 1111 | not defined | not defined | not defined | not defined | 228 | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 | not defined | not defined
Notes: 通常情况下，网络中0.0.0.0的IP地址表示整个网络，即网络中的所有主机。它的作用是帮助路由器发送路由表中无法查询的包。如果设置了全零网络的路由，路由表中无法查询的包都将送到全零网络的路由中去；
127.0.0.0 本地环回测试。127.0.0.0是网络地址，127.255.255.255是广播地址。通常，127.0.0.1代表本地环回地址。
255.255.255.255：受限的广播地址。该地址用于主机配置过程中IP数据报的目的地址。此时，主机可能还不知道它所在网络的网络掩码，甚至连它的IP地址也不知道。在任何情况下，路由器都不转发目的地址为受限的广播地址的数据报，这样的数据报仅出现在本地网络中。

## Slide 91: IP 地址的一些重要特点
(1) IP地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处是：
第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理。
第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。
(2) 实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。
当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机(multihomed host)。
由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。
(3) 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。
(4) 所有分配到网络号 net-id 的网络，范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。

## Slide 92: 互联网中的 IP 地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
在同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id

## Slide 93: 互联网中的 IP 地址
B
222.1.1.
222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
222.1.1.4
R1
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.2.1
222.1.2.3
222.1.2.4
222.1.2.
222.1.6.1
222.1.5.1
222.1.5.2
222.1.6.2
222.1.4.1
222.1.4.2
222.1.3.3
222.1.3.2
222.1.3.1
R3
R2
222.1.3.
LAN3
N3
N2
222.1.4.
222.1.5.
222.1.6.
N1
LAN2
LAN1
互联网
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。
两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明 IP 地址。如指明 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。现在常不指明 IP 地址。

## Slide 94: 2. 子网的划分
（1）从两级 IP 地址到三级 IP 地址
在 ARPANET的早期，IP地址的设计确实不够合理。
  IP 地址空间的利用率有时很低。
  给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。
  两级的 IP 地址不够灵活。
（2）三级的 IP 地址
  从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成为三级的 IP 地址。
  这种做法叫作划分子网(subnetting) 。划分子网已成为因特网的正式标准协议。

## Slide 95: 划分子网的基本思路
划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。
凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报，仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id，先找到连接在本单位网络上的路由器。
然后此路由器在收到 IP 数据报后，再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网。
最后就将 IP 数据报直接交付目的主机。
IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}

## Slide 96: 一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0
…
…
…
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
所有到网络 145.13.0.0的分组均到达此路由器
我的网络地址
是 145.13.0.0
R1
R3
R2
网络
145.13.0.0

## Slide 97: 划分为三个子网后对外仍是一个网络
145.13.3.10
145.13.3.11
145.13.3.101
145.13.7.34
145.13.7.35
145.13.7.56
145.13.21.23
145.13.21.9
145.13.21.8
…
…
…
子网 145.13.21.0
子网 145.13.3.0
子网
145.13.7.0
所有到达网络 145.13.0.0
的分组均到达
此路由器
网络
145.13.0.0
R1
R3
R2

## Slide 98: 划分子网后变成了三级结构
当没有划分子网时，IP 地址是两级结构。
划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。
划分子网只是把 IP 地址的主机号 host-id 这部分进行再划分，而不改变 IP 地址原来的网络号 net-id。

## Slide 99: 子网掩码
从一个 IP 数据报的首部并无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网划分。
使用子网掩码(subnet mask)可以找出 IP 地址中的子网部分。

## Slide 100: IP 地址的各字段和子网掩码
145 . 13 .
3 . 10
两级 IP 地址
三级 IP 地址
子网掩码
net-id
host-id
子网的
网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0
145 . 13 . 3
子网号为 3 的网络的网络号
主机号
net-id
subnet-id
host-id
145 . 13 . 3
. 10

## Slide 101: (IP 地址) AND (子网掩码) = 网络地址
网络号 net-id
主机号 host-id
两级 IP 地址
网络号
三级 IP 地址
主机号
net-id
host-id
subnet-id
子网号
子网掩码
子网的
网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
net-id
subnet-id
0
逐位进行 AND 运算

## Slide 102: 默认子网掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
net-id
net-id
host-id 为全 0
net-id
网络地址
A
类
地
址
默认子网掩码
255.0.0.0
网络地址
B
类
地
址
默认子网掩码
255.255.0.0
网络地址
C
类
地
址
默认子网掩码
255.255.255.0
host-id 为全 0
host-id 为全 0

## Slide 103: 子网掩码是一个重要属性
子网掩码是一个网络或一个子网的重要属性。
路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络（或子网）的子网掩码告诉相邻路由器。
路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
若一个路由器连接在两个子网上就拥有两个网络地址和两个子网掩码。

## Slide 104: 【例】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.192.0
0 0 0 0 0 0 0 0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
. 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）

## Slide 105: 【例】在上例中，若子网掩码改为255.255.224.0。试求网络地址，讨论所得结果。
141 . 14 . 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
(a) 点分十进制表示的 IP 地址
(c) 子网掩码是 255.255.224.0
0 0 0 0 0 0 0 0
141 . 14 .
72 . 24
141 . 14 .
64 . 0
. 0
0 1 0 0 1 0 0 0
141 . 14 .
. 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与
(e) 网络地址（点分十进制表示）
不同的子网掩码得出相同的网络地址。
但不同的掩码的效果是不同的。

## Slide 106: 3. 无分类编址 CIDR
划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难。然而在 1992 年因特网仍然面临三个必须尽早解决的问题，这就是：
B 类地址在 1992 年已分配了近一半，眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕！
因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千增长到几万）
整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。
CIDR编址提出:
1987 年，RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。使用变长子网掩码 VLSM (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，它的正式名字是无分类域间路由选择 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。

## Slide 107: CIDR 最主要的特点
CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。

## Slide 108: 无分类的两级编址
无分类的两级编址的记法是：
IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}
CIDR 还使用“斜线记法”(slash notation)，它又称为CIDR记法，即在 IP 地址面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数（这个数值对应于三级编址中子网掩码 1 的个数）。
CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。
  任意长的地址的子网部分
  地址格式: a.b.c.d/x, 其中x是地址子网部分的比特长度

## Slide 109: CIDR 记法的其他形式
10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。
10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为
11111111 11000000 00000000 00000000
255
192
0
0
掩码中有 10 个连续的 1
网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法
如 00001010 00*，在星号 * 之前是网络前缀，而星号 * 表示 IP 地址中的主机号，可以是任意值。

## Slide 110: CIDR 地址块
128.14.32.0/20 表示的地址块共有 212 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 12 位）。
这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”。
128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
128.14.32.0/20地址块的最大地址：128.14.47.255
全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。

## Slide 111: 128.14.32.0/20 表示的地址（212 个地址）
10000000 00001110 00100000 00000000
10000000 00001110 00100000 00000001
10000000 00001110 00100000 00000010
10000000 00001110 00100000 00000011
10000000 00001110 00100000 00000100
10000000 00001110 00100000 00000101
10000000 00001110 00101111 11111011
10000000 00001110 00101111 11111100
10000000 00001110 00101111 11111101
10000000 00001110 00101111 11111110
10000000 00001110 00101111 11111111


所有地址
的 20 位
前缀都是
一样的
最小地址
最大地址

## Slide 112: 路由聚合(route aggregation)
一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
路由聚合也称为构成超网(supernetting)。
CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。
对于 /20 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。 斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。
假设有16个C类网络，从 201.66.32.0 到 201.66.47.0，它们可以用掩码 255.255.240.0 统一表示为网络 201.66.32.0。

## Slide 113: 构成超网
前缀长度不超过 23 位的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址。
这些 C 类地址合起来就构成了超网。
CIDR 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。
网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越多。而在三级结构的IP地址中，划分子网是使网络前缀变长。
问题：由2048个C类网络组成，从192.24.0.0到192.31.255.0，哪个掩码可表示此地址范围？
192.24.0.0划成2进制为 11000000.00011 000.00000000.00000000
192.31.0.0划成2进制为 11000000.00011 111.00000000.00000000
从左到右取相同的位数为掩码位数，即：13位，掩码为255.248.0.0
Notes: Network Prefix Equivalent Number of Class Address Number of Hosts
/27 1/8th of a Class C 32
/26 1/4th of a Class C 64
/25 1/2 of a Class C 128
/24 1 Class C 256
/23 2 Class C 512
/22 4 Class C 1,024
/21 8 Class C 2,048
/20 16 Class C 4,096
/19 32 Class C 8,192
/18 64 Class C 16,394
/17 128 Class C 32,768
/16 256 Class C or 1 Class B 65,536
/15 512 Class C or 2 Class B 131,072
/14 1024 Class C or 4 Class B 262,144

## Slide 114: CIDR 地址块划分举例
因特网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
单位 地址块 二进制表示 地址数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 16384
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 1024
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 512
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 256
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 128
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 128

## Slide 115: CIDR 地址块划分举例
因特网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。
Notes: 如一段C类地址：192.168.6.0，其默认掩码为255.255.255.0，根据需要，我们可以将其进行子网划分。假设有两个网络，分别有100台主机，我们就可以将这一个C类地址划分为192.168.6.0/25和192.168.6.128/25两个子网，即掩码为255.255.255.128，其地址范围分别从192.168.6.0-127及192.168.6.128-255。（划分的方法是：由于只需要两个子网，从主机位借用一位二进制数即可，网络位由原来的24位变为25位。）当然从ISP的上一层设备路由表中仍然只会宣告一条192.168.6.0/24，只不过与用户直连的设备进行了子网划分，上层设备甚至还会与其他相邻网段进行汇总。 同理，我们如果有两段C类地址：192.168.6.0和192.168.7.0，其默认掩码均为24位，即255.255.255.0。如果将其分给一个网络，或者说进行路由汇总的时候，就可以将其表示为192.168.6.0/23，即掩码为255.255.254.0。其地址范围从192.168.6.0-192.168.7.255。（划分的方法是：由于合并两个网络，从网络位借用一位二进制数即可，网络位由原来的24位变为23位。）

## Slide 116: 最长前缀匹配
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22 （ISP）
206.0.71.128/25 （四系）
查找路由表中的第 1 个项目
AND D = 206. 0. 01000100. 0
第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111100 00000000
206. 0. 01000100. 0
与 206.0.68.0/22 匹配

## Slide 117: 最长前缀匹配举例
收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.128
路由表中的项目：206.0.68.0/22 （ISP）
206.0.71.128/25 （四系）
再查找路由表中的第 2 个项目
AND D = 206. 0. 71. 10000000
第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 M 有 25 个连续的 1。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。
M = 11111111 11111111 11111111 10000000
206. 0. 71. 10000000
与 206.0.71.128/25 匹配

## Slide 118: 最长前缀匹配
D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22 匹配
D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25 匹配
选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

## Slide 119: 层次编址与路由聚合实践
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
hierarchical addressing allows efficient advertisement of routing
information:

## Slide 120: 层次编址：更具体的路由
ISPs-R-Us has a more specific route to Organization 1
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning 199.31.0.0/16
or 200.23.18.0/23”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.

## Slide 121: IP addressing: the last word...
Q: how does an ISP get block of addresses?
A: ICANN: Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers, http://www.icann.org/
  allocates addresses
  manages DNS
  assigns domain names, resolves disputes
IANA: Internet Assigned Numbers Authority, http://www.iana.org/
  responsible for the global coordination of the DNS Root, IP addressing, and other Internet protocol resources.

## Slide 122
某公司网络拓扑如下图所示，路由器R1通过接口E1、E2分别连接局域网1、局域网2， 通过接口L0连接路由器R2，并通过路由器R2连接域名服务器与互联网。R1的L0接口的IP地址是 202.118.2.1；R2的L0接口的IP地址是202.118.2.2，L1接口的IP地址是130.11.120.1，E0接口的 IP地址是202.118.3.1；域名服务器的IP地址是202.118.3.2。
R1和R2的路由表结构为：
将IP地址空间202.118.1.0/24划分为两个子网，分配给局域网1、局域网2，每个局域网分配的IP地址数不少于120个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。
Answer
Open Question
Points: 10

## Slide 123
某公司网络拓扑如下图所示，路由器R1通过接口E1、E2分别连接局域网1、局域网2， 通过接口L0连接路由器R2，并通过路由器R2连接域名服务器与互联网。R1的L0接口的IP地址是 202.118.2.1；R2的L0接口的IP地址是202.118.2.2，L1接口的IP地址是130.11.120.1，E0接口的 IP地址是202.118.3.1；域名服务器的IP地址是202.118.3.2。
R1和R2的路由表结构为：
将IP地址空间202.118.1.0/24划分为两个子网，分配给局域网1、局域网2，每个局域网分配的IP地址数不少于120个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。
请给出R1的路由表，使其明确包括到局域网1的路由、局域网2的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。
请采用路由聚合技术，给出R2到局域网1和局域网2的路由。
Notes: 将IP地址空间202.118.1.0/24划分为两个子网，分配给局域网1、局域网2，每个局域网分配的IP地址数不少于120个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。
子网掩码：255.255.255.128。
局域网1： 202.118.1.0/25；
有效IP地址范围为202.118.1.1~202.118.1.126
网络地址为202.118.1.0；广播地址为202.118.1.127。
局域网2： 202.118.1.128/25；
有效IP地址范围：202.118.1.129~202.118.1.254
网络地址为202.118.1.128；广播地址为202.118.1.255。
请给出R1的路由表，使其明确包括到局域网1的路由、局域网2的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。
目的网络IP地址 子网掩码 下一跳
202.118.1.0 255.255.255.128 接口E1
202.118.1.128 255.255.255.128 接口E2
202.118.3.2 255.255.255.255 R2（202.118.2.2）
0.0.0.0 0.0.0.0 R2（202.118.2.2）
请采用路由聚合技术，给出R2到局域网1和局域网2的路由。
目的网络IP地址 子网掩码 下一跳
202.118.1.0 255.255.255.0 R1（202.118.2.1）

## Slide 124: IP编址: 如何得到一个地址?
问题：主机怎样得到IP地址?
由系统管理员在文件中的硬编码
  Windows: 控制面板->网络->配置->TCP/IP->属性
  UNIX: /etc/rc.config
动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP）: 动态地从服务器得到地址
  “即插即用”, uPnP

## Slide 125: DHCP: 动态主机配置协议
目标： 当主机加入网络时，允许其从网络服务器动态获取其IP。
DHCP是一个客户机/服务器协议，其过程为四个步骤：
  主机广播“DHCP discover”报文
  DHCP服务器以“DHCP offer”报文响应
  主机发送“DHCP request”报文请求IP地址
  DHCP 服务器发送“DHCP ack”报文响应请求。

## Slide 126: DHCP客户机/服务器交互
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.1.2
223.1.3.27
223.1.2.2
223.1.2.1
DHCP
server
arriving DHCP
client needs
address in this
network

## Slide 127: DHCP客户机/服务器交互
DHCP server:
223.1.2.5
Arriving client
time
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
：DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文。
：DHCP 客户从 UDP 端口 68发送 DHCP 发现报文。
：凡收到DHCP发现报文的DHCP服务器都发出DHCP提供报文，因此DHCP客户可能收到多个DHCP提供报文。
：DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务器发送 DHCP 请求报文。
：被选择的 DHCP 服务器发送确认报文DHCPACK，进入已绑定状态，并可开始使用得到的临时 IP 地址了。
DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T1 和 T2，它们的超时时间分别是 0.5T 和 0.875T。当超时时间到就要请求更新租用期。
：租用期过了一半（T1 时间到），DHCP发送请求报文 DHCPREQUEST 要求更新租用期。
： DHCP 服务器若不同意，则发回否认报文DHCPNACK。这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的IP 地址，而必须重新申请IP地址(回到步骤)
： DHCP 服务器若同意，则发回确认报文DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租用期，重新设置计时器。
若DHCP服务器不响应步骤的请求报文DHCPREQUEST，则在租用期过了 87.5% 时，DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST（重复步骤），然后又继续后面的步骤。
：DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文 DHCPRELEASE 即可。

## Slide 128: DHCP给出的不仅仅是IP地址
DHCP 可返回不仅是子网上已分配的IP地址：
  为客户给出第一跳路由器的地址
  DNS 服务器的名称和IP地址
  网络掩码 (指示地址的网络部分和主机部分)

## Slide 129: DHCP 举例
连接笔记本需要其IP地址、第一跳路由器的地址、DNS服务器的地址：使用 DHCP
router with DHCP
server built into
router
DHCP 请求封装在UDP 数据段、IP 数据包 以及 802.1 以太网帧中
以太网帧在 LAN 上广播 (目的: FFFFFFFFFFFF) on LAN，运行 DHCP 服务器的路由器接收到该帧
以太网解析出 IP 地址，UDP 解析出 DHCP
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

## Slide 130: DHCP 举例
DHCP 服务器形成包含客户 IP、客户机第一跳路由器的 IP、DNS 服务器的名称和 IP 的 DHCP ACK
DHCP 服务器进行封装，帧转发到客户，在客户端解析出 DHCP
router with DHCP
server built into
router
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
客户现在知道了其 IP 地址，DNS服务器的名称和 IP 地址，第一跳路由器的 IP 地址

## Slide 131: DHCP: Wireshark 输出(家庭局域网)
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK
Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.1
Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1
Option: (6) Domain Name Server
Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;
IP Address: 68.87.71.226;
IP Address: 68.87.73.242;
IP Address: 68.87.64.146
Option: (t=15,l=20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net."
reply
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Request
Option: (61) Client identifier
Length: 7; Value: 010016D323688A;
Hardware type: Ethernet
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.101
Option: (t=12,l=5) Host Name = "nomad"
Option: (55) Parameter Request List
Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B
1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name
3 = Router; 6 = Domain Name Server
44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
……
request

## Slide 132: NAT: 网络地址转换
动机: 外部关注本地网络只使用的一个IP地址 :
  对ISP无需分配地址范围：对所有设备只用一个IP地址
  能够改变本地网络中的设备地址，而不必通知外部
  本地网络中的设备不显式地可寻址、由外部所见(增强安全性)
专用网及专用IP地址
  只供机构内部使用
  使用专用地址，这些专用地址不能用作全球地址，不能进行路由。包括：10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 （1个 A 类网络）、172.16.0.0 ~ 172.31.255.255（16个连续的B类网络）、192.168.0.0 ~ 192.168.255.255（256个连续的 C 类网络）
  采用专用IP地址的互连网络称为专用互连网或本地互连网，即专用网。专用的IP地址也叫做可重用地址。

## Slide 133: NAT: 网络地址转换
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
本地网络
(如归属网络)
10.0.0/24
因特网其他部分
具有该网络源或目的的数据报都有10.0.0/24的地址(照常)
所有数据报离开本地网络具有相同的单一源NAT IP地址: 138.76.29.7,
不同的源端口号

## Slide 134: NAT: 网络地址转换
实现: NAT 路由器必须:
  出数据报: 每个外出的数据报用 (NAT IP地址, 新port #) 代替 (源IP地址, port #)
    . . . 远程的客户机/路由器的响应，将用 (NAT IP地址, new port #) 作为目的地址
  在NAT转换表中每个 (源IP地址, port #) 到 (NAT IP地址, 新port #) 转换对
  入数据报: 对每个入数据报的地址字段用存储在NAT表中的(源IP地址, port #)替代对应的 (NAT IP地址, 新port #)

## Slide 135: NAT: 网络地址转换
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: 主机10.0.0.1
发送数据报到
128.119.40, 80
NAT 转换表
WAN 侧地址 LAN 侧地址
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT路由器改变数据报源地址从10.0.0.1, 3345 到
138.76.29.7, 5001,
更新表
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: 回答到达的目的地址:
138.76.29.7, 5001
4: NAT 路由器改变数据报
目的地址从138.76.29.7, 5001到10.0.0.1, 3345

## Slide 136: NAT: 网络地址转换
当生成一个新的源端口号时，NAT路由器可选择任意一个当前未在NAT转换表中使用的源端口号
  16-bit 端口号字段
  可支持60,000个并行使用路由器广域网一侧IP地址连接
NAT 引起争议:
  路由器的处理上升为第三层
  违反了端到端原则
    应用设计者必须要考虑 NAT可能性，如 P2P应用程序
  地址短缺应当由IPv6来解决

## Slide 137: NAT穿越问题
客户机想要连接到服务器10.0.0.1
  服务器本地地址为10.0.0.1 (客户机无法使用该地址)
  LAN中的主机对外只有一个可见的地址：138.76.29.7
解决方法1：静态配置NAT，转发到达连接请求到服务器端口
  e.g., (123.76.29.7, port 2500) 总是转发到10.0.0.1的端口25000
10.0.0.1
10.0.0.4
NAT
router
138.76.29.7
Client
?

## Slide 138: NAT穿越问题
解决方法2： Universal Plug and Play (UPnP) 因特网网关设备（IGD）协议。
总是允许NAT后面的主机
  学习公共 IP 地址 (138.76.29.7)
  列举已存在的端口映射
  添加/删除端口映射（依据租用时间）
  比如，自动静态NAT端口映射配置
10.0.0.1
10.0.0.4
NAT
router
138.76.29.7
IGD

## Slide 139: NAT穿越问题
解决方法3：中继 (Skype)
  NAT后面的服务器建立连接到中继
  外部客户机连接到中继
  中继器在连接之间桥接报文收发
10.0.0.1
NAT
router
138.76.29.7
Client
1. connection to
relay initiated
by NATted host
2. connection to
relay initiated
by client
3. relaying
established

## Slide 140: 第4章 网络层
4.1 概述
4.2 路由器工作原理
4.3 网际协议因特网中的转发和编址
  数据报格式
  IPv4编址
  ICMP
  IPv6
4.4 通用转发和 SDN
  匹配
  动作
  匹配加动作操作中的OpenFlow

## Slide 141: ICMP: 互联网控制报文协议
由主机和路由器用于网络级信息的通信
  差错报告：不可达主机，网络，端口, 协议
  回声请求/回答 (由 ping使用)
网络层 “上面的” IP:
  IP 数据报中携带ICMP 报文
ICMP报文: 类型、编码以及引起差错的IP 数据报 的前面 8 字节
类型 编码 描述
0 0 回声回答 (ping)
3 0 目的网络不可达
3 1 目的主机不可达
3 2 目的协议不可达
3 3 目的端口不可达
3 6 目的网络未知
3 7 目的主机未知
4 0 源抑制(拥塞控制—未使用）
8 0 回声请求 (ping)
9 0 路由通告
10 0 路由器发现
11 0 TTL过期
12 0 坏的IP首部

## Slide 142: ICMP报文格式及其封装
ICMP 报文
0
检验和
类型
代码
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
8
16
31
前 4 个字节
是统一的格式
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
ICMP报头 | ICMP数据
IP报头 | IP数据

## Slide 143: Traceroute和ICMP
源向目的地发送一系列UDP段
  第一个 TTL =1
  第二个 TTL=2, 等
  不可能的端口号
当第n个数据报 到达第n和路由器:
  路由器丢弃数据报
  并向源发送一个ICMP报文 (类型 11, 编码0)
  报文包括路由器的名字和IP地址
当ICMP报文到达，源计算 RTT
Traceroute执行上述过程3次
停止规则
UDP段最终到达目的地主机
目的地返回ICMP “主机不可达”分组 (类型3, 编码3)
当源得到该ICMP, 停止
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 144: 第4章 网络层
4.1 概述
4.2 路由器工作原理
4.3 网际协议因特网中的转发和编址
  数据报格式
  IPv4编址
  ICMP
  IPv6
4.4 通用转发和 SDN
  匹配
  动作
  匹配加动作操作中的OpenFlow

## Slide 145: IPv6
初始动机: 32-bit地址空间很快将会被完全分配完
附加的动机:
  首部格式帮助速率处理/转发
  首部变化以促进QoS
  IPv6 数据报格式:
  固定长度 40 字节首部
  不允许分片
  IPv6地址表示
  冒号十六进制表示法 105.220.136.100.255.255.255.255.0.0.18.128.140.10.255.255
冒号十六进制表示为：69DC:8864:FFFF:FFFF:0:1280:8C0A:FFFF
零压缩表示法 FF0C:0:0:0:0:0:B1
零压缩表示为： FF0C::B1

## Slide 146: IPv6首部
优先级 : 标识特殊流的分组优先权
流标签: 标识在相同“流”中的数据报(流的概念没有很好定义)
下一个首部: 标识数据的上层协议
data
destination address
(128 bits)
source address
(128 bits)
payload len
next hdr
hop limit
flow label
pri
ver
32 bits

## Slide 147: 与IPv4相比的其他变化
分片/重新组装
  IPv6不允许在中间路由器上进行分片与重新组装，只能在源与目的地执行，加快了IP转发速度。
首部校验和
  完全去除以减小每跳的处理时间
选项
  允许，但在首部之外，由“下一个首部”字段指示，标识需要交付给哪个协议（如TCP或UDP）。删除选项字段使得IP首部成为定长40字节。
ICMPv6: 新版本的 ICMP
  附加的报文类型，如 “分组太大”
  多播组管理功能

## Slide 148: 从 IPv4到IPv6的迁移
并非所有的路由器能被同时更新
  无“标志日 ”
  IPv4和IPv6路由器混合将如何运行?
两种推荐方法:
  双栈：一些路由器具有双重栈 (v6, v4) 能够在两种格式中转换
  隧道: 在穿过IPv4路由器时，IPv6分组作为 IPv4分组的负载
IPv4 source, dest addr
IPv4 header fields
IPv4 datagram
IPv6 datagram
IPv4 payload
UDP/TCP payload
IPv6 source dest addr
IPv6 header fields

## Slide 149: 双栈方法
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
C
D
IPv4
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
Flow: ??
Src: A
Dest: F
data
Src:A
Dest: F
data
A-to-B:
IPv6
Src:A
Dest: F
data
B-to-C:
IPv4
D-to-E:
IPv4
E-to-F:
IPv6
Notes: 双栈方法可能导致数据报某些信息丢失

## Slide 150: 隧道
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
IPv4隧道
连接IPv6路由器
逻辑视图:
物理视图:
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4
流: X
源: A
目的: F
数据
流: X
源: A
目的: F
数据
流: X
源: A
目的: F
数据
源:B
目的: E
流: X
源: A
目的: F
数据
源:B
目的: E
A-to-B:
IPv6
E-to-F:
IPv6
B-to-C:
IPv6 在IPv4中
B-to-C:
IPv6 在IPv4中
C
D

## Slide 151: 第4章 网络层
4.1 概述
4.2 路由器工作原理
4.3 网际协议因特网中的转发和编址
  数据报格式
  IPv4编址
  ICMP
  IPv6
4.4 通用转发和 SDN
  匹配
  动作
  匹配加动作操作中的OpenFlow

## Slide 152
Generalized Forwarding and SDN
2
3
0100 1101
values in arriving
packet’s header
logically-centralized routing controller
1
control plane
data plane
local flow table
headers counters actions
每个路由器都包含一个流表，该流表由逻辑上集中的路由控制器计算和分发。

## Slide 153: OpenFlow data plane abstraction
flow: 由头部域定义
generalized forwarding: 简单数据包处理规则
  Pattern: match values in packet header fields
  Actions: for matched packet: drop, forward, modify, matched packet or send matched packet to controller
  Priority: disambiguate overlapping patterns
  Counters: #bytes and #packets
路由器中的流表（由控制器计算和分发）定义路由器的 匹配 + 动作 规则。

## Slide 154: OpenFlow data plane abstraction
flow: 由头部域定义
generalized forwarding: 简单数据包处理规则
  Pattern: match values in packet header fields
  Actions: for matched packet: drop, forward, modify, matched packet or send matched packet to controller
  Priority: disambiguate overlapping patterns
  Counters: #bytes and #packets
src=1.2.*.*, dest=3.4.5.*  drop
src = *.*.*.*, dest=3.4.*.*  forward(2)
3. src=10.1.2.3, dest=*.*.*.*  send to controller
* : wildcard

## Slide 155: OpenFlow: Flow Table Entries
Switch
Port
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
TOS
TCP
sport
TCP
dport
Rule
Action
Stats
Forward packet to port(s)
Encapsulate and forward to controller
Drop packet
Send to normal processing pipeline
Modify Fields
Packet + byte counters
Link layer
Network layer
Transport layer
MAC
src
MAC
dst
VLAN
Pri
IP
Proto
Notes: Now I’ll describe the API that tries to meet these goals.
155

## Slide 156
Destination-based forwarding:
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
*
*
*
51.6.0.8
*
*
*
port6
Examples
IP datagrams destined to IP address 51.6.0.8 should be forwarded to router output port 6
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Forward
*
*
*
*
*
*
*
*
22
drop
Firewall:
do not forward (block) all datagrams destined to TCP port 22
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Forward
*
*
*
*
128.119.1.1
*
*
*
*
drop
do not forward (block) all datagrams sent by host 128.119.1.1

## Slide 157
Destination-based layer 2 (switch) forwarding:
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
*
*
*
*
*
*
port3
Examples
layer 2 frames from MAC address 22:A7:23:11:E1:02 should be forwarded to output port 6
22:A7:23:
11:E1:02

## Slide 158: OpenFlow abstraction
路由器
  match: longest destination IP prefix
  action: forward out a link
交换机
  match: destination MAC address
  action: forward or flood
防火墙
  match: IP addresses and TCP/UDP port numbers
  action: permit or deny
NAT
  match: IP address and port
  action: rewrite address and port
匹配 + 动作： 统一不同类型的设备。

## Slide 159: OpenFlow example
s1
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(3)
match
action
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.3
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.4
forward(3)
match
action
forward(4)
ingress port = 1
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(4)
match
action
Host h1
10.1.0.1
Host h2
10.1.0.2
Host h4
10.2.0.4
Host h3
10.2.0.3
Host h5
10.3.0.5
s2
s3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Host h6
10.3.0.6
controller
Example: 数据报要求从主机 h5 和 h6 经过 s1 被发送到 h3 或 h4，并从那儿到达 s2。

## Slide 160: 小结
下一站:
网络层控制平面！
我们已经学习的内容:
网络层服务
路由器构成
IP
IPv6
Question: how do forwarding tables (destination-based forwarding) or flow tables (generalized forwarding) computed?
Answer: by the control plane