## Slide 1
第5章 网络层：控制平面 Network Layer: The Control Plane
Computer Networking: A Top Down Approach
7th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson/Addison Wesley April 2016

## Slide 2: Chapter goal
chapter goals: understand principles behind network control plane
traditional routing algorithms
SDN controlllers
Internet Control Message Protocol
network management
and their instantiation, implementation in the Internet:
OSPF, BGP, OpenFlow, ODL and ONOS controllers, ICMP, SNMP

## Slide 3: 第5章 网络层：控制平面
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF
5.4 ISP之间的路由选择：BGP
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP: The Internet Control Message Protocol
5.7 网络管理和SNMP

## Slide 4: Network-layer functions
forwarding: move packets from router’s input to appropriate router output
data plane
control plane
Two approaches to structuring network control plane:
per-router control (traditional)
logically centralized control (software defined networking)
Recall: two network-layer functions:
routing: determine route taken by packets from source to destination

## Slide 5
Per-router control plane
Routing
Algorithm
Individual routing algorithm components in each and every router interact with each other in control plane to compute forwarding tables
data
plane
control
plane

## Slide 6
data
plane
control
plane
Logically centralized control plane
A distinct (typically remote) controller interacts with local control agents (CAs) in routers to compute forwarding tables
Remote Controller
CA
CA
CA
CA
CA

## Slide 7: 第5章 网络层：控制平面
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP: The Internet Control Message Protocol
5.7 网络管理和SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF
5.4 ISP之间的路由选择：BGP

## Slide 8: 选路
选路算法的图论抽象:
图中的节点是路由器
图中的边是物理链路
  链路代价: 时延，费用或拥塞等级
目的：决定从源到目的地通过网络的“好的路径”(路由器序列)
选路 协议
“好的”路径:
  通常意味着最小费用的路径
  其他定义也是可能的
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
图 G = (N,E)
N = 路由器集合 = { u, v, w, x, y, z }
E = 链路集合 ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
c(x,x’) = 链路 (x,x’) 的代价， e.g., c(w,z) = 5
路径代价 (x1, x2, x3,…, xp) = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
关键问题： u到z之间的最小代价路径是什么是？
路由算法： 算法找到最小代价路径

## Slide 9: 选路算法分类
全局的或分散的信息?
分散的:
路由器知道物理相连的邻居，到邻居的链路费用
计算的迭代过程，与邻居交换信息
“距离矢量” 算法
全局的:
所有路由器具有完全的拓扑、链路费用信息
“链路状态”算法
静态的或动态的?
静态:
路由随时间缓慢变化
动态:
路由更快地变化
  周期的更新
  适应链路费用变化

## Slide 10: 第5章 网络层：控制平面
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP: The Internet Control Message Protocol
5.7 网络管理和SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF
5.4 ISP之间的路由选择：BGP

## Slide 11: Dijkstra：链路状态路由算法
计算从某节点（源节点，如u）到网络中所有其他节点的最低费用路径。
是一种迭代算法，即：
经第 k 次迭代后，可知道到 k 个目的节点的最低费用路径。
基本思想：
以源节点为起点，每次找出一个到源节点的费用最低的节点，直到把所有的目的节点都找到为止。

## Slide 12: 符号定义
c(x, y): 从节点 x 到 y 的链路费用;
= ∞ 如果不是直接邻居
D(v)：从源节点到目的节点 v 的当前费用 ；
p(v)：从源节点到节点 v 的路径上的前一节点(节点 v 的邻居)；
N' ：已知最低费用路径的节点集合。如果从源节点到这些节点的最低费用路径已被求出，v 在 N' 中。
u
x
y
w
v
Notes: D(v): current value of cost of path from source to dest. v，从源节点到v的路径代价
p(v): predecessor node along path from source to v，沿着从源节点到v的路径上的前一节点
N‘: set of nodes whose least cost path definitively known，已知最低费用路径的节点集合

## Slide 13: Dijsktra算法
1 初始化:
2 N' = {u}
3 对所有节点 v
4 if v 邻近 u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9 找出不在 N‘ 中的 w，使得 D(w) 最小
10 将 w 加入 N'
11 对于所有 v 邻近 w 并且不在 N' 中，更新D(v):
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 /* 到 v 的新费用：或者是到 v 的老费用，或者是到 w 加上从 w到 v 的已知最短路费用*/
15 until 所有节点在 N'中
算法组成：
  由一个初始化步骤和其后的循环组成。
  循环执行的次数与网络中的节点个数（除源节点）相同。
  结束时，算出从源节点到网络中所有其他节点的最短路径。

## Slide 14: 算法描述
（1）初始化（1#～6#）
N' ={源节点u}；
对所有不在 N' 中的节点 v，标出其 D(v) 值：
节点 v 与源节点 u 直接相连，D(v) = c(u, v)
节点 v 与源节点 u 不直接相连，D(v) = ∞
1 初始化:
2 N' = {u}
3 对所有节点v
4 if v 临近 u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞

## Slide 15
（2）找出一个到源节点的费用最低的节点 w，并以此更新其它点 D(v) 值
从不在 N' 中的节点中找出一个 D(w) 值最小的节点 w，并将 w 加入到 N' 中。(9#～#10)
对不在 N' 中，但与节点 w 是邻居的节点 v，用新的值更新
D(v) = min{D(v), D(w) + c(w, v)}
将节点 v 原值与节点 v 现经节点 w 到源节点的值比较，取小值。
（3）重复步骤(2)
直到所有的网络节点都在N' 中为止。
8 Loop
9 找出不在 N‘ 中的 w，使得 D(w) 最小
10 将 w 加入N'
11 对于所有v临近w并不在N'中，更新D(v):
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
/* 到 v 的新费用：或者是到 v 的老费用，
或者是到 w 加上从 w 到 v 的已知最短路费用*/
15 until 所有节点在 N'中
u
y
w
v
x
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5

## Slide 16: Dijkstra算法例子
D(w)：min(5,1+3)=4
D(y)：min(∞,1+1)=2
步骤
0
N'
u
D(v),p(v)
2,u
D(w),p(w)
5,u
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
∞
D(z),p(z)
∞
4,y
2,u 4,x 2,x ∞
2,u 3,y 4,y
3,y 4,y
1 ux
2 uxy
3 uxyv
4 uxyvw
5 uxyvwz
计算从 u 到所有可能目的节点的最低费用路径。
计算过程见表，表中的每一行表示一次迭代结束时的算法变量值。
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5

## Slide 17
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
Dijkstra’s algorithm: example
Step
N'
D(v)
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w)
p(w)
D(x)
p(x)
D(y)
p(y)
D(z)
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
notes:
construct shortest path tree by tracing predecessor nodes（通过跟踪前任节点构造最短路径树）
ties can exist (can be broken arbitrarily) （连结可能存在，可能被任意打断）
uwxvyz

## Slide 18: 构建从源节点到所有目的节点的路径
对于每个节点，都得到从源节点沿着它的最低费用路径的前一节点；
每个前一节点，又可得到它的前一节点；
以此继续，可以得到到所有目的节点的完整路径。
如节点z的前一节点依次为： zyxu
 得出从源节点 u 到节点 z 的最低费用路径为：uxyz，费用为 4。
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5

## Slide 19
u
1
w
1
y
2
v
2
z
1
x
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
根据目的节点的找出顺序和其费用以及前一节点，可以画出源节点u到所有目的节点的最低费用路径树。
步骤
0
N'
u
D(v),p(v)
2,u
D(w),p(w)
5,u
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
∞
D(z),p(z)
∞
4,y
2,u 4,x 2,x ∞
2,u 3,y 4,y
3,y 4,y
1 ux
2 uxy
3 uxyv
4 uxyvw
5 uxyvwz
根据得到的所有目的节点的完整路径，或最低费用路径树，可以生成源节点的转发表。
转发表：存放从源节点到每个目的节点的最低费用路径上的下一跳节点。
即指出对于发往某个目的节点的分组，从该节点发出后的下一个节点。
从 u 开始的最短路径树
v
x
y
w
z
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
目的地
链路
节点 u 的转发表

## Slide 20
默认路由 * ：
表示所有具有相同“下一跳”的表项。即将“下一跳”相同的项合并为一项，目的节点用“*”表示。
优先级最低，转发分组时，当找不到对应表项时，才使用默认路由。
节点u的转发表
目的点 下一跳
u －
v v
w x
x x
y x
z x
节点u的转发表
目的点 下一跳
u －
v v
* x
将网络中每一个节点作为源点，分别用上述方法计算，可以得到每一个节点的转发表。
2
1
2
1
1
u
y
x
w
v
z

## Slide 21: 算法的计算复杂性
设n个节点(除源节点)，最坏情况下要经多少次计算才能找到从源节点到所有目的节点的最低费用路径?
第一次迭代：搜索所有的n个节点以确定最低费用节点
第二次迭代：检查n-1个节点；
第三次：检查n-2个节点；
依次类推。
所有迭代中需要搜寻的节点总数为 n(n+1)/2。
算法复杂度为 n 平方阶序O(n2)。

## Slide 22: LS 算法的缺陷
可能产生“振荡”。
例图，一个简单网络拓扑。设：
链路费用等于链路上的负载；
链路费用是非对称的：
c(u, v) 与 c(v, u) 仅当在链路 (u, v) 两个方向的负载相同时才相等。
有三个同时发往 w 的注入流量：
节点 z：一个单元；
节点 x：一个单元；
节点 y：e 流量。
w
z
y
x
e
1
1

## Slide 23
初始：图(a)，其链路费用相当于承载的流量
第一次：
节点x、y都确定顺时针方向到w的路径费用最低，为1。产生图(b)费用。
第二次：
节点x、y、z都确定逆时针方向到w的路径费用最低，为0。产生图(c)费用。
第三次：
节点x、y、z都确定顺时针方向到w的路径费用最低，为0。产生图(d)费用。
w
z
y
x
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
(a)
w
z
y
x
2+e
0
0
0
1+e
1
e
1
1
(b)
(c)
e
w
z
y
x
0
2+e
1+e
1
0
0
1
1
(d)
w
z
y
x
2+e
0
0
0
1+e
1
1
1
e

## Slide 24: 避免振荡
使链路费用不依赖于所承载的流量：不可行；
避免所有的路由器同时运行LS算法：比较合理。
即使路由器以相同周期运行LS算法，在每个节点上算法的执行时刻也不同。
因特网的自同步：
即使路由器初始时以同一周期但不同时刻执行算法，算法执行时刻最终会同步并保持。
采用随机时间的方法，即每台路由器随机发送链路通告。

## Slide 25: 第5章 网络层：控制平面
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP: The Internet Control Message Protocol
5.7 网络管理和SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF
5.4 ISP之间的路由选择：BGP

## Slide 26: 距离向量选路DV算法
是一种迭代的、异步的和分布式的算法。
分布式：每个节点都从其直接相连邻居接收信息，进行计算，再将计算结果分发给邻居。
迭代：计算过程一直持续到邻居之间无更多信息交换为止。
自我终结：算法能自行停止。
异步：不要求所有节点相互之间步伐一致地操作。

## Slide 27: 距离向量算法：最低费用表示
Bellman-Ford方程（动态规划）
定义：dx(y) := 节点 x 到节点 y 的最低费用路径的费用。
则：
dx(y) = minv{ c(x, v) + dv(y) }
c(x, v) + dv(y)：x 与某个邻居 v 之间的直接链路费用
c(x, v) 加上邻居 v 到 y 的最小费用。
即 x 经 v 到节点 y 的最小的路径费用。
minv ：从所有经直接相连邻居到节点 y 的费用中选取的最小路径费用。

## Slide 28: Bellman-Ford方程例子
源节点 u 到目的节点 z 的最低费用路径。
源节点 u 有三个邻居：
邻居 v： dv(z) = 5, c(u, v) = 2
邻居 w：dw(z) = 3, c(u, w) = 5
邻居 x： dx(z) = 3, c(u, x) = 1
du(z) = min { c(u, v) + dv(z),
c(u, w) + dw(z) ,
c(u, x) + dx(z)}
= min{2+5, 5+3,1+3 } = 4
即源节点 u 经相邻节点 x 到目的节点 z 的路径费用最低，为4。
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
得到节点 u 的转发表中到目的节点 z 的下一跳是节点 x

## Slide 29: DV算法基本思想
Dx(y)：节点 x 到 N 中某个节点 y 的估计费用；
Dx：节点 x 的距离向量。
Dx = [Dx(y): y є N ]，即节点 x 到 N 中所有其他节点 y 的估计费用。
基本思想：
每个节点有一张选路表（距离表），维持选路数据，随着算法进行，不断更新，直到静止。
  节点 x 选路表
  更新选路表的距离向量
  当距离向量不再变化，算法静止

## Slide 30: DV算法基本思想
（1）节点 x 选路表（距离表）
  行：该节点的距离向量 Dx 和其邻居的距离向量 Dv
  列：所有目的节点。
节点 x 的距离向量 Dx ，即节点 x 到每个目的节点 y 的估计费用， Dx = [Dx(y)：y є N]
节点 x 每个邻居的距离向量 Dv ，即 x 的邻居 v 到每个目的节点 y 的估计费用，Dv = [Dv(y)：y є N]
x
z
1
2
7
y
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
Dx
Dy
Dz
Dx(x) Dx(y) Dx(z)
x y z
x
y
z
Dy(x) Dy(y) Dy(z)
Dz(x) Dz(y) Dz(z)
邻居

## Slide 31: DV算法基本思想
（2）更新其距离向量
每个节点不断向邻居发送其距离向量拷贝；
当节点 x 收到一个邻居 v 的新距离向量，先保存，并用公式更新自己的距离向量：
Dx(y) = minv{c(x, v) + Dv(y)}
从所有经邻居 v 到节点 y 的费用中选取最小路径费用。
若距离向量发生改变，将新的距离向量通知给邻居。
（3）当距离向量不再变化，算法静止
此时 Dx(y) 收敛到 dx(y)，即得到节点 x 到节点 y 的最低费用路径。

## Slide 32: 1、距离向量DV算法描述
对每个节点 x：
（1）初始化
（2）更新自己的距离向量
（3）重复执行（2），直到没有更新的距离向量发出
等待 (收到本地链路代价变化或来自邻居的距离向量更新)
重新计算距离向量
如果到任何目的节点的距离向量发生变化, 通知邻居
初始化

## Slide 33: 距离向量算法
1 Initialization:
2 for all destinations y in N:
3 Dx (y) = c( x, y ) /* if y is not a neighbor then c( x, y )= ∞ */
4 for each neighbor w
5 Dw (y) = ∞ for all destinations y in N
6 for each neighbor w
send DV Dx = [Dx (y) :y in N] to w
在所有的节点, X:
9 loop
10 wait (until I see a link cost change to neighbor w or
11 until I receive update from neighbor w)
13 for each y in N:
Dx(y) = minv { c(x, v) + Dv(y) }
16 if Dx(y) changed for any destination y
17 send DV Dx = [Dx (y) : y in N] to all neighbors
19 forever
初始化

## Slide 34: （1）初始化
计算节点 x 到所有目的点 y 的距离向量 Dx(y)
 若目的节点 y 是节点 x 的邻居，则 Dx(y) = c(x, y)
 否则，Dx(y) = ∞ （2#～3#）
节点 x 的每一个邻居 w 到所有目的点 y 的距离向量为
Dw(y) = ∞ （4#～5#）
把节点 x 的距离向量 Dx = [Dx(y): y在N中] （节点 x 到每个目的节点 y 的估计费用）发给每一个邻居 w （6#～7#）
1 Initialization:
2 for all destinations y in N:
3 Dx (y) = c( x, y ) /* if y is not a neighbor then c( x, y ) = ∞ */
4 for each neighbor w
5 Dw (y) = ∞ for all destinations y in N
6 for each neighbor w
send DV Dx = [Dx (y) :y in N] to w

## Slide 35: （2）更新距离向量
发现直接相连的链路费用变化，或收到邻居的新距离向量，更新自己的距离向量。 （10#～11#）
用邻居的新距离向量更新到所有目的点 y 的距离向量 （13#～14#）
Dx(y) = minv{c(x,v)+ Dv(y)}
在经每个邻居 v 到目的点 y 的距离向量中，选择一个最小值作为当前新距离向量，并将所经过的邻居 v 作为节点 x 转发表中到目的节点 y 的下一跳路由器 v*(y)。
若距离向量发生改变，向其邻居发送新距离向量。 （16#～17#）
9 loop
10 wait (until I see a link cost change to neighbor w or
11 until I receive update from neighbor w)
13 for each y in N:
Dx(y) = minv { c(x,v) + Dv(y) }
16 if Dx(y) changed for any destination y
17 send DV Dx = [Dx (y) : y in N] to all neighbors
19 forever

## Slide 36: 例图5-6
每个节点维护一张选路表（距离表），随着算法进行不断变化。
行：一个距离向量，每行分别表示该节点的距离向量和其邻居的距离向量，即该节点和邻居到所有目的节点的估计费用。
列：所有目的节点。

## Slide 37
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
x y z
x
y
z
0 2 3
x y z
x
y
z
0 2 3
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
x y z
x
y
z
0 2 7
x y z
x
y
z
0 2 3
x y z
x
y
z
0 2 3
x y z
x
y
z
0 2 7
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
time
x
z
1
2
7
y
节点x的距离矢量表
节点 y
节点 z
Dx(y) = min{ c(x, y) + Dy(y), c(x, z) + Dz(y) }
= min{ 2+0 , 7+1} = 2
直接到 y 费用最小。x 到 y 的下一跳为 y
Dx(z) = min{ c(x, y) + Dy(z), c(x, z) + Dz(z) }
= min{2+1, 7+0} = 3
x 经 y 到 z 费用最小。x 到 z的下一跳为 y
邻居
初始化
第一次
y 的新距离向量
向邻居发送
z 的新距离向量
第二次
稳定
目的节点
多次重复从邻居接收更新距离向量、重新计算选路表项、并向邻居发送更新通知的过程，一直持续到没有更新报文发出为止。
算法进入静止状态，直到某个链路费用发生改变为止。

## Slide 38: 2、链路费用改变与链路故障
当一个节点检测到从它到邻居的链路费用发生变化时，就更新其距离向量，如果最低费用路径的费用发生变化，通知其邻居。
（1）某链路费用减少时情况
例图，当 y 到 x 的链路费用从 4 变为 1 的情况。
x
z
1
4
50
y
1
考虑 y 与 z 到目的节点 x 的距离表变化
t0：y 检测到 x的链路费用从4变为1，更新其距离向量，并通知其邻居z；
t1：z 收到来自 y 的更新报文，并更新自己的距离表，此时到节点 x 的最低费用减为2，并通知其邻居 y；
t2：y 收到来自 z 的更新报文，并更新自己的距离表，此时到节点 x 的最低费用不变仍为1。不发送更新报文，算法静止。
当 x 与 y 之间费用减少，DV算法只需两次迭代到达静止状态。
节点之间链路费用减少的“好消息”在网络中能迅速传播

## Slide 39
（2）某链路费用增加时情况
例图，设 x 与 y 之间的链路费用从4增加到60。
链路费用变化前
Dy(x)=4 ，Dy(z)=1， Dz(y)=1，Dz(x)=5
t0 时刻：y 检测到链路费用从4变为60。更新到 x 的最低路径费用
Dy(x)=min{ c(y, x) + Dx(x), c(y, z) + Dz(x)}
=min{60+0, 1+5}=6
经节点 z 到 x 费用最低，此新费用错误，发给节点 z。
t1时刻：z 收到新费用，更新其到 x 的最低路径费用
Dz(x)=min{ c(z, x) + Dx(x), c(z, y)+ Dy(x)}
=min{50+0, 1+6}=7
经节点 y 到 x 费用最低，发给节点 y。
x
z
1
4
50
y
60

## Slide 40
t2 时刻：y 收到新费用，更新到 x 的最低路径费用
Dy(x) = min{ c(y, x) + Dx(x), c(y, z) + Dz(x)}
= min{60+0, 1+7}=8
经节点 z 到 x 费用最低，发给节点 z。
……
节点 y 或 z 的最低费用不断更新。
产生“选路回环”：为到达 x， y 通过 z 选路，z 又通过 y 选路。
即目的地为 x 的分组到达 y 或 z 后，将在这两个节点之间不停地来回反复，直到转发表发生改变为止。
x
z
1
4
50
y
60
上述循环将持续 44 次迭代 (y 与 z 之间的报文交换)，直到 z 最终算出它经由 y 的路径费用大于 50 为止。并确定：
z 到 x 的最低费用路径：zx
y 到 x 的最低费用路径：yzx
说明：链路费用增加的“坏消息”传播很慢！
当链路费用增加很大，会出现“计数到无穷”问题。
如链路费用c(y, x)变为10000，c(z, x)变为9999时。

## Slide 41: 3、增加“毒性逆转”
避免出现“选路回环”现象。
基本思想：
如果 z 通过 y 选路到达目的地 x，则 z 将告诉 y，它到 x 的距离是无穷大（即 z 将告诉y，Dz(x)= ∞）;
y 认为 z 没有到 x 的路径，就不会试图经由z选路到x。
例，“毒性逆转”用来解决图中的特定环路
x
z
1
4
50
y
∞

## Slide 42
设使用“毒性逆转”后，y距离表显示Dz(x) = ∞。
t0 时刻：(x, y)链路费用从4变为60。y更新其到x的最低费用
Dy(x) = min{ c(y, x) + Dx(x), c(y, z) + Dz(x)}
= min{60+0, 1+∞} = 60
y直接选路到x，将新费用Dy(x) = 60，通知z。
t1时刻：z收到新费用，计算其到x的新的最低路径费用
Dz(x) = min{ c(z, x) + Dx(x), c(z,y ) + Dy(x)}
= min{50+0, 1+60} = 50
z直接选路到x，将新费用Dz(x) = 50，通知y。
t2 时刻：y收到新费用，计算其到x的新的最低路径费用
Dy(x) = min{ c(y, x) + Dx(x), c(y, z) + Dz(x)}
= min{60+0, 1+50} = 51
y经z到x费用最低，使用“毒性逆转”抑制从y到x方向的路径
t3 时刻：y通知z ，y到x费用无穷大，Dy(x )= ∞。
算法静止。
x
z
1
4
50
y
60
∞
∞

## Slide 43: 毒性逆转局限
未解决“不可计数问题”。
当涉及到三个或更多节点的回路将不能被毒性逆转技术检测到。

## Slide 44: 4、LS算法与DV算法比较
DV算法：每个节点只与邻居互相交流，得到邻居的新费用，并告知邻居自己的当前最低费用。
LS算法：每个节点与所有其他节点广播交流，只告知与其直接相连链路的费用。
报文复杂性：
LS算法：知道网络每条链路的费用，对于 n 个节点，E 条链路，需发送O(nE)个报文；当一条链路的费用变化时，必须通知所有节点；
DV算法：迭代时，仅在两个直接相连邻居之间交换报文；收敛时间受许多因素影响；当链路费用改变时，只有该链路相连的节点的最低费用路径发生改变时，才传播已改变的链路费用。
收敛速度：
LS算法：需要O(nE)个报文和O(n2)的搜寻。
DV算法：收敛较慢。可能会遇到选路回环，或计数到无穷的问题。

## Slide 45
健壮性：
当一台路由器发生故障、操作错误或受到破坏时，会发生什么情况?
LS算法：路由器向其连接的一条链路广播不正确费用。路由计算基本独立（仅计算自己的转发表），有一定健壮性。
DV算法：一个节点可向任意或所有目的节点发布其不正确的最低费用路径。
一个节点的计算值会传递给它的邻居，并间接地传递给邻居的邻居。
一个不正确的计算值会扩散到整个网络。

## Slide 46: 5、其他选路算法
热土豆选路算法(hot potato routing)：
路由器尽可能快地转发输出分组。
向任意不拥塞的输出链路转发分组，不管目的地在哪里。
网络流算法：
把分组流量看成是一个网络中源和目的地之间的流。将选路问题形式化为数学上的受限优化问题（网络流问题）。
电路交换选路算法：
每条链路资源(如缓冲区、部分链路带宽)都要保留给每个要经过该链路的连接。
对分组交换数据网有帮助。

## Slide 47: 第5章 网络层：控制平面
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP: The Internet Control Message Protocol
5.7 网络管理和SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF
5.4 ISP之间的路由选择：BGP

## Slide 48: 自治系统的提出：路由可扩展问题
扁平的网络结构及网络中所有路由器运行相同的选路算法，来计算通过整个网络的路径，带来两方面的问题。
管理自治：
因特网是网络的网络
理想情况，一个组织能按自己的愿望运行和管理其网络，又能连接到其他“外部”网络。
规模：
网络很大：大量路由器使得计算的开销、存储及路由信息通信等使选路计算非常复杂。
因特网：数亿台主机组成，存储通向每台主机的信息需要巨大容量的内存。
  LS算法：所有路由器广播链路状态更新的开销增大（占用很大的带宽）。
  DV算法：在大量路由器中的迭代可能会不收敛!
层次选路：按区域或自治系统的形式组织路由器。将一个大的系统划分成若干自治系统 AS(autonomous systems)，自治系统之间再互连。

## Slide 49: 自治系统 AS
按区域划分的系统。每个AS由一组在相同管理者控制下的路由器组成。同一个AS内的路由器可运行相同的选路算法，且拥有相互之间的信息。
自治系统内部选路协议 Intra-AS ：在一个自治系统内运行的选路算法。
自治系统间选路协议 Inter-AS： 在各AS之间进行选路的选路算法。将分组从一个AS选路到另一个AS。
网关路由器： 互连各AS，负责转发目的地在本AS之外的分组（将本AS内的分组转发到另一个AS的路由器）。
路由器转发表：由AS内部选路协议和AS间选路协议产生。

## Slide 50: AS间的互联 (Interconnected ASes )
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
AS内部
路由算法
AS之间
路由算法
转发表
3c
三个自治系统：AS1、AS2和AS3。
四个网关路由器： 1b、1c、2a、3a。
自治系统内分别运行各自的内部选路协议；
自治系统间运行AS间选路协议。

## Slide 51: 域间（ Inter-AS ）路由的任务
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
假定AS1中的路由器接收目的地是AS1外部的数据报
  路由器应当将分组朝着哪一个网关路由器转发？
AS1需要:
知道通过AS2可到达哪些目的地，通过AS3到达哪些？
传播这些可达信息到AS1中所有路由器
AS间选路的工作！

## Slide 52: 例子: 路由器1d的转发表
设一个子网 x ，AS1运行AS间选路协议后，得出：
子网 x 只经 AS3 到达
子网 x 可以经 AS3 或 AS2 到达
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
x

## Slide 53: 子网 x 只能经网关 1c 从 AS3 到达
AS1向其所有路由器传播该信息；
路由器1d收到后，通过AS内部选路协议决定到网关1c的最低费用路径，并确定从接口 I 转发，在其转发表增加表项（x, I）。
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
x

## Slide 54: 在多个AS之间选择
从AS间协议得知，子网x经多个网关可达
使用来自AS内部协议选路信息，以决定到每个网关的最低费用路径
热土豆选路:
选择具有最小费用的网关
从转发表决定接口 I 通向最低费用网关。表项 (x, I) 加入 在转发表中
子网 x 可以经网关 1c 从 AS3到达，也可以经网关 1b 从AS2 到达
AS1向其所有路由器传播该信息；
路由器1d收到后，通过AS内部选路协议（如热土豆算法）决定到目的地具有最低费用的网关1c或1b，若确定从接口 I 转发，在其转发表增加表项（x, I）。

## Slide 55: AS间选路信息的交换
当一个AS知道从一个相邻的AS可以到达目的地，向所有其他的相邻AS通告该选路信息。
如，AS1从AS2处得知，经AS2可以到达子网x，AS1告诉AS3，经AS1可以到达子网x。
如果AS3向目的地x发送分组，先向AS1转发，AS1再向AS2转发。
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
x

## Slide 56: 例: 域内路由和域间路由
主机
h2
a
b
b
a
a
C
A
B
d
c
A.a
A.c
C.b
B.a
c
b
主机
h1
在A内的域内路由
在 A和B之间的
域间路由
在 B内的域内路由
主机h1向主机h2发送

## Slide 57: 自治系统优点
减少规模大的网络选路计算的复杂性：
AS内部路由器运行相同的自治系统内部选路协议，仅需要知道本AS内的路由器与网关路由器。
各AS之间，运行相同的AS间选路协议。
管理职权灵活：
一个组织可自行选择AS内部选路协议，每对相连的AS运行相同AS间选路协议，交换信息。

## Slide 58: 因特网的层次选路
AS内部选路协议( Intra-AS )：
RIP选路信息协议：基于距离向量的路由协议。
OSPF开放最短路径优先：采用Dijkstra最短费用路径算法，是一种链路状态协议。
IGRP: Interior Gateway Routing Protocol
AS间选路协议( Inter-AS )：
BGP边界网关协议：基于距离向量的路由协议。相邻BGP路由器相互交换路径信息。

## Slide 59: RIP ( 选路信息协议)
距离矢量算法
包括在1982中的 BSD-UNIX Distribution
距离度量: 跳的数量(最大 = 15跳)
D
C
B
A
u
v
w
x
y
z
从源路由器A到各子网的跳数：
距离 跳
u 1
v 2
w 2
x 3
y 3
z 2
RIP通告：
距离矢量: 每30秒在邻居之间经响应报文(又称为通告)交换
每个通告：在AS中包括多达25个目的网络的列表

## Slide 60: RIP: 例子
目的子络 下一个路由器 到目的地的跳数
w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....
w
x
y
z
A
C
D
B
收到来自路由器A的通告之前路由器D中的转发表

## Slide 61: RIP: 例子
目的网络 下一个路由器 到目的地的跳数
w A 2
y B 2
z B A 7 5
x -- 1
…. …. ....
收到来自路由器A的通告后路由器D中的转发表
w
x
y
z
A
C
D
B
目的子网 下一跳路由器 到目的地的跳数
w - 1
x - 1
z C 4
…. … ...
从A到D通告

## Slide 62: RIP: 链路故障与恢复
如果一台路由器在180 sec后没有从邻居收到报文
——> 邻居/链路宣告死亡
  经使无效邻居的路由
  新的通告发送给邻居
  邻居依次发送出新的通告(如果表变化)
  链路故障信息迅速地传播到整个网络
  使用毒性逆转以防止ping-pong回路 (无限距离 = 16 跳)

## Slide 63: RIP在UNIX系统中的实现
RIP选路表由称为routed (守护进程)的应用级进程管理
通告在UDP分组中发送，周期地重复
物理层
链路层
网络层 转发表
(IP)
运输层
(UDP)
routed
物理层
链路层
网络层
(IP)
运输层
(UDP)
routed
转发表

## Slide 64: OSPF (开放最短路优先)
“开放”: 公共可用
使用链路状态算法
  LS分组分发
  在每个节点构建整个自治系统的完整拓扑图
  使用 Dijkstra算法的计算路由
  OSPF携带每个邻居路由器一个项
通告散布到整个AS(经洪泛)
  携带在OSPF报文中直接封装在IP中(而不是TCP或UDP)
IS-IS routing protocol: nearly identical to OSPF

## Slide 65: OSPF “先进的”特色 (RIP所不具有的)
安全性: all OSPF messages authenticated (to prevent malicious intrusion)
运行多条费用相同的路径(在RIP中仅一条路径)
对每条链路，对不同的TOS(服务类型)，设置多种费用度量(如卫星链路费用置为用于尽力而服务为“低”，高为实时服务)
综合的单播和多播支持:
  多播OSPF (MOSPF)使用与OSPF相同的拓扑数据库
支持在单个路由选择域内的层次结构——具有按层次结构构造一个自治系统的能力

## Slide 66: 层次OSPF
boundary router
backbone router
area 1
area 2
area 3
backbone
area
border
routers
internal
routers

## Slide 67: 层次OSPF
两级层次: 本地, 主干
  链路状态通告仅在本地
  每个节点具有详细的区域拓扑；仅知道到其他区域网络的方向(最短路)
区域边界路由器 : “摘要”到在自己区域网络的距离，向其他区域边界路由器通告
主干路由器 : 运行OSPF 选路限制到主干
边界路由器 : 连接到其他AS

## Slide 68: 第5章 网络层：控制平面
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP: The Internet Control Message Protocol
5.7 网络管理和SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF
5.4 ISP之间的路由选择：BGP

## Slide 69: Internet inter-AS 选路: BGP
BGP (边界网关协议): 事实上的标准，BGP4
BGP为每个AS提供了一种手段 :
  eBGP: 从相邻AS获得子网可达性信息
  iBGP: 向AS内部的所有路由器传播可达性信息
  基于可达性信息和策略，决定到子网的“好”路由
允许一个子网向因特网其余部分通告他的存在： “I am here”
因特网中，所有的AS运行相同Inter-AS路由协议：BGP。
BGP是因特网中最重要的协议，将因特网中数以千计的ISP黏合起来。

## Slide 70: eBGP, iBGP connections
eBGP connectivity
iBGP connectivity
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
1c
∂
∂
gateway routers run both eBGP and iBGP protools

## Slide 71: BGP基础
BGP会话：路由器对(BGP对等方)交换选路信息通过半永久的TCP连接: 注意到BGP会话不对应着物理链路(覆盖网络)
当AS2向AS1通告一个前缀, AS2则承诺它将转发任何指向该前缀的数据报
  AS2能够在它的通告中聚合前缀
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
eBGP会话
iBGP会话

## Slide 72: 分发可达性信息
在 3a 和 1c 之间有 eBGP 会话，AS3 向 AS1 发送前缀可达性信息
1c 则能使用 iBGP 来向 AS1 中的所有路由器分发这种新前缀可达信息
1b 则能经 1b 到 2a 的 eBGP 会话向 AS2 重新通告新的可达信息
当路由器知道了一个新前缀，它将在其转发表中未该前缀创建一个表项
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
eBGP会话
iBGP会话

## Slide 73: 路径属性 & BGP路径
当通告一个前缀，通告中包括了BGP属性
  前缀 + 属性 = “路由”
两个重要的属性:
  AS-PATH: 包含了对传递前缀的通告所经过的: AS 67, AS 17
  NEXT-HOP: 指示了到下一跳的特定内部AS路由器. (从当前AS到下一跳AS可能有多条链路.)
当网关路由器接收了路由通告，使用输入策略来接受/拒绝.

## Slide 74: BGP路径选择
路由器对某些前缀可能学到多于1条路由. 路由器必须选择路由.
消除规则 :
  本地偏好值属性 : 策略决定
  最短AS-PATH
  选择下一跳路由器: 热土豆选路
  附加准则

## Slide 75: BGP报文
使用TCP交换BGP 报文.
BGP报文:
  OPEN: 对对等方和鉴别发送方打开TCP连接
  UPDATE: 通告新的路径 (或撤销旧的)
  KEEPALIVE 在没有UPDATES时，保持链路活跃;同时确认OPEN请求
  NOTIFICATION:报告前面报文中的差错; 也用于关闭连接

## Slide 76: BGP, OSPF, forwarding table entries
recall: 1a, 1b, 1c learn about dest X via iBGP from 1c: “path to X goes through 1c”
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
AS3,X
1d: OSPF intra-domain routing: to get to 1c, forward over outgoing local interface 1
AS3,X
Q: how does router set forwarding table entry to distant prefix?
1
2
1
2
dest
interface
…
…
X
…
…
1
physical link
local link interfaces
at 1a, 1d

## Slide 77: BGP, OSPF, forwarding table entries
recall: 1a, 1b, 1c learn about dest X via iBGP from 1c: “path to X goes through 1c”
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
1d: OSPF intra-domain routing: to get to 1c, forward over outgoing local interface 1
dest
interface
…
…
X
…
…
2
1a: OSPF intra-domain routing: to get to 1c, forward over outgoing local interface 2
1
2
Q: how does router set forwarding table entry to distant prefix?

## Slide 78: BGP路由选择
路由器可以学习目的地 AS 的多条路由，根据以下规则选择路由：
  本地偏好值属性（local preference value attribute）：BGP路由策略
  最短 AS-PATH
  选择最靠近 NEXT-HOP 路由器的路由：hot potato routing
  additional criteria

## Slide 79: Hot Potato Routing
2d learns (via iBGP) it can route to X via 2a or 2c
hot potato routing: choose local gateway that has least intra-domain cost (e.g., 2d chooses 2a, even though more AS hops to X): don’t worry about inter-domain cost!
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS1,AS3,X
OSPF link weights
201
152
112
263

## Slide 80: BGP通告选路策略
A,B,C 是提供商网络
X,W,Y是(提供商网络的)客户
X是双宿的: 连接到两个网络
  X不希望路由从B经X到C
  .. 因此X将不向B通告到C的路由

## Slide 81: BGP通告选路策略(2)
A
B
C
W
X
Y
图例：
客户网络
提供商网络
A向B通告路径AW
B向X通告路径 BAW
B应当向C通告路径BAW?
  不! 因为W和C都不是B的客户，B不能从选路 CBAW 获得任何“收入”
  B希望促使C向w经A选路
  B希望仅向/到达它的客户选路!

## Slide 82: AS内选路和AS间选路有何不同?
策略:
AS间: 管理员希望控制它的流量选路的方式，谁能通过它的网络路由.
AS内: 单个管理员，因此不需要策略决定
规模:
等级选路节省选路表长度，减小更新流量
性能:
AS内: 能够关注性能
AS间: 策略将比性能更为重要

## Slide 83: 第5章 网络层：控制平面
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP: The Internet Control Message Protocol
5.7 网络管理和SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF
5.4 ISP之间的路由选择：BGP

## Slide 84
Software defined networking (SDN)
Internet network layer: historically has been implemented via distributed, per-router approach
  monolithic router contains switching hardware, runs proprietary implementation of Internet standard protocols (IP, RIP, IS-IS, OSPF, BGP) in proprietary router OS (e.g., Cisco IOS)
  different “middleboxes” for different network layer functions: firewalls, load balancers, NAT boxes, ..
~2005: renewed interest in rethinking network control plane

## Slide 85
Recall: per-router control plane
Routing
Algorithm
Individual routing algorithm components in each and every router interact with each other in control plane to compute forwarding tables
data
plane
control
plane

## Slide 86
data
plane
control
plane
Recall: logically centralized control plane
A distinct (typically remote) controller interacts with local control agents (CAs) in routers to compute forwarding tables
Remote Controller
CA
CA
CA
CA
CA

## Slide 87
Software defined networking (SDN)
Why a logically centralized control plane?
easier network management: avoid router misconfigurations, greater flexibility of traffic flows
table-based forwarding (recall OpenFlow API) allows “programming” routers
  centralized “programming” easier: compute tables centrally and distribute
  distributed “programming: more difficult: compute tables as result of distributed algorithm (protocol) implemented in each and every router
open (non-proprietary) implementation of control plane

## Slide 88: Analogy: mainframe to PC evolution*
Vertically integrated
Closed, proprietary
Slow innovation
Small industry
Specialized
Operating
System
Specialized
Hardware
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
Specialized
Applications
Horizontal
Open interfaces
Rapid innovation
Huge industry
Microprocessor
Open Interface
Linux
Mac
OS
Windows
(OS)
or
or
Open Interface
* Slide courtesy: N. McKeown

## Slide 89: Traffic engineering: difficult traditional routing
Q: what if network operator wants u-to-z traffic to flow along uvwz, x-to-z traffic to flow xwyz?
A: need to define link weights so traffic routing algorithm computes routes accordingly (or need a new routing algorithm)!
Link weights are only control “knobs”: wrong!
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 90: Traffic engineering: difficult
Q: what if network operator wants to split u-to-z traffic along uvwz and uxyz (load balancing)?
A: can’t do it (or need a new routing algorithm)
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 91: Traffic engineering: difficult
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
u
v
x
w
y
z
Q: what if w wants to route blue and red traffic differently?
A: can’t do it (with destination based forwarding, and LS, DV routing)
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 92
Software defined networking (SDN)
data
plane
control
plane
Remote Controller
CA
CA
CA
CA
CA
1: generalized“ flow-based” forwarding (e.g., OpenFlow)
2. control, data plane separation
3. control plane functions external to data-plane switches
…
4. programmable control applications
routing
access control
load
balance

## Slide 93
SDN perspective: data plane switches
Data plane switches
fast, simple, commodity switches implementing generalized data-plane forwarding (Section 4.4) in hardware
switch flow table computed, installed by controller
API for table-based switch control (e.g., OpenFlow)
  defines what is controllable and what is not
protocol for communicating with controller (e.g., OpenFlow)
data
plane
control
plane
SDN Controller
(network operating system)
…
routing
access
control
load
balance
southbound API
northbound API
SDN-controlled switches
network-control applications

## Slide 94
SDN perspective: SDN controller
SDN controller (network OS):
maintain network state information
interacts with network control applications “above” via northbound API
interacts with network switches “below” via southbound API
implemented as distributed system for performance, scalability, fault-tolerance, robustness
data
plane
control
plane
SDN Controller
(network operating system)
…
routing
access
control
load
balance
southbound API
northbound API
SDN-controlled switches
network-control applications

## Slide 95
SDN perspective: control applications
network-control apps:
“brains” of control: implement control functions using lower-level services, API provided by SND controller
unbundled: can be provided by 3rd party: distinct from routing vendor, or SDN controller
data
plane
control
plane
SDN Controller
(network operating system)
…
routing
access
control
load
balance
southbound API
northbound API
SDN-controlled switches
network-control applications

## Slide 96
Network-wide distributed, robust state management
Communication to/from controlled devices
Link-state info
switch info
host info
statistics
flow tables
…
…
OpenFlow
SNMP
…
network graph
intent
RESTful
API
…
Interface, abstractions for network control apps
SDN
controller
routing
access
control
load
balance
Components of SDN controller
communication layer: communicate between SDN controller and controlled switches
Network-wide state management layer: state of networks links, switches, services: a distributed database
Interface layer to network control apps: abstractions API

## Slide 97: OpenFlow protocol
operates between controller, switch
TCP used to exchange messages
  optional encryption
three classes of OpenFlow messages:
  controller-to-switch
  asynchronous (switch to controller)
  symmetric (misc)
OpenFlow Controller

## Slide 98: OpenFlow: controller-to-switch messages
Key controller-to-switch messages
features: controller queries switch features, switch replies
configure: controller queries/sets switch configuration parameters
modify-state: add, delete, modify flow entries in the OpenFlow tables
packet-out: controller can send this packet out of specific switch port
OpenFlow Controller

## Slide 99: OpenFlow: switch-to-controller messages
Key switch-to-controller messages
packet-in: transfer packet (and its control) to controller. See packet-out message from controller
flow-removed: flow table entry deleted at switch
port status: inform controller of a change on a port.
Fortunately, network operators don’t “program” switches by creating/sending OpenFlow messages directly. Instead use higher-level abstraction at controller
OpenFlow Controller

## Slide 100
Link-state info
switch info
host info
statistics
flow tables
…
…
OpenFlow
SNMP
…
network graph
intent
RESTful
API
…
1
2
3
4
6
5
Dijkstra’s link-state
Routing
s1
s2
s3
s4
SDN: control/data plane interaction example
S1, experiencing link failure using OpenFlow port status message to notify controller
1
SDN controller receives OpenFlow message, updates link status info
2
Dijkstra’s routing algorithm application has previously registered to be called when ever link status changes. It is called.
3
Dijkstra’s routing algorithm access network graph info, link state info in controller, computes new routes
4

## Slide 101
Link-state info
switch info
host info
statistics
flow tables
…
…
OpenFlow
SNMP
…
network graph
intent
RESTful
API
…
1
2
3
4
6
5
Dijkstra’s link-state
Routing
s1
s2
s3
s4
SDN: control/data plane interaction example
link state routing app interacts with flow-table-computation component in SDN controller, which computes new flow tables needed
5
Controller uses OpenFlow to install new tables in switches that need updating
6

## Slide 102
topology
manager
Basic Network Service Functions
REST API
OpenFlow 1.0
…
SNMP
OVSDB
forwarding
manager
switch
manager
host
manager
stats
manager
Network service apps
Service Abstraction Layer (SAL)
Access
Control
Traffic
Engineering
…
OpenDaylight (ODL) controller
ODL Lithium controller
network apps may be contained within, or be external to SDN controller
Service Abstraction Layer: interconnects internal, external applications and services

## Slide 103
Network
control apps
…
REST API
ONOS
distributed core
southbound abstractions,
protocols
OpenFlow
Netconf
OVSDB
device
link
host
flow
packet
northbound abstractions,
protocols
Intent
statistics
devices
hosts
links
paths
flow rules
topology
ONOS controller
control apps separate from controller
intent framework: high-level specification of service: what rather than how
considerable emphasis on distributed core: service reliability, replication performance scaling

## Slide 104
SDN: selected challenges
hardening the control plane: dependable, reliable, performance-scalable, secure distributed system
  robustness to failures: leverage strong theory of reliable distributed system for control plane
  dependability, security: “baked in” from day one?
networks, protocols meeting mission-specific requirements
  e.g., real-time, ultra-reliable, ultra-secure
Internet-scaling

## Slide 105: 第5章 网络层：控制平面
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP: The Internet Control Message Protocol
5.7 网络管理和SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF
5.4 ISP之间的路由选择：BGP

## Slide 106: ICMP: 互联网控制报文协议
由主机和路由器用于网络级信息的通信
  差错报告：不可达主机，网络，端口, 协议
  回声请求/回答 (由 ping使用)
网络层 “上面的” IP:
  IP 数据报中携带ICMP 报文
ICMP报文: 类型、编码以及引起差错的IP 数据报 的前面 8 字节
类型 编码 描述
0 0 回声回答 (ping)
3 0 目的网络不可达
3 1 目的主机不可达
3 2 目的协议不可达
3 3 目的端口不可达
3 6 目的网络未知
3 7 目的主机未知
4 0 源抑制(拥塞控制—未使用）
8 0 回声请求 (ping)
9 0 路由通告
10 0 路由器发现
11 0 TTL过期
12 0 坏的IP首部

## Slide 107: ICMP报文格式及其封装
ICMP 报文
0
检验和
类型
代码
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
8
16
31
前 4 个字节
是统一的格式
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
ICMP报头 | ICMP数据
IP报头 | IP数据

## Slide 108: Traceroute和ICMP
源向目的地发送一系列UDP段
  第一个 TTL =1
  第二个 TTL=2, 等
  不可能的端口号
当第 n 个数据报到达第 n 台路由器，正好TTL过期：
  路由器丢弃数据报
  并向源发送一个ICMP报文 (类型 11, 编码0)
  报文包括路由器的名字和IP地址
当ICMP报文到达，源计算 RTT
Traceroute执行上述过程3次
停止规则
UDP段最终到达目的地主机
目的地返回ICMP “主机不可达”分组 (类型3, 编码3)
当源得到该ICMP, 停止
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 109: 第5章 网络层：控制平面
5.5 SDN控制平面
5.6 ICMP: The Internet Control Message Protocol
5.7 网络管理和SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF
5.4 ISP之间的路由选择：BGP

## Slide 110: What is network management?
autonomous systems (aka “network”): 1000s of interacting hardware/software components
other complex systems requiring monitoring, control:
  jet airplane
  nuclear power plant
  others?
"Network management includes the deployment, integration
and coordination of the hardware, software, and human
elements to monitor, test, poll, configure, analyze, evaluate,
and control the network and element resources to meet the
real-time, operational performance, and Quality of Service
requirements at a reasonable cost."

## Slide 111: Infrastructure for network management
managed device
managed device
managed device
managed device
definitions:
managed devices contain managed objects whose data is gathered into a Management Information Base (MIB)
managing
entity
data
managing entity
agent
data
agent
data
network
management
protocol
managed device
agent
data
agent
data
agent
data

## Slide 112: SNMP protocol
Two ways to convey MIB info, commands:
agent
data
managed device
managing
entity
agent
data
managed device
managing
entity
trap msg
request
request/response mode
trap mode
response

## Slide 113: SNMP protocol: message types
GetRequest
GetNextRequest
GetBulkRequest
manager-to-agent: “get me data”
(data instance, next data in list, block of data)
Message type
Function
InformRequest
manager-to-manager: here’s MIB value
SetRequest
manager-to-agent: set MIB value
Response
Agent-to-manager: value, response to
Request
Trap
Agent-to-manager: inform manager
of exceptional event

## Slide 114: SNMP protocol: message formats
….
PDU
type
(0-3)
Request
ID
Error
Status
(0-5)
Error
Index
Name
Value
Name
Value
….
PDU
type
4
Enterprise
Agent
Addr
Trap
Type
(0-7)
Specific
code
Time
stamp
Name
Value
Get/set header
Variables to get/set
Trap header
Trap info
SNMP PDU
More on network management: see earlier editions of text!

## Slide 115: Chapter 5: summary
we’ve learned a lot!
approaches to network control plane
  per-router control (traditional)
  logically centralized control (software defined networking)
traditional routing algorithms
  implementation in Internet: OSPF, BGP
SDN controllers
  implementation in practice: ODL, ONOS
Internet Control Message Protocol
network management
next stop: link layer!